Starostwo Powiatowe w Poddębicach

# PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

# ŚRODOWISKO

# PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

# POWIATU PODDĘBICKIEGO 2016

# z perspektywą na lata 2017-2020

# PODDĘBICE, 2013 ROK

## POWIAT PODDĘBICKI

Autor opracowania:

Agnieszka Gosławska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Spis treści:

| I | Wstęp ......................................................................................................................................... … | 4 |
| --- | --- | --- |
| II | Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu Programu Ochrony Środowiska na środowisko ..................................................................................................……………………...... | 5 |
| III | Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2012 ........................................................................................................ | 5 |
| IV | Informacja o powiązaniach projektowanego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2012 z innymi dokumentami oraz identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu……………………………………………………… | 14 |
| V | Charakterystyka Powiatu Poddębickiego ....................................................................................... | 27 |
| 1 | Położenie…………………………………………………………………………………………………… | 27 |
| 2 | Ludność...……………………………………………………………………………………………………. | 29 |
| 3 | Warunki klimatyczne….…………………………………………………………………………………… | 31 |
| 4 | Morfologia i hipsometria.………………………………………………………………………………….. | 32 |
| 5 | Surowce mineralne… ………………………….………………………………………………………….. | 32 |
| 6 | Hydrografia……..………………………………………………………………………………………….. | 36 |
| 7 | Budowa geologiczna…..…………………………………………………………………………………… | 37 |
| 8 | Walory krajobrazowe Powiatu Poddębickiego | 38 |
| VI | Analiza aktualnego stanu środowiska Powiatu Poddębickiego ................................................. | 48 |
| 1 | Ochrona wód………………………………………………………………………………………………... | 48 |
| a | Wody podziemne…………………………………………………………………………………………… | 48 |
| b | Wody powierzchniowe……………………………………………………………………………………... | 55 |
| c | Zbiornik Jeziorsko…………………………………………………………………………………………... | 61 |
| 2 | Mała retencja……………………………………………………………………………………………….. | 64 |
| 3 | Ochrona powietrza atmosferycznego………………………………………………………………….... | 66 |
| 4 | Gospodarka odpadami…………………………………………………………………………………..... | 66 |
| 5 | Hałas………………………………………………………………………………………………………… | 76 |
| 6 | Promieniowanie elektromagnetyczne……………………………………………………………………. | 77 |
| VII | Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.. | 79 |
| VIII | Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, jak również na środowisko (ludzi, różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne)………………………………………………….. | 79 |
| IX | Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych……………………………………... | 89 |
| X | Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu………………………………………………………………………………………………….. | 90 |
| XI | Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy ...................................................................................................................... | 91 |
| XII | Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. .................................................................... | 91 |
| XIII | Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ........................................ | 93 |
| XIV | Streszczenie w języku niespecjalistycznym ................................................................................... | 93 |
| XV | Wnioski……………………………………………………………………………………………………… | 96 |

- Wstęp

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2016” została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Zgodnie z art. 46 w/w ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Prognoza oddziaływania na środowisko:

  - zawiera:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

  - określa, analizuje i ocenia:

      - istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

      - stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

      - istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

      - cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

      - przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

    - różnorodność biologiczną,

    - ludzi,

    - zwierzęta,

    - rośliny,

    - wodę,

    - powietrze,

    - powierzchnię ziemi,

    - krajobraz,

    - klimat,

    - zasoby naturalne,

    - zabytki,

    - dobra materialne

    - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

  - przedstawia:

    - rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

    - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres Prognozy jest ponadto zgodny z:

      - pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 z dnia 11.03.2013 r., znak: PWIS-NSOZNS.9022.1.73.2013.MF,

      - pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15.03.2013 r., znak: WOOŚ.411.47.2013.AJ.

Głównym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidzianych w programie

- Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu Programu Ochrony Środowiska na środowisko

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego została opracowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie powiatu oraz proponowane kierunki działań w zakresie jego ochrony. Wnioski z tej analizy odniesiono do stanu środowiska w powiecie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji planu. Do analizy przyjęto dwa warianty możliwych oddziaływań: nie wdrożenia ustaleń planu oraz realizacje ustaleń planu.

# Ocenę stanu środowiska oparto o dane pochodzące przede wszystkim z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Delegatury w Sieradzu, informacje uzyskane z poszczególnych Gmin i przedsiębiorstw z terenu powiatu oraz z innych opracowań i dokumentów.

- Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego Programu Ochrony środowiska Powiatu Poddębickiego 2016

# Program Ochrony Środowiska tworzony jest w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Zgodnie z art. 14 w/w ustawy – Prawo ochrony środowiska polityka ekologiczna państwa określa w szczególności:

# cele ekologiczne,

# priorytety ekologiczne,

# poziomy celów długoterminowych,

# rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

# środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

# Sposób i zakres uwzględnienia Polityki ekologicznej w Programie zawarty jest w "Wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym". Według zapisów tego opracowania w powiatowym programie ochrony środowiska powinny być uwzględnione:

# zadania własne powiatu,

# zadania koordynowane,

# wytyczne do sporządzania programów gminnych.

Program Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2016 zawiera następujące informacje:

- PODSTAWY PRAWNE I KONCEPCJA PROGRAMU, UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW I PROGRAMÓW KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH

- CHARAKTERYSTYKA POWIATU PODDĘBICKIEGO

  - Położenie administracyjno-geograficzne

  - Ludność

  - Warunki klimatyczne

  - Morfologia i hipsometria

  - Surowce mineralne

  - Hydrografia

  - Budowa geologiczna

  - Gleby

  - Infrastruktura społeczna

  - Infrastruktura techniczna

    - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

    - Sieć komunikacyjna – drogi

    - Gazyfikacja

  - Potencjał gospodarczy

  - Rolnictwo

  - Leśnictwo

  - Walory krajobrazowe

- Rezerwaty przyrody

- Obszar chronionego krajobrazu

- obszary Natura 2000

- Pomniki przyrody

- Stanowiska dokumentacyjne

- Użytki ekologiczne

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

  - Zabytki

- ANALIZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

  - Ochrona wód – wody powierzchniowe i podziemne

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy

Program wodno – środowiskowy kraju (PWŚK)

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

„Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu poddębickiego” i „Plan zarządzania kryzysowego powiatu poddębickiego”

Wody podziemne

- wody podziemne w utworach czwartorzędowych

- wody podziemne w utworach górnej kredy

- zasoby wód podziemnych

- wody geotermalne

- jakość wód podziemnych

- monitoring i ocena jakości wody surowej

- ocena stanu sanitarnego ujęć wód podziemnych – informacja PPIS w Poddębicach

- gospodarowanie wodą podziemną na terenie Powiatu Poddębickiego

Wody powierzchniowe

- monitoring i ocena wód powierzchniowych

- Zbiornik Jeziorsko

  - Gospodarka ściekowa

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- Emisja zanieczyszczeń do wód i oczyszczalnie ścieków

- Działalność kontrolna

  - Mała retencja

  - Odnawialne źródła energii

  - Ochrona powietrza atmosferycznego

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza

- Stan czystości powietrza atmosferycznego

- Ocena bieżąca jakości powietrza

- Działalność kontrolna WIOŚ w latach 2011-2012

  - Gospodarka odpadami

- System gospodarki odpadami w Powiecie Poddębickim na podstawie założeń Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012

- Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

- Sprawozdanie z likwidacji mogilników w województwie łódzkim

- Stacje demontażu pojazdów

  - Hałas

  - Poważne awarie i zagrożenia nadzwyczajne

  - Promieniowanie elektromagnetyczne

  - Autostrada A-2– źródło – „Opracowanie monitoringu środowiska w okolicach istniejących i planowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu w województwie łódzkim w 2011 roku” WIOŚ Łódź

- Monitoring imisji zanieczyszczeń powietrza

- Monitoring wód powierzchniowych

- OCHRONA KLIMATU – „DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW”

- RAPORT Z WYKONANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PODDĘBICKIEGO 2012 (z uwzględnieniem lat 2013-2016)

- CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA

- PRIORYTETY EKOLOGICZNE I LISTA PROEKOLOGICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

- INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

- MONITORING REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

- WYTYCZNE DLA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

- HARMONOGRAM REALIZACJI I WERYFIKACJI PROGRAMU

- FINANSOWANIE REALIZACJI  DZIAŁAŃ - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- BIBLIOGRAFIA

- SPIS TABEL

- SPIS MAP

- SPIS RYSUNKÓW

# Mając na uwadze cele i założenia polityk, programów i strategii, prognozowane zmiany systemowe, coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatu oraz po przeanalizowaniu aktualnego stanu środowiska Powiatu Poddębickiego i ustalonych kierunków jego rozwoju sformułowano cele ekologiczne długo- i średnioterminowe, priorytety ekologiczne i wizję rozwoju powiatu.

# Wizja:

# Powiat Poddębicki przyjazny dla klimatu, środowiska i mieszkańców, atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie, wykorzystujący odnawialne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem wód termalnych.

# Cel nadrzędny:

# Poprawa jakości środowiska w Powiecie Poddębickim, dzięki działaniom uświadomionej ekologicznie społeczności dążącej do ochrony zmieniającego się klimatu i przystosowania się do tych zmian.

# Cele długoterminowe obejmujące okres do 2020 roku:

# Poprawa  jakości powietrza i życia mieszkańców dzięki rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej

# Poprawa jakości wód powierzchniowych i minimalizacja zagrożeń dla odtwarzalności i jakości zasobów wód podziemnych

# Zmniejszenie zagrożenia hałasem i ochrona przed polami elektromagnetycznymi

# Ochrona powierzchni ziemi

# Ochrona zasobów kopalin

# Ochrona zasobów przyrody i różnorodności biologicznej

# Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności, przy wzroście wykorzystania źródeł odnawialnych

# Racjonalna gospodarka leśna

# Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i powstawaniu poważnych awarii

# Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Poniżej do każdego celu długoterminowego zostały określone cele krótkoterminowe oraz wyznaczone kierunki działania dla realizacji tych celów.

# Poprawa  jakości powietrza i życia mieszkańców dzięki rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych (przede wszystkim na terenach o gęstej zabudowie)

# redukcja emisji gazów cieplarnianych,

# ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych

# zwiększenie efektywności energetycznej w mieszkalnictwie, budownictwie

# zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności,

# promowanie i wzrost wykorzystania energii odnawialnej

# promowanie nowych wzorców konsumpcji

# zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej szkodliwości spalania odpadów

# Kierunki działań:

# opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

# propagowanie wdrażania najlepszych dostępnych technik produkcji,

# kontrolowanie gospodarowania wodą i racjonalizacja zużycia wody (zapobieganie nadmiernej i niewłaściwej eksploatacji ujęć poprzez odpowiednie pozwolenia wodnoprawne),

# powołanie forum propagowania OZE

# propagowanie i wspieranie działań w kierunku wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (biomasa, energia geotermalna, energia słoneczna, energia wód płynących, wierzba energetyczna, itp.),

# budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i transportu energii ze źródeł odnawialnych (energii wiatrowej, wodnej i geotermalnej, ogniw słonecznych, fotowoltaiki),

# stworzenie bazy podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do atmosfery oraz ich nadzór i kontrola,

# akcja informacyjna o możliwościach uzyskania pomocy finansowej na realizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wynikających z nich korzyściach zdrowotnych i ekonomicznych,

# ograniczanie emisji komunikacyjnej (obwodnice, działania w kierunku poprawy płynności ruchu – rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego),

# promowanie wprowadzania czystych technologii, modernizacji procesów technologicznych, zmniejszenia materiałochłonności procesów technologicznych,

# wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

# energooszczędne budownictwo i termomodernizacja istniejących zasobów,

# upowszechnianie proekologicznych form transportu

# szeroka akcja edukacyjna

# Mierniki realizacji:

# wysokość nakładów na inwestycje z zakresu ochrony atmosfery,

# ilość zużytej energii elektrycznej na jednego mieszkańca,

# ilość wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca

# poziom zanieczyszczenia powietrza,

# wysokość emisji zanieczyszczeń do powietrza

# monitoring niskiej emisji,

# lista podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do atmosfery,

# poziom energii uzyskiwanych ze źródeł odnawialnych,

# liczba mieszkańców poinformowanych o możliwościach uzyskania dofinansowania na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń,

# długość tras rowerowych

# Poprawa jakości wód powierzchniowych i minimalizacja zagrożeń dla odtwarzalności i jakości zasobów wód podziemnych

# Cele krótkoterminowe:

# zapewnienie odpowiedniej ilości najlepszej jakościowo wody do picia,

# ochrona ujęć wody oraz poprawa funkcjonowania i utrzymania infrastruktury zaopatrującej w wodę

# ograniczenie strat zużycia wody do celów komunalnych i przemysłowych

# ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych

# poprawa jakości wód powierzchniowych

# ograniczanie zanieczyszczenia wód ze źródeł komunalnych

# poprawa warunków bytowania mieszkańców,

# stworzenie warunków dla rozwoju turystyki  i rekreacji oraz rozwoju flory i fauny,

# Kierunki działania:

# uregulowanie gospodarki ściekowej (budowa zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków, modernizacja istniejących oczyszczalni, budowa oczyszczalni przydomowych, budowa i modernizacja wodociągów oraz stacji uzdatniania wody),

# ograniczenie marnotrawstwa wody i strat w systemach wodnych oraz zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych poprzez budowę nowych zbiorników retencyjnych,

# prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

# stworzenie bazy podmiotów odprowadzających ścieki oraz ich nadzór i kontrola,

# kontrola i nadzór ujęć wód podziemnych na terenie Powiatu,

# właściwe lokalizowanie inwestycji uciążliwych na środowisko w miejscach, gdzie nie spowodują one zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych i likwidowanie zagrożeń miejscowych,

# zwiększanie małej retencji (budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, które pozwolą na gospodarcze wykorzystanie rzek do np. turystyki, rekreacji i energetyki),

# retencjonowanie wód opadowych,

# stworzenie kompleksowego systemu przeciwpowodziowego uwzględniającego zachowanie walorów przyrodniczych, w szczególności w dolinach rzecznych,

# inwentaryzacja i likwidacja niewykorzystanych otworów wiertniczych, w tym nieczynnych o zaniechanej eksploatacji oraz niesprawnych ujęć wód podziemnych,

# ograniczenie powierzchniowego odpływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (zwłaszcza z terenów rolniczych),

# edukacja mieszkańców w celu uświadomienia zagrożenia dla wód jakie mogą powodować nieszczelne szamba oraz w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych.

# Mierniki realizacji:

# ilość ścieków oczyszczanych i nie oczyszczanych w m3,

# długość kanalizacji i ilość przyłączy,

# długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy,

# wielkość nakładów na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,

# wielkość nakładów na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody,

# liczba powstałych oczyszczalni przydomowych,

# udział wód powierzchniowych i podziemnych w poszczególnych klasach czystości,

# poziom zużycia wody,

# liczba podmiotów posiadających odpowiednie pozwolenia wodnoprawne,

# ilość zlikwidowanych zagrożeń miejscowych dla wód,

# powierzchnia obiektów małej retencji.

# Zmniejszenie zagrożenia hałasem i ochrona przed polami elektromagnetycznymi

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczanie liczby ludności narażonej na nadmierny hałas

# zmniejszenie hałasu emitowanego przez środki transportu

# ocena skali zagrożenia mieszkańców powiatu polami elektromagnetycznymi

# utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczalnej wartości

Kierunki działań:

- ograniczanie emisji komunikacyjnej (obwodnice, działania w kierunku poprawy płynności ruchu – rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej),

- kontrolowaniu przestrzegania dopuszczalnych prędkości oraz ładowności pojazdów,

- polepszanie organizacji ruchu w miastach i większych miejscowościach, budowa ścieżek rowerowych,

- stworzenie bazy podmiotów emitujących hałas oraz ich nadzór i kontrola,

- monitoringu poziomu hałasu,

- monitoring poziomów pól elektromagnetycznych,

- właściwe lokalizowanie inwestycji związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym - uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w tym głównie konieczności ograniczenia zabudowy w rejonie ich źródeł,

Mierniki realizacji:

  - poziom emisji hałasu,

  - procent ludności narażonej na nadmierny hałas,

  - długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg, budowa obwodnic,

  - lista podmiotów emitujących hałas,

  - liczba punktów pomiarowych, na których stwierdzono ponadnormatywną emisję promieniowania ze źródeł elektromagnetycznych.

# Racjonalna gospodarka odpadami

# Cele krótkoterminowe:

# minimalizacja ilości odpadów powstających i składowanych, a wzrost ilości odpadów odzyskiwanych i wykorzystywanych,

# osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,

# poprawa estetyki otoczenia życia mieszkańców (likwidacja dzikich wysypisk odpadów),

# likwidacja punktów stwarzających szczególne zagrożenie dla gleby i wód (odpady niebezpieczne)

# Kierunki działań:

# edukacja ekologiczna mieszkańców (szkolenia, spotkania z mieszkańcami, edukacja dzieci i młodzieży w szkołach) promująca minimalizację powstawania odpadów i ich selektywną zbiórkę,

# minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez ich gospodarcze wykorzystanie,

# zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, szczególnie biodegradowalnych, w tym zielonych,

# zwiększenie kontroli nad postępowaniem z osadami ściekowymi,

# zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych  w sektorze gospodarczym,

# nadzór i kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie postępowania z odpadami (wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie),

# likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów,

# rekultywacja i właściwy monitoring składowisk,

# zorganizowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych,

# zapewnienie bezpieczeństwa transportu oraz usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest,

# organizowanie akcji dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest.

# Mierniki realizacji:

# ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca,

# ilość odpadów odzyskanych,

# ilość przeprowadzonych szkoleń i spotkań z mieszkańcami,

# liczba podmiotów posiadających stosowne decyzje z zakresu gospodarowania odpadami,

# wysokość nakładów poniesionych na likwidację „dzikich” wysypisk odpadów,

# wysokość nakładów poniesionych na rekultywację składowisk

# ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest.

# Ochrona powierzchni ziemi

# Cele krótkoterminowe:

# zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

# poprawa jakości gleby

# identyfikacja i rekultywacja terenów zdegradowanych i obszarów zanieczyszczonych

# minimalizacja zagrożeń spowodowanych ruchami masowymi ziemi

# racjonalne gospodarowanie terenami zagrożonymi ruchami masowymi

# Kierunki działania:

# prowadzenie okresowych badań jakości gleby,

# ochrona gleb o wysokich klasach bonitacyjnych przed wykorzystaniem na cele nierolnicze,

# wapnowanie gleb i racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów,

# odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej,

# rekultywacja gleb zdegradowanych i terenów poeksploatacyjnych,

# kreowanie działań w zakresie rolnictwa przyjaznego środowisku oraz upowszechnianie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej

# rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

# Mierniki realizacji:

# wielkość powierzchni zrekultywowanych,

# monitoring jakości gleb

# liczba i powierzchnia zidentyfikowanych terenów zanieczyszczonych

# powierzchnia i procent urządzeń melioracyjnych poddanych konserwacji

# powierzchnia nowych melioracji

# Ochrona zasobów kopalin

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin

# ochrona złóż kopalin poprzez ich racjonalne wykorzystanie umożliwiające perspektywiczną ekploatację

# Kierunki działania:

# uwzględnianie złóż kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego,

# sporządzenie aktualnej inwentaryzacji złóż i wyrobisk poeksploatacyjnych znajdujących się na terenie Powiatu

# rekultywacja terenów zdegradowanych

# prowadzenie kontroli nad wydobywaniem kopalin (koncesje, opłaty eksploatacyjne) oraz rekultywacją terenów poeksploatacyjnych

# przeciwdziałanie nielegalnemu wydobyciu kopalin

# likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk w terenach poeksploatacyjnych

# Mierniki realizacji:

# wielkość powierzchni zrekultywowanych,

# inwentaryzacja złóż i wyrobisk poeksploatacyjnych,

# ilość wydanych koncesji,

# liczba postępowań dotyczących nielegalnego wydobycia kopalin,

# ilość wydobytych zasobów poszczególnych rodzajów,

# wysokość nakładów na rekultywację terenów.

# Ochrona zasobów przyrody i różnorodności biologicznej

# Cele krótkoterminowe:

# ochrona istniejących miejsc przyrodniczo cennych i tworzenie warunków dla powstawania nowych,

# pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych,

# promowanie walorów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych,

# podniesienie jakości życia mieszkańców z zachowaniem ładu przestrzennego i funkcjonalnego przy jednoczesnej ochronie istniejących walorów kulturowo-krajobrazowych,

# Kierunki działań:

# uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów dotyczących ochrony środowiska (ochrona elementów charakterystycznych i ochrona różnorodności krajobrazu),

# edukacja ekologiczna rolników i promowanie rolnictwa ekologicznego oraz realizowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych,

# rozwój terenów zieleni w miastach,

# promowanie terenów o dużych walorach przyrodniczych i rozpowszechnianie proekologicznych zasad korzystania z nich,

# edukacja ekologiczna w celu zwiększenia świadomości ekologicznej i kształtowania opinii mieszkańców oraz promowania umiarkowanego użytkowania zasobów biologicznych i praktyki oszczędnego i rozsądnego gospodarowania.

# Mierniki realizacji:

# powierzchnia obszarów chronionych

# powierzchnia terenów zalesionych

# liczba pomników przyrody i powierzchnia innych form ochrony przyrody,

# ilość przeprowadzonych szkoleń

# liczba rolników produkujących żywność ekologiczną

# Racjonalna gospodarka leśna

# Cele krótkoterminowe:

# realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej, zachowanie walorów przyrodniczych lasów

# zachowanie i zwiększanie istniejących zasobów leśnych

# poprawa stanu zdrowotnego lasów

# wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych

# kontynuacja zagospodarowania przestrzeni leśnej dla wyeksponowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów

Kierunki działania:

# systematyczne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo,

# stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony czynników abiotycznych (szkody przemysłowe, pożary) i biotycznych (choroby drzew, działalność szkodników),

# zwiększenie różnorodności gatunkowej lasów i bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych,

# edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym właścicieli lasów w zakresie wzbogacania oraz poszanowania i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych,

# wprowadzenie instrukcji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

# nadzór nad gospodarką leśną zgodnie z planami urządzania lasów.

# Mierniki realizacji celów:

# wielkość powierzchni zalesionej w danym roku,

# wielkość powierzchni leśnej na jednego mieszkańca,

# plany urządzenia lasów.

# Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i powstawaniu poważnych awarii

# Cele krótkoterminowe:

# zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i związanych z transportem drogowym

# zmniejszenie stopnia narażenia mieszkańców na skutki poważnych awarii

# optymalizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego dostosowanego do zmieniającego się klimatu

# monitoring obszarów zagrożonych powodziami i podtopieniami

Kierunki działań:

# kontrola i nadzór obiektów mogących powodować nadzwyczajne zagrożenia,

# inwentaryzacja punktów stwarzających nadzwyczajne zagrożenia

# sporządzenie planów operacyjno-ratowniczych

# zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i środowiska powiatu wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych,

# wykreowanie właściwych zachowań mieszkańców w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej lub zagrożenia w wyniku transportu materiałów niebezpiecznych,

# wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt służący do walki ze skutkami poważnych awarii,

# bezpieczne, tymczasowe gromadzenie odpadów powstających w czasie usuwania skutków przedostania się materiałów niebezpiecznych do środowiska podczas kolizji transportowej.

# zarządzanie ryzykiem powodziowym,

# budowa oraz bieżąca kontrola systemu obiektów urządzeń zabezpieczających przed powodzią, monitorowanie stanu wałów i urządzeń hydrotechnicznych oraz terenów osuwiskowych,

- współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego i gminnego w zakresie stworzenia systemu informacji o gospodarce wodnej,

- bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych i melioracji,

- zwiększenie retencyjności zlewni rzek, budowa zbiorników retencyjnych,

- niedopuszczanie do zabudowy terenów zalewowych.

# Mierniki realizacji celów:

# liczba poważnych awarii przemysłowych,

# liczba obiektów o zwiększonym  ryzyku wystąpienia poważnej awarii

# opracowanie i aktualizacja dokumentów zarządzania ryzykiem powodziowym

# ilość, długość udrożnionych, konserwowanych cieków wodnych, melioracji

# Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

# Cele krótkoterminowe:

# edukacja i informacja na rzecz ochrony klimatu i przystosowania się do jego niekorzystnych zmian

# zwiększenie wpływu mieszkańców na działania związane z ochroną środowiska

# ułatwienie dostępu do informacji o środowisku

# kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców – zmiana zachowań na proekologiczne

Kierunki działań:

# szkolenia, działania promocyjne i edukacyjne w kierunku kształtowania pozytywnych postaw mieszkańców w zakresie poszanowania energii,

# propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody,

# wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i właściwej gospodarki odpadami,

# szkolenia rolników w zakresie właściwego nawożenia, promocji rolnictwa ekologicznego, stosowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych,

# opracowanie i realizacja powiatowego programu edukacji ekologicznej

# edukacja poprzez stronę internetową, prasę powiatową i lokalną,

# Mierniki realizacji celów:

# opracowanie powiatowego programu edukacji ekologicznj,

# liczba przeprowadzonych szkoleń, spotkań z zakresu edukacji ekologicznej,

# liczba przeszkolonych mieszkańców z zakresu edukacji ekologicznej,

# liczba zorganizowanych konkursów o tematyce ekologicznej,

# liczba zorganizowanych pozostałych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej,

# stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje o ochronie środowiska i ekologii,

# liczba odwiedzających stronę internetową

# Ze względu na charakter Powiatu Poddębickiego, bogactwo przyrodnicze, dostępność odnawialnych źródeł energii i ustalony kierunek rozwoju (turystyka, rekreacji i balneologia) oraz mając na uwadze wynikające z analizy stanu środowiska największe problemy dotyczące Powiatu Poddębickiego, proponuje się następujące priorytety ekologiczne:

# poprawa jakości powietrza – gospodarka niskoemisyjna, wdrażanie alternatywnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych

# racjonalne gospodarowanie i ochrona zasobów wód podziemnych,

# poprawa jakości wód powierzchniowych i Zbiornika Jeziorsko – zrównoważone wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych i turystycznych

# podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana zachowań na proekologiczne

# właściwa gospodarka odpadami -  minimalizacja powstawania odpadów, osiągnięcie właściwego poziomu odzysku i recyklingu,

# wzrost lesistości Powiatu

# ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

# ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

- Informacja o powiązaniach projektowanego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2016 z innymi dokumentami oraz identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu

Program jest powiązany z następującymi dokumentami:

# Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - stanowi dokument określający, na podstawie aktualnego stanu środowiska, priorytety ekologiczne oraz wskazujący kierunki działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie niżej wymienionych celów średniookresowych::

Kierunki działań systemowych:

- Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

  - Cele średniookresowe do 2016 r. - doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą,  zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów,

- Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

  - Cele średniookresowe do 2016 r. -  uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Działania te powinny objąć pełną internalizację kosztów zewnętrznych związanych z presją na środowisko.

- Zarządzanie środowiskowe

  - Cele średniookresowe do 2016 r. - celem podstawowym jest jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie,

- Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

  - Cele średniookresowe do 2016 r. - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do:

    - proekologicznych zachowań konsumenckich,

    - prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska,

    - organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska,

    - uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska.

- Rozwój badań i postęp techniczny

- Cele średniookresowe do 2016 r. - zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska.

- Odpowiedzialność za szkody w środowisku

- Cele średniookresowe do 2016 r. - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy.

- Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

    - Cele średniookresowe do 2016 r. - w perspektywie średniookresowej jest konieczne przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.

Ochrona zasobów naturalnych:

        - Ochrona przyrody

          - Cele średniookresowe do 2016 r. - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz  ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną.

        - Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

- Cele średniookresowe do 2016 r. - w perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

        - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

- Cele średniookresowe do 2016 r. - racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

        - Ochrona powierzchni ziemi

- Cele średniookresowe do 2016 r. - głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest::

  - rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego,

  - przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenie,

  - zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.

        - Gospodarowanie zasobami geologicznymi

        - Cele średniookresowe do 2016 r. - Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. W terminie do 2016 r. jest konieczne:

          - doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

          - ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin,

          - eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,

          - wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego,

          - wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski,

          - rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych,

          - dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych.

              - promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla.

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Środowisko a zdrowie

  - Cele średniookresowe do 2016 r. - Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska.

- Jakość powietrza

- Cele średniookresowe do 2016 r. - Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. Trzeba dodać, że są to limity niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny nawet przy zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski.

- Ochrona wód

    - Cele średniookresowe do 2016 r. - Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM. Osiągnięcie tego celu będzie oznaczało przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku. Naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Ten długofalowy cel powinien być zrealizowany do 2015 r. tak, jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, natomiast w polskim prawodawstwie ustawa - Prawo wodne. Cel ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju. W tych dokumentach planistycznych zawarte będą między innymi informacje na temat działań, które należy podjąć w terminie do końca 2012 r., aby móc osiągnąć zakładane cele środowiskowe. Plany gospodarowania wodami opracowane zostaną do grudnia 2009 r. Dokumenty te, zgodnie z ustawą - Prawo wodne, zatwierdzane są przez Radę Ministrów. 4.3.3.

- Gospodarka odpadami

        - Cele średniookresowe do 2016 r. - Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są:

          - utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.),

          - znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

          - zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,

          - sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),

          - eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

          - takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.

- Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

                - Cele średniookresowe do 2016 r. - Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

- Substancje chemiczne  w środowisku

- Cele średniookresowe do 2016 r. - Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH.

- Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2015 - jest podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, który określa cele do osiągnięcia w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz warunki, które powinny zapewnić ten rozwój. Strategia, jak i inne dokumenty o charakterze strategicznym, programowym, planistycznym, sporządzona została zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju czyli równorzędnego uwzględniania rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Celem strategii, która uwzględnia też cele Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest polepszenie jakości życia mieszkańców Polski. Jednym z pięciu priorytetów Strategii jest poprawa infrastruktury technicznej i społecznej. W ramach tego priorytetu wskazuje się na konieczność realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie zasobów wodnych, poprawie czystości wód i powietrza, zapewniających oszczędność energii i zabezpieczających przed katastrofami naturalnymi. Ujęte w Strategii cele pozwolą na efektywne wykorzystania funduszy krajowych oraz unijnych. Strategia jest źródłem odniesienia dla innych strategii i programów krajowych (w tym do Narodowej Strategii Spójności), regionalnych i lokalnych.

- Polityką energetyczną Polski do 2030 roku – przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Dokument zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych do 2012 r. Strategia odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w perspektywie krótko- i długoterminowej. Realizacja wskazanych w dokumencie rozwiązań pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię, rozwijać infrastrukturę wytwórczą i transportową, zniwelować uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wypełnić międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska. Polityka określa sześć podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki. Dla każdego z nich sformułowane zostały cele szczegółowe, działania wykonawcze, a także dokładny sposób ich realizacji, wyznaczono również terminy oraz odpowiedzialne podmioty.

      - Poprawa efektywności energetycznej - Kwestia ta jest traktowana w Polityce w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej założeń. Cele główne w tym zakresie to:bdążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego oraz konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.Ministerstwo Gospodarki przygotuje ustawę o efektywności energetycznej, która wdroży system wsparcia w postaci białych certyfikatów, gwarantujących korzyści finansowe dla podmiotów dokonujących największych oszczędności energii. Resort będzie też stymulować rozwój wysokosprawnej kogeneracji, wspierać inwestycje w oszczędzanie energii i badania naukowe. Prowadzone będą również kampanie informacyjne i edukacyjne promujące efektywne wykorzystanie energii.

      - Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii - Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte będzie o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Zapewni to uniezależnienie produkcji energii elektrycznej i w znacznym stopniu ciepła od surowców z importu. Kontynuowane będą działania mające na celu dywersyfikację dostaw paliw. Za opatrzenie w ropę naftową, paliwa płynne i gaz będzie dywersyfikowane także poprzez różnicowanie technologii produkcji, a nie jedynie kierunków dostaw. Wspierany będzie rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych nałożony zostanie obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. W taryfach zostaną wprowadzone zachęty do inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Planowany jest również rozwój połączeń transgranicznych. Zmianie ulegną przepisy definiujące odpowiedzialność samorządów za przygotowanie lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

      - Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie energetyki jądrowej - W dokumencie resort gospodarki stworzył również podstawy do przygotowania programu polskiej energetyki jądrowej. Wskazane zostały działania jakie należy podjąć w najbliższych latach, aby możliwie szybko uruchomić w Polsce pierwsze instalacje tego typu. Chodzi tu o przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych w oparciu o sprawdzone, bezpieczne technologie.

      - Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) - Polityka wiele uwagi poświęca także rozwojowi energetyki odnawialnej. Najważniejszym przedsięwzięciem w tym obszarze będzie wypracowanie ścieżki dochodzenia do realizacji celów zawartych w pakiecie klimatycznym, w podziale na poszczególne rodzaje OZE i związane z nimi technologie. Dokument wyznacza następujące cele: 15-proc. udział OZE w zużyciu energii finalnej w 2020 r. oraz 10-proc. udział biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 r. Polska będzie także dążyć do większego wykorzystania biopaliw II generacji. Ponadto prowadzone będą działania, które pomogą w rozwoju biogazowni rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie i morzu. Nowe jednostki OZE i umożliwiające ich przyłączenie sieci elektroenergetyczne, będą mogły uzyskać bezpośrednie wsparcie z funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska.

      - Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii - W strategii dla sektora przewidziano również działania nakierowane na zwiększenie konkurencji na rynku energii. Ich celem będzie zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynku, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen. Planowane jest wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej, opartej na systemie opłat węzłowych oraz wprowadzenie przepisów ułatwiających zmianę sprzedawcy. Resort gospodarki przygotował także propozycję rozwiązań na rzecz ochrony wrażliwych odbiorców energii elektrycznej.

      - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - Ze względu na zobowiązania wynikające z pakietu klimatycznego w Polityce energetycznej wskazano metody ograniczenia emisji CO2, SO2, NOX, które pomogą wypełnić zobowiązania międzynarodowe bez konieczności znaczących zmian w strukturze wytwarzania. W tym celu stworzony zostanie system zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz wprowadzone zostaną dopuszczalne produktowe wskaźniki emisji. Realizowane będą też zobowiązania wynikające z nowej dyrektywy ETS, a także opracowany zostanie system dysponowania przychodami z aukcji uprawnień do emisji CO2. Bardzo istotnym kierunkiem działań będzie również wsparcie rozwoju technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Projekt dokumentu oprócz części strategicznej posiada cztery załączniki, będące jego integralną częścią:

- Ocenę realizacji polityki energetycznej od 2005 roku odnoszącą się do Polityki energetycznej Polski do 2025 roku przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.

- Prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku.

- Program działań wykonawczych na lata 2009–2012 precyzujący szczegółowo poszczególne zadania, jakie zostaną zrealizowane w najbliższym latach.

- Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko.

- Narodową strategią edukacji ekologicznej

W 1995 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, realizując zalecenia zawarte w Agendzie 21, rozpoczęto prace nad przygotowaniem Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju". W 1997 r. została ona przyjęta przez ministrów ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz edukacji narodowej. W 1998 r. powyższy dokument zaakceptowały sejmowa i senacka komisja ochrony środowiska. W latach 1999-2000 dokument ten został uaktualniony i dostosowany do nowych warunków związanych z wprowadzeniem kolejnych reform w Polsce. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe połeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym.W dokumencie „Polityka Ekologiczna Państwa” (1991) określono, że Polska winna podążać drogą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wizję przemian określają dokumenty sygnowane przez Polskę podczas Konferencji ONZ Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro w 1992 r. a zwłaszcza AGENDA 21 (Globalny Program działań na XXI wiek. To w tym dokumencie wskazano środowisko, ekonomię i społeczeństwo jako wzajemnie powiązane, podstawowe elementy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

- Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie  powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

- Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

- Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowania postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

Realizacja tych celów wymaga:

- Uznania, że edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Polityki Ekologicznej Państwa

- Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne

- Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.

- Uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa.

Cele podstawowe Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej:

- Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

- Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizując projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności.

- Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

- Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR). Następnie w dn. 9 listopada 2012r. Uchwała Rady Ministrów Nr 163 w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” i tym samym Uchwała ta weszła w życie. W dniu 24 stycznia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego wydał opinię o całkowitej zgodności SZRWRiR ze Średniookresową strategią rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Głównym celem opracowania SZRWRiR jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych.

Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dążenie do osiągnięcia celu głównego będzie realizowane poprzez działania przypisane do pięciu celów szczegółowych:

- Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

- Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;

- Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;

- Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;

- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Działania strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. takim jak: starzenie się społeczeństw, zmiany klimatu, wymiana pokoleń, rozwój technologii informacyjnych, mobilność zawodowa i terytorialna oraz wpływ sytuacji demograficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe. Działania te zostały zaprojektowane w oparciu o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał ludzki (1), jakość życia (2), bezpieczeństwo (3), konkurencyjność (4) i środowisko (5).

Okres obowiązywania SZRWRiR to lata 2012 – 2020, tak więc strategia ta obejmie całą perspektywę finansową UE 2014-2020 i będzie wyznaczać ukierunkowanie środków Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

- Polityką leśną państwa i Krajowym programem zwiększania lesistości - zwiększanie lesistości kraju jest jednym z ważniejszych elementów polityki leśnej państwa (1997). Konsekwentna realizacja celów tej polityki powinna zapewnić zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050.

- Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego

Nowa sytuacja społeczno-gospodarcza, stale zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju województwa, w szczególności przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak również prace nad dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym (Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013,  Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013) sprawiły, że uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego w roku 2000 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego wymagała aktualizacji. W listopadzie 2004 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020. Jednocześnie został powołany przez Marszałka Województwa Zespół Roboczy do opracowania aktualizacji strategii rozwoju województwa łódzkiego, której horyzont czasowy określono wstępnie do roku 2020. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, dokonana została w oparciu o zapisy Strategii Lizbońskiej, wytycznych Unii Europejskiej zawartych w III Raporcie Kohezyjnym, oraz w oparciu o dokumenty krajowe takie jak Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 i sektorowe dokumenty strategiczne. Najważniejszym dokumentem będącym podstawą aktualizacji przygotowanym na poziomie regionu była diagnoza województwa łódzkiego, opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przez zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie tych dokumentów opracowany został „Wstępny projekt Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”, który został skierowany do konsultacji społecznych. Proces konsultacji objął przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorców, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe. Przeprowadzono również konsultacje z województwami sąsiadującymi. Ostatnim etapem przygotowania „Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” było opracowanie prognozy oddziaływania strategii na środowisko. 31 stycznia 2006 roku Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr LI/865/2006 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, która jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczający kierunki rozwoju województwa łódzkiego aż do roku 2020. Wizja, jako punkt docelowy rozwoju województwa łódzkiego w roku 2020, przedstawia region jako:

- otwarty na świat z wykształconym i aktywnym społeczeństwem,

- konkurencyjnej gospodarki otwartej na współpracę międzynarodową,

- dostępny i posiadający własną tożsamość kulturową i gospodarczą.

- Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Główne cele Programu to:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

- w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),

- w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),

- w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

- składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

- wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,

- pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

- zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.

Poprzedni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20, z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

- Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W dniu 16 grudnia 2003 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Program ma służyć wdrożeniu dyrektywy 91/271/EWG, przy uwzględnieniu okresów przejściowych. Należy zauważyć, że porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i zaspakajanie potrzeb ludności w dziedzinie odprowadzania ścieków należy do zadań własnych gmin. Zadaniem państwa jest przede wszystkim tworzenie prawnych, organizacyjnych i finansowych instrumentów wspomagających działania samorządów lokalnych. „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” został przygotowany na podstawie uzyskanych w 2003 r. od gmin „Informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002 r.)”.

Program zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Inwestycje te ujęte są w czterech poniższych załącznikach do tego Programu:

- Załącznik I na lata 2003-2005

- Załącznik II na lata 2006-2010

- Załącznik III na lata 2011-2013

- Załącznik IV na lata 2014-2015

W dniu 7 czerwca 2005 r. został zatwierdzony przez Radę Ministrów zaktualizowany Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych.

Inwestycje ujęte w Aktualizacji KPOŚK (A-KPOŚK) będą realizowane:

- w 1577 aglomeracjach w tym:

  - 76 aglomeracji > 100 000 RLM,

  - 383 aglomeracji 15 000 ¸ 100 000 RLM,

  - 1118 aglomeracji 2 000 ¸ 15 000 RLM,

- budowa sieci kanalizacyjnej – ok. 37 tyś. km – koszt ok. 32 mld zł,

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja oczyszczalni ścieków – 1734 szt. – koszt ok.10,6 mld zł.

Całkowity koszt KPOŚK w latach 2005 - 2015 to ok. 42, 6 mld zł.

Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. (AKPOŚK 2009). AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch załącznikach:

- Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM Programu)

- Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu)

- Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.

Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków aglomeracjom ? 15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%.

Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 30,1 mld zł w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.

Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie:

- budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,

- modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków,

- budowę 177 nowych oczyszczalni.

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł.

Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi 
i oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej.

Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji.  W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK2009.

KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni o 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu 
i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG opracowano:

- Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM, posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.

- Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem służącym realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dokument operacyjny, określający główne kierunki rozwoju województwa zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. RPO WŁ został przygotowany w oparciu o doświadczenia płynące z poprzedniego okresu programowania, dokumenty i wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest wynikiem wielomiesięcznych prac, konsultacji społecznych oraz negocjacji z przedstawicielami Rządu i Komisji Europejskiej. RPO WŁ został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkiego w Polsce. W dniu 14 listopada 2007 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1393/07 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 celem realizacji postanowień Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020. Na realizację RPO WŁ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo Łódzkie otrzymało ponad 1 mld euro. Główne obszary wsparcia, wyrażone w osiach priorytetowych Programu, obejmują: infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetykę, gospodarkę, innowacyjność, przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, infrastrukturę społeczną oraz odnowę obszarów miejskich. W rezultacie przeprowadzonego w 2011 r. procesu renegocjacji RPO WŁ w Programie wprowadzono zmiany zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. Treść zmienionego Programu przyjęto Uchwałą Nr 2264/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz dodatkowe zmiany Uchwałą Nr 462/12 z dnia 20 marca 2012 r.

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - cel szczegółowy: Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

Cele operacyjne:

- racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,

- racjonalizacja zaopatrzenia w wodę,

- racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami z sektora gospodarczego,

- ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków,

- rozwój i poprawa stanu infrastruktury energetycznej województwa,

- dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

# Programem Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego - „Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 opracowany został na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), w której art. 15 mówi, że sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku. Ponadto Sejmik przyjął uchwałą Nr XXVI/482/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku wykonanie Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Uchwała została zmieniona przez następujące uchwały: Uchwała XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku i Uchwała Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Ostatnia edycja programu ochrony środowiska dla województwa łódzkiego została przyjęta Uchwałą nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku. W 2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przystąpił do kolejnej aktualizacji Programu. Obecna edycja ujmuje strategię działań do roku 2015 w perspektywie do 2019. W Programie ujęto zmiany w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska, jakie zaszły w ostatnich latach. Cele ochrony środowiska do 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z działaniami zostały ujęte w trzech blokach tematycznych:

- kierunki działań systemowych,

- ochrona zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Podstawą do sformułowania wojewódzkich priorytetów ekologicznych są następujące kryteria:

- zagrożenia środowiska w województwie łódzkim wynikające z diagnozy stanu środowiska i presji na środowisko Wymogi wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy Prawo Wodne oraz innych ustaw komplementarnych,

- zgodność z zapisami Traktatu Akcesyjnego,

- zgodność z celami zawartymi w polityce ekologicznej państwa,

- zgodność z priorytetami ujętymi w „Strategii rozwoju województwa łódzkiego” oraz innymi wojewódzkimi dokumentami strategicznymi,

- skala dysproporcji między aktualnym stanem środowiska a wymaganym przez prawo.

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej do 2019 roku realizowane będą poprzez kierunki działań,  które w Programie ujmują lata 2012-2015 ekologiczne:

| Obszar działania | Priorytety |
| --- | --- |
| Ochrona zasobów naturalnych | ochrona zasobów przyrodniczych ochrona i zwiększanie zasobów leśnych, ochrona gleb użytkowanych rolniczo, racjonalna eksploatacja kopalin i ochrona złóż, rekultywacja terenów zdegradowanych, zmniejszenie materiałochłonności produkcji |
| Ochrona jakości powietrza | wdrażanie programów ochrony powietrza (POP), opracowanie i wdrażanie Programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla terenów wskazanych w POP, przygotowania do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady przemysłowe (modernizacje istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń), zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie (rozwój sieci ciepłowniczych, termomodernizacje), ograniczanie emisji ze środków transportu (modernizacja taboru, wykorzystanie paliw ekologicznych, remonty dróg) |
| Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona przed powodzią i suszą | racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych rozwój małej retencji wodnej odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi |
| Racjonalna gospodarka odpadami | zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, rozbudowa lub budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów |
| Oddziaływanie hałasu | realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem |
| Oddziaływanie pól elektromagnetycznych | edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól, zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne |
| Edukacja ekologiczna | prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów środowiska |
| Poważne awarie | działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, szybkie usuwanie skutków poważnych awarii |

- Wojewódzkim Programem Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego zatwierdzony Uchwałą Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego  - program jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym możliwości retencjonowania wód powierzchniowych na rzekach i ciekach województwa. Podstawowym celem Aneksu było uzupełnienie wykazu obiektów służących retencjonowaniu wody uwzględnionych w podstawowym opracowaniu („Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” dla województwa łódzkiego) o dodatkowe propozycje samorządów terytorialnych i innych organizacji gospodarczych, jako przyszłych beneficjentów.

- Wojewódzkim Programem Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych zatwierdzony Uchwałą Nr 582/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r.- celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę i populacje ryb wędrownych zabudowy rzek. Jest również jednym z kierunków zmierzających do renaturyzacji rzek mających na celu przywrócenie im naturalnego charakteru.

- Programem wodno-środowiskowym kraju - dokument ten obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Dokument ten określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami, uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdzanych przez Radę Ministrów i ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z wymaganiami art. 113b ust. 9 ustawy Prawo wodne oraz art. 11 ust. 8 RDW programy działań muszą być poddane przeglądowi i uaktualnione najpóźniej w ciągu 15 lat, licząc od wejścia w życie dyrektywy, czyli do 22 grudnia 2015 roku. W ramach aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju wykonane zostaną następujące zadania:

Etap I:

- Przegląd i aktualizacja działań podstawowych wynikających z art. 113b ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz art. 11 ust. 3 RDW oraz działań uzupełniających wynikających z art. 113b ust. 5 Prawa wodnego oraz art. 11 pkt 4 i pkt 5 oraz załącznika VI część B RDW wraz z określeniem kosztów realizacji poszczególnych działań, źródeł finansowania, terminów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,

- Opracowanie projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.

Termin realizacji: 30 września 2014 r.

Etap II:

- Opracowanie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, z uwzględnieniem wymagań ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

- Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz przeprowadzenie tego procesu.

- Analiza uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

- Opracowanie ostatecznej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej uwagi wniesione podczas postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Termin realizacji: 31 marca 2015 r.

Etap III:

- Przygotowanie zestawienia wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych.

- Przygotowanie zestawienia wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych do projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.

- Opracowanie ostatecznej wersji aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, uwzględniającej uwagi zgłaszane do projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.

Termin realizacji: 30 września 2015 r.

# Założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

W dniu 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Polityka energetyczna

poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty. Dokument  został opracowany zgodnie z art. 13 – 15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- Poprawa efektywności energetycznej:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

- Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

- Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

- Szczegółowymi celami w tym obszarze są:

- Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,

- Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.,

- Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej,

- Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,

- Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

- Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

Przez bezpieczeństwo dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.

- Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych.

- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną. W zakresie energetyki wiatrowej, przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie jak i na morzu. Istotny również będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali jak i większych instalacji, które nie oddziaływają w znaczący sposób na środowisko. Wzrost wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie wykorzystanie wód termalnych. W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje się stosowanie rozwiązań, w szczególności przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewnią stabilność pracy systemu elektroenergetycznego. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii - Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen.

- Charakterystyka Powiatu Poddębickiego

- Położenie

# MAPA POWIATU PODDĘBICKIEGO

Położenie Powiatu Poddębickiego na tle województwa łódzkiego

Powiat Poddębicki położony jest w północno-zachodniej, krańcowej części województwa łódzkiego. Granicę północno-zachodnią powiatu stanowi granica pomiędzy województwem łódzkim a województwem wielkopolskim. Od północnego wschodu powiat graniczy z powiatem łęczyckim, od wschodu z powiatem zgierskim, od południowego wschodu z powiatem pabianickim i łaskim. Od południa i południowego zachodu otacza go powiat zduńskowolski i sieradzki. Długość granic z poszczególnymi powiatami sąsiednimi wynosi:

    - z powiatem sieradzkim - ok. 29,5 km

    - z powiatem tureckim - ok. 30,5 km

    - z powiatem kolskim - ok. 8,5 km

- z powiatem łęczyckim - ok. 39,5 km

- z powiatem zgierskim - ok. 39 km

- z powiatem pabianickim - ok. 19,5 km

- z powiatem łaskim - ok. 2,5 km

- z powiatem zduńskowolskim - ok. 20,5 km

Położenie Powiatu Poddębickiego wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:

- kraniec zachodni – 18038’ długości geograficznej wschodniej (punkt na zalewie Jeziorsko na wysokości Tomisławic),

- kraniec wschodni – 19010’ długości geograficznej wschodniej (miejscowość Ignacew Folwarczny),

- kraniec południowy - 51043’ szerokości geograficznej północnej (okolice miejscowości Buczek),

- kraniec północny - 52007’ szerokości geograficznej północnej (miejscowość Cichmiana).

Pod względem fizyko–geograficznym Powiat obejmuje Wysoczyznę Łaską należącą do makroregionu - Niziny Południowo-Wielkopolskiej, składającej się z 13 mezoregionów: Wysoczyzny Leszczyńskiej, Wysoczyzny Kaliskiej, Doliny Konińskiej, Kotliny Kolskiej, Wysoczyzny Kłodawskiej, Równiny Rychwalskiej, Wysoczyzny Tureckiej, Kotliny Sieradzkiej, Kotliny Grabowskiej, Wysoczyzny Złoczewskiej, Kotliny Szczercowskiej, Wysoczyzny Wieruszowskiej i wspomnianej Wysoczyzny Łaskiej (Jerzy Kondracki 1978).

Powiat Poddębicki – rozmieszczenie gmin

- Ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 881 km², zamieszkuje go 42026 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 48 mieszkańców na 1 km² (stan na 31.12.2011).

W skład powiatu wchodzi 6 gmin:

- gminy wiejskie:

  - Gmina Dalików

  - Gmina Zadzim

  - Gmina Pęczniew

  - Gmina Wartkowice

- gminy miejsko-wiejskie:

  - Gmina Poddębice

  - Gmina Uniejów

W obrębie powiatu poddębickiego znajdują się 2 miasta:

- Poddębice

- Uniejów

Gmina Poddębice - gmina miejsko - wiejska leży w centralnej części powiatu poddębickiego. Zajmuje powierzchnię 225 km2 (w tym Poddębice - 6 km2)  i liczy 15894 mieszkańców, w tym miasto Poddębice 7808 mieszkańców. Na gminę składa się 1 miasto i 84 miejscowości skupione w 49 sołectwach. Sąsiednie gminy: Dalików, Dobra, Lutomiersk, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice, Zadzim.

Gmina Uniejów – gmina miejsko - wiejska leży w północno - zachodniej części powiatu poddębickiego. Zajmuje powierzchnię 129 km2 (w tym Uniejów - 12 km2) i liczy 7225 mieszkańców, w tym 3004 w Uniejowie. Na gminę składa się 1 miasto oraz 39 wsi skupionych w 30 sołectwach. Sąsiednie gminy: Brudzew, Dąbie, Dobra, Poddębice, Przykona, Świnice Warckie, Wartkowice.

Gmina Dalików - leży we wschodniej części powiatu poddębickiego. Zajmuje powierzchnię 115 km2 i liczy 3858 mieszkańców. Na gminę składa się 55 miejscowości skupionych w 19 sołectwach. Sąsiednie gminy: Aleksandrów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Poddębice, Wartkowice.

Gmina Wartkowice - leży w północnej części powiatu poddębickiego. Zajmuje powierzchnię 140 km2 i liczy 6329 mieszkańców. Na gminę składa się 60 miejscowości skupionych w 42 sołectwach. Sąsiednie gminy: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów.

Gmina Zadzim - leży w południowej części powiatu poddębickiego. Zajmuje powierzchnię 144 km2 i liczy 5169 mieszkańców. Na gminę składa się 75 miejscowości skupionych w 34 sołectwach. Sąsiednie gminy: Lutomiersk, Pęczniew, Poddębice, Szadek, Warta, Wodzierady.

Gmina Pęczniew - leży w południowo - zachodniej części powiatu poddębickiego. Powierzchnia gminy wynosi 128 km2. Gmina liczy 3551 mieszkańców. Składają się na nią 32 miejscowości skupione w 20 sołectwach.

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W 2011 r. (dane GUS)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Powierzchnia w km² | Ludność | Kobiety na 100 mężczyzn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | mężczyźni | kobiety | na 1 km² |  |
| POWIAT PODDĘBICKI….............. Gminy miejsko-wiejskie: Poddębice…………….. w tym miasto………… Uniejów……………….. w tym miasto………… Gminy wiejskie: Dalików……………….. Pęczniew………………. Wartkowice…………… Zadzim………………… | 881 225 6 129 12 115 128 140 144 | 42026 15894 7808 7225 3004 3858 3551 6329 5169 | 20780 7713 3687 35550 1403 1961 1764 3163 2629 | 21246 8181 4121 3675 1601 1897 1787 3166 2540 | 48 71 1330 56 246 34 28 45 36 | 102 106 112 104 114 97 101 100 97 |

Prognoza demograficzna powiatu poddębickiego

| Lata | Prognozowana liczba ludności |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Miasto | Wieś |
| 2012 | 40 767 | 10 523 | 30 244 |
| 2017 | 39 518 | 10 238 | 29 280 |
| 2023 | 37 857 | 9 871 | 27 986 |
| 2017 | 48 182 | 20 484 | 27 698 |

#### Warunki klimatyczne

Polska leży w strefie klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie. Nad obszarem Polski ścierają się różne masy powietrza, co jest wynikiem położenia w centrum Europy oraz równoleżnikowego układu krain geograficznych.

Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi 7-9 °C (poza obszarami górskimi). Najcieplejsze miasta w Polsce ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza to Tarnów, Legnica, Wrocław oraz Słubice.

Największy wpływ na klimat Polski mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, decydujące o przejściowości klimatu polskiego.

Nad Polskę napływają również masy powietrza, arktycznego, zwrotnikowego-morskiego i kontynentalnego, mające mniejszy wpływ na kształtowanie klimatu. Masy powietrza polarno-morskiego powodują latem zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, zimą zaś przynoszą ocieplenie, odwilż i mgły.

Masy powietrza polarno-kontynentalnego latem przynoszą piękną, suchą i upalną pogodę, zimą-pogodę słoneczną, suchą i duże mrozy. Masy powietrza zwrotnikowo-morskiego znad Morza Śródziemnego i Azorów napływają nad Polskę rzadziej, przynosząc latem upały i częste burze, a zimą gwałtowne odwilże.

Masy powietrza zwrotnikowo-kontynentalnego napływają znad Azji Mniejszej i Bałkanów bardzo rzadko, przeważnie latem i wczesną jesienią. Przynoszą piękną, suchą pogodę ("złota polska jesień").

Masy powietrza arktycznego napływają nad Polskę:

- zimą znad Morza Barentsa i Nowej Ziemi, przynosząc pogodę mroźną i słoneczną, czasami z obfitymi opadami śniegu

- wiosną znad Grenlandii, przynosząc krótkotrwałe kwietniowo-majowe (często z przymrozkami) ochłodzenie, tzw. zimni ogrodnicy

Średnie opady ok. 600 mm rocznie. Rozkład opadów w ciągu roku jest nierównomierny, 2/3 opadów rocznych to opady półrocza letniego. Polska leży w strefie wiatrów zmiennych z przewagą wiatrów zachodnich (północno-zachodnich i południowo-zachodnich), których udział stanowi ok. 60%. Wiatry wschodnie wieją głównie zimą, rzadsze są natomiast wiatry wiejące z południa i północy.

Klimat województwa łódzkiego ma charakter wybitnie przejściowy. Przejściowość ta związana jest z przenikaniem się strefy kontynentalnej i oceanicznej, oraz wpływów morza bałtyckiego, gór i wyżyn na kształtowanie się klimatu. Dodatkowymi czynnikami kształtującymi klimat lokalnie są różnice w wysokościach względnych i bezwzględnych, ukształtowanie terenu, zawilgocenie podłoża. Klimat województwa cechuje wielka zmienność elementów meteorologicznych w czasie oraz małe zróżnicowanie w przestrzeni. Wyjątek stanowią tu opady atmosferyczne, których roczna suma opadów różni się od 500 mm w części północno-wschodniej do 650 mm w rejonie Garbu Łódzkiego. Wynika to z układu hipsometrycznego i sąsiedztwa miasta Łodzi, będącego dużym źródłem jąder kondensacyjnych pary wodnej. Charakter nizinny pozwala na swobodny przepływ mas powietrza. Przeważają wiatry zorientowane równoleżnikowo. Średnia prędkość wiatru w Łodzi wynosi 3,4 m/s (wg stanu na dzień 31.12.2005r.). Największe dawki promieniowania słonecznego docierają w czerwcu (ponad 19 MJ m-2d-1), a najmniej w grudniu (poniżej 2 MJ m-2d-1). Roczny bilans promieniowania słonecznego jest dodatni i wynosi od 3,6 MJ m-2d-1do 3,9 MJ m-2d-1. Najcieplejsza jest południowo-zachodnia część województwa, a najchłodniejsze są najwyższe obszary Wyżyny Łódzkiej. Średnie temperatury powietrza wynoszą od 7,6 do 8,0oC. W Łodzi, w okresie 1931 – 2005 najwyższą średnią roczną temperaturę zanotowano w 2000 r. (9,6o), a najniższą w 1940 (5,4o). Najbardziej zmienne pod względem termicznym są okresy zimowe: od –8,1o do +2,2o, przy czym długotrwałe i silne mrozy występują rzadko. W 2006r. miesiącem najzimniejszym był styczeń, ze średnią temperaturą –7,3o, natomiast najcieplejszym był lipiec z temperaturą 25o. Związany z warunkami termicznymi okres wegetacji roślin (temp. powyżej 5oC) trwa na obszarze województwa 210 dni, jedynie w wyższych partiach Wyżyny Przedborskiej 205 dni (Krysiak 2002). Okres grzewczy w zależności od warunków pogodowych zaczyna się przeważnie na początku października i trwa do końca kwietnia. Na terenie aglomeracji łódzkiej występują zjawiska i cechy klimatu typowe dla obszarów uprzemysłowionych i zurbanizowanych tj. miejska wyspa ciepła, krótkotrwałość pokrywy śnieżnej, zaburzenia cyrkulacji powietrza, mgły.

#### Morfologia i hipsometria

# Obecną rzeźbę terenu Powiatu Poddębickiego ukształtowało głównie zlodowacenie środkowo-polskie. W wyniku procesów glacjalnych i peryglacjalnych powstały tu różne formy wypukłe i wklęsłe. Do form wypukłych zaliczane są drobne równiny i pagórki w tym wydmowe, a przede wszystkim formy wyższego rzędu takie jak: Pagórki Bardzyńskie, Pagórki Niemysłowskie, Równinę Poddębicką i Równinę Szadkowską.

# Do form wklęsłych zaliczane są kotliny i doliny. Jako formy wklęsłe należy wymienić w pierwszej kolejności dolinę Warty i Neru oraz ich dopływy. Dolina Warty ze swym stromym prawym brzegiem stanowi dominujący element morfologiczny zachodniej części Powiatu. Dolina Neru przecina południkowo środkową część Powiatu Poddębickiego. Dno doliny jest płaskie, a jej stoki łagodne.

# Dość charakterystycznymi formami wklęsłymi dla Powiatu Poddębickiego są niecki korozyjne i suche dolinki pozbawione strug wody. Należy podkreślić, że na terenie Powiatu formy wypukłe przeważają nad formami wklęsłymi. Występują one licznie w południowej i środkowej części omawianego obszaru. Rzeźba ich ma charakter denudacyjny. Wydmy, które zalicza się również do form wypukłych, występują na wschód od Wylazłowa i na północ od Biernacic. Są one w znacznej części zalesione.

# Najniżej położonym i najmniej urozmaiconym obszarem jest północna część Powiatu. Rzędne terenu zamykają się tu wartościami 120-125 m n.p.m. a w północno-zachodniej części Powiatu, gdzie nizina ta przechodzi w pradolinę Warszawsko-Berlińską i dolinę Warty, powierzchnia terenu obniża się do 100 m n.p.m. Ku południowi teren staje się coraz bardziej urozmaicony. Najbardziej urozmaicona jest środkowa część Powiatu, tzw. Równina Poddębicka, której wschodnią część stanowią Pagórki Bardzyńskie. Tu znajduje się najwyższe wzniesienie Powiatu Poddębickiego – 179,0 m n.p.m.

# Południowa część Powiatu objęta jest jednostką zwaną Równiną Szadkowską. Tu obserwuje się również znaczne wzniesienia, a wśród nich, w rejonie miejscowości Zygry, druga co do wielkości kulminacja na terenie Powiatu, wznoszącą się 176 m n.p.m. i osiągającą wysokość względną – 25 m.

#### Surowce mineralne

Surowiec mineralny – wydobyta ze złoża kopalina użyteczna, mająca zastosowanie w gospodarce, produkt przemysłu wydobywczego. Jest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery.

Należą do nich:

- mineralne surowce energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny),

- metale (żelazo, miedź, cynk, ołów, kobalt, chrom, nikiel, boksyty),

- niemetale – chemiczne (siarka, fosforyty, sól kamienna, sól potasowa),

- surowce ceramiczne (np. kaolin, dolomit, iły)

- budowlane (piaski, żwiry, gliny, kruszywo skalne).

Na terenie Powiatu Poddębickiego występują następujące grupy surowców mineralnych:

- surowce węglanowe

- surowce ilaste

- surowce okruchowe

- węgle brunatne i torfy

- wody geotermalne

Do surowców węglanowych zalicza się: wapienie, margle i opoki. Służą one głównie jako kamień budowlany. Surowce te występują  w rejonie Czepów-Rożniatów i Poddębic. Szczegółowo rozpoznane i udokumentowane jest złoże wapieni w Rożniatowie.

Do surowców ilastych zalicza się: iły trzeciorzędowe – plioceńskie oraz gliny zwałowe.

Iły plioceńskie tzw. poznańskie cechują się wielobarwnością oraz dobrą plastycznością. Występują w okolicy Wielenina i Uniejowa. Zostały one tu rozpoznane i udokumentowane na potrzeby produkcji wyrobów ceramiki budowlanej:

- złoże „Wielenin” – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane, zasoby geologiczne bilansowe 1245 tyś m3,

- złoże „Uniejów I” – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1), zasoby geologiczne bilansowe 510 tyś m3,

- złoże „Uniejów” - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane, zasoby geologiczne bilansowe 158 tyś m3,

oraz do produkcji kruszywa lekkiego – keramzytu:

- złoże „Uniejów” – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie w kat. C2, zasoby geologiczne bilansowe 3338 tyś m3.

Gliny zwałowe na terenie Powiatu Poddębickiego występują głównie na Równinie Szadkowskiej oraz w północnej części Powiatu. Złoża tego surowca zostały rozpoznane koło Zadzimia, w miejscowości Wola Zalewska, w rejonie miejscowości Ralewice – Rzeczyca oraz Popowa badania wykazały, że są to gliny miernej jakości z uwagi na znaczną zawartość margla. W celu wykorzystania ich do produkcji cegły należałoby stosować specjalne technologie. W związku z tym nie sporządzono dla tych złóż dokumentacji geologicznych i nie uwzględniono ich w Bilansie Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych.

Do surowców okruchowych należy zaliczyć kruszywa naturalne: piaski, żwiry i piaski ze żwirem (pospółki). Surowce te wykorzystywane są do różnych celów w budownictwie.

Na terenie Powiatu Poddębickiego występują piaski wydmowe, rzeczne oraz akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej. Piaski wydmowe występują w formach nieregularnych o różnej miąższości, przeważnie porośniętych lasami. Spotyka się je w południowej i północnej części Powiatu. Piaski te nadają się do zapraw murarskich i produkcji betonu (w rejonie Rzeczycy).

Piaski rzeczne występują w dolinach rzecznych. Na uwagę zasługują piaski w dolinie Warty. Są to na ogół czyste piaski kwarcowe.

Piaski lodowcowe i wodnolodowcowe występują na wysoczyznach w formie różnej wielkości płatów. Są to przeważnie piaski drobnoziarniste z zawartością pyłów mineralnych. Lokalnie posiadają domieszkę żwirów. Obszary perspektywiczne dla występowania złóż kruszywa naturalnego znajdują się w środkowej części Powiatu.

Na terenie Powiatu Poddębickiego zostały rozpoznane i udokumentowane następujące złoża kruszywa naturalnego:

Stopień rozpoznania zasobów i stan ich zagospodarowania, a także wielkość wydobycia z poszczególnych złóż – Powiat Poddębicki – dane z „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na 31.12.2012 r. – Ministerstwo Środowiska:

| Lp. | Nazwa złoża | Stan zag. złoża | Zasoby w tyś m3 | Wydobycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |
|  | Bardzynin | M | - | - | - |
|  | Brudnów | E | 419 | 419 | 48 |
|  | Budzynek | R | 858 | - | - |
|  | Dąbrówka I | E | 12 | - | 15 |
|  | Dąbrówka Woźnicka | E | 165 | 165 | 19 |
|  | Dzierzązna Szlachecka | R | 659 | - | - |
|  | Góra Bałdrzychowska | R | 697 | - | - |
|  | Iwonie | Z | 73 | - | - |
|  | Kazimierzów | R | 402 | - | - |
|  | Kol. Iwonie | E | 327 | - | 21 |
|  | Kol. Rożniatów I | R | 254 | - | - |
|  | Kontrewers | M | - | - | - |
|  | Kontrewers I | T | 143 | - | - |
|  | Malenie | T | 46 | - | - |
|  | Oleśnica | T | 44 | - | - |
|  | Przekora I | T | 35 | - | - |
|  | Psary II | Z | 88 | - | - |
|  | Rożniatów I | T | 2144 | 758 | - |
|  | Spędoszyn Kol. I | R | 139 | - | - |
|  | Spędoszyn Kol. II | R | 135 | - | - |
|  | Tur | M | - | - | - |
|  | Zagrodniki* | E | 64 | - | 3 |
|  | Złotniki | E | 95 | - | 20 |
|  | Zygry | R | 1058 | - | - |
|  | Zygry II* | R | 281 | - | - |
|  | Zygry III* | E | 1535 | 1371 | 95 |
|  | Zygry IVI | E | 1929 | 1929 | 835 |

*-złoża zawierające piasek zeżwirem

M – złże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym

E-złoże eksploatowane

T-złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

R-złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1)

Z-złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

Węgiel brunatny w Powiecie Poddębickim występuje w okolicy Uniejowa. W wyniku prac geologiczno-poszukiwawczych stwierdzono tu występowanie pokładu tego surowca o miąższości do 4,6 m pod nadkładem osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych o miąższości 0,5-21,5 m. Złoże to zostało udokumentowane i wprowadzone do Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych pod nazwą „Uniejów” – zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 42000 ton.

Występowanie torfów stwierdzono w rejonie Drozdowa, Grabiszewa, Niewiesza, Pałek, Siedlątkowa, Ujazdu. Jednakże ze względu na małą miąższość podkładów torfowych oraz popielność powyżej 20%, zasoby tych torfów zaliczono do pozabilansowych i nie zostały one wprowadzone do Bilansu.

Powiat Poddębicki położony jest na terenach zasobnych w energię geotermalną związaną z wodami podziemnymi o temperaturze 65 - 70 0C (Uniejów i Poddębice). Stanowią one drugi co do znaczenia kompleks hydrotermalny na Niżu Polskim.

Wody te mogą być wykorzystywane po ich wydobyciu na powierzchnię ziemi oraz przetworzeniu w odpowiednich procesach technologicznych w wielu dziedzinach:

- energetyce

- energetyce cieplnej

- balneologii

- rekreacji

- ogrzewaniu upraw pod osłonami

- hodowli ryb

O atrakcyjności wód geotermalnych w głównej mierze decydują:

- odnawialność energii

- możność użytkowania bez degradacji środowiska naturalnego

- ekonomiczna opłacalność ich uzyskania.

Na obszarze Polski wody podziemne o mineralizacji powyżej 1000 mg/dm3, określone w hydrogeologii jako wody mineralne występują powszechnie na różnych głębokościach, przeważnie głębiej niż poziomy wód zwykłych. Zmienność budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych powoduje znaczne zróżnicowanie składu chemicznego tych wód, wśród których można wyróżnić:

- wody chlorkowe, głównie typu Cl-Na (Br, J),

- wody wodorowęglanowe,

- wody swoiste: Fe, F, J, S, H2SiO3, Rn, CO2, termalne.

Uwzględniając szczególne walory niektórych wód podziemnych, wynikające z mineralizacji, właściwości fizyko-chemicznych, ilości i warunków występowania, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami) w art. 5 zaliczyła solanki, wody lecznicze i termalne (w odróżnieniu od zwykłych wód podziemnych) do kopalin.

Zgodnie z tym artykułem wodą:

- leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

- rozpuszczonych składników mineralnych stałych - nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub

- jonu żelazawego - nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste), lub

- jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe), lub

- jonu jodkowego - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub

- siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub

- kwasu metakrzemowego - nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub

- radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe), lub

- dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa,

- termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C

Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż 35 g/dm3.

GEOTERMIA UNIEJÓW:

Wody termalne zostały rozpoznane i szczegółowo udokumentowane w rejonie Uniejowa. Otwór Uniejów IGH 1 (głębokość otworu 2254 m) został wykonany w 1978 r. Z piaskowców dolnej kredy uzyskano tu samowypływ wody typu Cl-Na, F, B o temperaturze dochodzącej do 600C i wydajności 55 m3/h, przy depresji maksymalnej 26 m. W latach 1990-1991 odwiercono kolejne dwa otwory: PIG/AGH1 (głębokość otworu 2065 m) i PIG/AGH2 (głębokość otworu 2031 m), uzyskując z każdego z nich samowypływ wody typu Cl-Na o mineralizacji około 7 g/dm3 i temperaturze dochodzącej do 700C.Wydajność wody pochodzącej z utworów kredy dolnej określono dla obu tych otworów łącznie na 145 m3/h, przy depresji 26 m.

W oparciu o złoża wód geotermalnych w trzecim kwartale 1999 r. powstała Spółka "Geotermia Uniejów". Decyzją z dnia 5.02.2007 r. Minister Środowiska udzielił Geotermii Uniejów koncesji na wydobywanie wód termalnych z utworów kredy dolnej ze złoża „Uniejów” otworem „Uniejów PIG/AGH-2”. W koncesji ustanowiono obszar górniczy o powierzchni 11,07 km2. Wydobyte otworem Uniejów PIG/AGH-2 wody termalne wykorzystywane są do celów grzewczych infrastruktury miasta oraz do celów rekreacyjnych i balneologicznych w zespole basenów Termy Uniejów. W ramach prowadzonej działalności część wydobytych wód termalnych po odebraniu z nich ciepła w instalacjach ciepłowni geotermalnej Geotermii Uniejów jest zatłaczana do złoża otworami chłonnymi: Uniejów PIG/AGH-1 i IGH-1. Część wód termalnych, szczególnie wody z płukania otworów wodami złożowymi, pompowań pomiarowych i oczyszczających oraz wody termalne po zabiegach uzdatniających strefę przyodwiertową odprowadzana jest do rzeki Warty.

Zgodnie z wykazem solanek, wód leczniczych i termalnych w układzie regionalnym zawartym w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce opracowanym przez Ministerstwo Środowiska według stanu na 31.12.2012 r. – złoże „Uniejów” – zaliczone jest do typu wody T – wody termalne, zasoby geologiczne eksploatacyjne – 120 m3/h, pobór – 780852,00 m3/rok.

Woda termalna wykorzystywana jest do:

- ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- balneologii,

- podgrzewania murawy boiska piłkarskiego,

- jak również do rekreacji w ramach przedsięwzięcia Termy Uniejów prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o.

GEOTERMIA PODDĘBICE:

Wody termalne zostały również rozpoznane w okolicach Poddębic. Rozpoznanie wiertnicze rejonu Poddębic związane było początkowo z wykonywaniem odwiertów badawczych i poszukiwawczych w celu znalezienia złóż ropy naftowej i gazu. W latach 1970-1971 Państwowy Instytut Geologiczny wykonał w okolicach Poddębic odwiert. W rezultacie tego stwierdzono istnienie na północ od miasta obszaru o samowypływie wód termalnych o temperaturze 600C, wydajności 80 m3/h i mineralizacji około 8 g/dm3.

Wody termalne występujące w zachodniej części rejonu miasta posiadają temperaturę od 60 do 630C, a we wschodniej części – od 55 do 580C.

Geotermia Poddębice Sp. z o.o. została utworzona w 2000 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Poddębice. We wrześniu 2009 r. rozpoczęto prace związane z odwierceniem otworu wydobywczego.

Odwiercono otwór Poddębice GT-2 do głębokości 2101 m, kreda dolna, piaskowiec, wydajność na samowypływie – 120-140 m3/h, temperatura 71 0C, mineralizacja 432, lokalizacja na działce nr 4/2 przy ul. Mickiewicza 17 w Poddębicach.

Decyzją z dnia 30.12.2011 r. Minister Środowiska udzielił Geotermii Poddębice koncesji na wydobywanie wód termalnych z utworów dolnej kredy ujęciem Poddębice GT-2. W koncesji ustanowiono obszar górniczy „Poddębice” o powierzchni 4,1658 km2. Wydobyte wody termalne planowane są do wykorzystania w trzech kierunkach: ciepłownictwie, balneologii i rekreacji.

Zgodnie z wykazem solanek, wód leczniczych i termalnych w układzie regionalnym zawartym w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce opracowanym przez Ministerstwo Środowiska według stanu na 31.12.2012 r. – złoże „Poddębice” – zaliczone jest do typu wody T – wody termalne, zasoby geologiczne eksploatacyjne – 190 m3/h, pobór – 24090,00 m3/rok.

#### Hydrografia

Przez teren Powiatu Poddębickiego przepływają dwie główne rzeki: Warta i Ner oraz ich dopływy:

- rzeka Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry, jej źródła znajdują się w Kromołowie k. Zawiercia na wysokości 400 m n.p.m. Do Powiatu Poddębickiego wpływa na wysokości ok. 118 m n.p.m. w gminie Pęczniew (zbiornik „Jeziorsko"), a wypływa w gminie Uniejów na wysokości ok. 97 m n.p.m. W granicach Powiatu Warta płynie, nie licząc zbiornika „Jeziorsko", na odcinku ok. 30 km. Jej spadek jest niewielki i wynosi ok. 0,48 %. Bieg rzeki - ok. 0,6 m/s. Głębokość waha się w granicach 1,5 - 3,5 m. W 1975 r rozpoczęto na Warcie budowę Zbiornika retencyjnego „Jeziorsko”; wstępne napełnianie nastąpiło we wrześniu 1986 r., pełen zakres piętrzenia i gospodarki wodnej podjęto w 1992 r., całość inwestycji zakończono w grudniu 1996 r. Pod zalew przeznaczono tereny pomiędzy wsią Skęczniew w powiecie tureckim a miastem Warta w powiecie sieradzkim. Na terenie Powiatu Poddębickiego znajduje się część zbiornika pomiędzy 489 a 504 km biegu rzeki Warty, licząc od jej źródeł w Kromołowie. Lustro wody „Jeziorska", przy stanie maksymalnym, obejmuje powierzchnię 42 km2, pojemność całkowita zbiornika – 203 mln m3, maksymalna wysokość piętrzenia – 11,5 m. Długość zbiornika na terenie powiatu wynosi 12 km, szerokość 1,8 - 3,0 km. Zbiornik spełnia rolę retencjonowania wód z wiosennych roztopów, czyli przechowuje i reguluje pojawiającą się falę powodziową. Niejako przy okazji, zbiornik wykorzystuje się dla celów energetycznych. W 1995 r. wprowadzono do eksploatacji elektrownię „Jeziorsko", zbudowaną przy zaporze czołowej. Elektrownia posiada turbinę, przez którą może przepływać 35 m3 wody na sekundę. Wojewoda Łódzki rozporządzeniem Nr 22/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących województwa łódzkiego, ustanowił obręb ochronny na rzece Warcie w Siedlątkowie, gm. Pęczniew, obejmujący odcinek rzeki Warty od zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko w dół rzeki od miejsca znajdującego się 200 m poniżej II progu wodnego.

- rzeka Ner jest prawostronnym dopływem rz. Warty. Na terenie powiatu znajduje się ok. 30-to kilometrowy odcinek rzeki. Wypływa na wysokości 208 m n.p.m. w pobliżu Wiśniowej Góry - na płd.-wsch. od Łodzi. Na teren powiatu wpływa w okolicy Małynia na wys. ok. 127 m n.p.m., dalej płynie przez Bałdrzychów, Poddębice, Wartkowice i opuszcza Powiat w okolicy Kolonii Borek na 37+600 km swego biegu, na wys. ok. 113 m n.p.m. Wpada do Warty na 444,4 km jej biegu - w woj. wielkopolskim na wys. 94 m n.p.m. Nie posiada wałów przeciwpowodziowych - brzegi rzeki są zabezpieczone groblami.

- rzeka Pisia II jest lewobrzeżnym dopływem Neru. Uchodzi do Neru na 59 km jego biegu. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Wrzeszczewic Nowych, na wys. 180 m n.p.m. Uchodzi do Neru na wysokości 122 m n.p.m. Dorzecze pokrywają piaski i gliny zwałowe. W dolinie liczne rowy melioracyjne. Zlewnię Pisi II stanowi zawikłana sieć rowów i cieków.

- rzeka Pichna wypływa w okolicach Zduńskiej Woli na wysokości ok. 180 m n.p.m. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Pichny wynosi 356 km2 do przekroju - pompownia Pęczniew. Jej długość na terenie Powiatu Poddębickiego wynosi 9,1 km. Odcinek ten stanowi stare koryto rzeki. W górnej części rzeki występują głównie gliny zwałowe, a dolina rzeki Pichny na tym odcinku charakteryzuje się dużymi spadkami podłużnymi dochodzącymi do 2 %. W środkowej i dolnej części biegu rzeki występują piaski polodowcowe. W dolinie rzeki występuje bardzo gęsta sieć rowów melioracyjnych. Główne dopływy rzeki Pichny to: Pichna z Szadkowic i Jadwichna. Występuje także stare koryto rzeki Urszulinki, która to rzeka skierowana została po jej przełożeniu bezpośrednio do zbiornika „Jeziorsko"(grawitacyjnie).

#### Budowa geologiczna

# Obszar Powiatu Poddębickiego położony jest w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej Synklinorium Łódzkim lub Niecką Łódzką, w jej osiowej części.

# Jednostka ta stanowi środkową część struktury przebiegającej przez teren kraju, w tym przez obszar województwa łódzkiego, z NW na SE i nazywana jest Synklinorium Szczecińsko-Łódzko-Miechowskim.

# Struktura, w której zlokalizowany jest Powiat Poddębicki została założona w utworach okresu jurajskiego. Wypełniają ją osady mezozoiczne należące do kredy dolnej i kredy górnej. Powierzchnia morfologiczna kredy jest urozmaicona poprzez występujące w niej liczne zagłębienia. W zagłębieniach tych w okresie trzeciorzędowym osadziły się utwory miocenu i pliocenu. Całość w/w utworów przykryta jest kompleksem osadów czwartorzędowych, których geneza związana jest głównie ze zlodowaceniem środkowo-polskim, stadiału Warty.

DOLNA KREDA

Dolna kreda na omawianym terenie w spągowych partiach wykształcona jest w facji ilasto-mułowcowej, zaliczanej do hoterywu. Górne partie tej formacji to głównie osady piaszczyste, należące do dolnego i środkowego albu. Są to piaskowce drobnoziarniste i różnoziarniste. Zasięg tych utworów wyznacza obszar kredowej Niecki Łódzkiej. Strop dolnej kredy występuje na różnych głębokościach: od kilku metrów na obrzeżach niecki, gdzie obserwuje się wychodnie utworów dolnej kredy, do kilkunastuset w jej centralnych partiach. Kreda dolna na terenie Powiatu Poddębickiego została rozpoznana głębokimi otworami wiertniczymi wykonanymi w różnych rejonach Powiatu w celu rozpoznania struktur geologicznych lub ujęcia wód geotermalnych. Należy tu wymienić takie otwory jak:

Tumusin – Wilczyca I – głębokość 3217,3 m

Balin – głębokość 4775,0 m

Sarnów – głębokość 2105,0 m

Pełczyska – głębokość 2475,0 m

Uniejów IGH-1 – głębokość 2254,0 m.

Strop dolnej kredy w w/w otworach nawiercono na głębokościach: 1250,0 – 1957,1 m. W otworach tych przewiercono całkowitą miąższość utworów dolnej kredy. Wynosi ona od 96,0 do 190,0 m.

GÓRNA KREDA

Utwory górnej kredy występujące na terenie Powiatu Poddębickiego wiekowo przynależą do górnego albu, cenomanu, turonu, koniaku, santonu, kampanu i masterychtu. Wykształcone są one głównie w facji węglanowej. Pod względem litologicznym są to: wapienie, wapienie margliste, margle i opoki. Jedynie dolny górny alb tworzą piaskowce kwarcowo-glaukonitowe, słabo zwięzłe, a górną część tej formacji budują margle silnie ilaste.

Kreda górna występuje na różnych głębokościach. W południowej części Powiatu strop tych utworów znajduje się na głębokościach rzędu 30 do ponad 70 m p.p.t., zaś w środkowej części osady górnej kredy występują na kilkunastu m p.p.t., a miejscami wyłaniają się na powierzchnie spod utworów kenozoicznych. Zjawisko to obserwuje się na linii Poddębice-Rożniatów, gdzie utwory górnej kredy tworzą antyklinę powstałą w wyniku zachodzących procesów tektonicznych. Na NE i E od Poddębic strop utworów górnej kredy znów zanurza się pod osady kenozoiczne i występuje tu na głębokości rzędu 40-50 m p.p.t.

Utwory górnej kredy zostały całkowicie przewiercone w/w głębokimi otworami. Ich miąższość wynosi 1198 m w otworze Pełczyska do 1918,1 m w otworze Uniejów IGH-1.

TRZECIORZĘD

Utwory trzeciorzędowe na obszarze Powiatu Poddębickiego nie mają szerokiego rozprzestrzenienia. Występują one jedynie lokalnie w zagłębieniach stropu górnej kredy. Wiekowo przynależą do miocenu i pliocenu i wykształcone są jako piaski, iły oraz węgle brunatne.

CZWARTORZĘD

Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar Powiatu. Ich miąższość wynosi od kilku do 70-80 m. Najmniejsze miąższości tych utworów, a nawet całkowity ich brak obserwuje się w rejonie Poddębic oraz w kierunku północno-zachodnim od Poddębic.

Największe kompleksy czwartorzędu występują w południowo-zachodniej części Powiatu, szczególnie w obniżeniach stropu mezozoiku, np. w rejonie Pagórków Niemysłowskich. Wiek utworów czwartorzędowych na omawianym terenie należy wiązać ze zlodowaceniem krakowskim oraz środkowopolskim. Osady zlodowacenia krakowskiego zachowały się jedynie fragmentarycznie w zagłębieniach stropu kredy (gliny, piaski, mułki, iły). Główny kompleks czwartorzędu stanowią utwory zlodowacenia środkowopolskiego. Reprezentowane one są przez dwa poziomy glin zwałowych: stadiału maksymalnego i stadiału Warty. Gliny zwałowe rozdzielają i podścielają piaski o genezie wodnolodowcowej, które powstały w okresie interstadialnym. Najmłodszą generację czwartorzędu stanowią utwory holoceńskie. Są to przede wszystkim osady rzeczne, budujące terasy zalewowe (piaski, mułki, żwiry) oraz torfowiska wypełniające zagłębienia powierzchni terenu.

#### Walory krajobrazowe Powiatu Poddębickiego

  - Rezerwaty przyrody:

- Rezerwat przyrody „Jeziorsko” – obszar obejmuje duży zbiornik zaporowy Jeziorsko, utworzony przez spiętrzenie Warty, oraz przylegające do niego fragmenty dolin rzek Warty i Brodni. Zbiornik Jeziorsko ma długość 16 km, szerokość 3,5 km. Budowę zbiornika retencyjnego „Jeziorsko” rozpoczęto w 1975 r., wstępne napełnianie nastąpiło we wrześniu 1986 r., pełen zakres piętrzenia i gospodarki wodnej podjęto w 1992 r., a całość inwestycji zakończono w grudniu 1996 r. Powierzchnia zbiornika przy maksymalnej rzędnej piętrzenia to 4230 ha, a pojemność całkowita 203 mln m3. Zbiornik stanowi niewykorzystane zaplecze dla rozwoju turystycznego regionu. W 1992 r. na obszarze najwartościowszym Zbiornika utworzono tzw. „Strefę Ciszy” rozpościerającą się od mostu na rzece Warcie (na południu) do linii Jeziorsko-Brodnia (na północy). W 1998 r. w granicach „Strefy Ciszy” utworzono rezerwat przyrody „Jeziorsko” będący obszarem wód i nieużytków w południowej części zbiornika o powierzchni 2350,6 ha, położony na terenie Gminy Pęczniew oraz Miasta i Gminy Warta, chroniący ostoje ptactwa wodno-błotnego, w tym licznie występujących gatunków ptactwa rzadkiego i chronionego. Do chwili obecnej stwierdzono występowanie około 250 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych. W okresie przelotu liczebność w rezerwacie ptaków przekracza 10 tys. osobników, wśród których zdarzają się gatunki egzotyczne, sporadycznie przylatujące na teren Polski. Na terenie Gminy Pęczniew Rezerwat obejmuje teren o powierzchni 990,67 ha, w skład którego wchodzą część wsi Brodnia, Kolonia Brodnia, Brzeg, Zagórki. W obrębie Rezerwatu zabronione jest: niszczenie roślinności, polowanie, rybołówstwo, płoszenie i zabijanie zwierząt, niszczenie nor i lęgowisk, wędkowanie, gromadzenie odpadów, zakłócanie ciszy, palenie ognisk, używanie motolotni i lotni oraz ruch pojazdów. Rezerwat został utworzony Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 23 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 166 z dnia 31 grudnia 1998 r., poz. 1219). Bezleśne brzegi zbiornika stanowią naturalne krawędzie doliny Warty, w miejscach zaś sąsiadujących z nią obniżeń znajdują się obwałowania i zapory boczne. Poziom wody w zbiorniku w ciągu roku ulega silnym wahaniom. Generalnie jest on maksymalnie napełniany wczesną wiosną, najniższe zaś stany wód występują jesienią. Południowa część zbiornika jest zalewana tylko przy najwyższych spiętrzeniach. Przy niższych stanach wody odsłaniają się tam rozległe, częściowo zakrzaczone obszary pokryte szlamem, z płytkimi rozlewiskami, stanowiące znakomite żerowiska dla ptaków. W znajdujących się w granicach obszaru przyległych do zalewu fragmentach dolin Warty i Brodni dominują rozległe obszary zmeliorowanych łąk i łozowisk. W dolinie Warty liczne są także starorzecza. W granicach obszaru znalazły się fragmenty obszarów chronionego krajobrazu Nadwarciańskiego i Uniejowskiego oraz rezerwat przyrody „Jeziorsko” (2 350,60 ha). Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków na zbiorniku Jeziorsko sprzyja ekstensywna gospodarka łąkarska prowadzona na użytkach zielonych położonych nad jego brzegami i w najbliższym sąsiedztwie. Do najważniejszych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk na omawianym obszarze należą: gwałtowne zmiany poziomu wody w zbiorniku, prowadzone tu prace hydrotechniczne, znaczna intensywność gospodarki rybackiej w akwenie i zaplątywanie się ptaków w sieci rybackie oraz zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, bądź ich zamiana w pola orne. Zbiornik Jeziorsko jest jedną z najważniejszych w kraju śródlądowych ostoi ptaków wodno-błotnych, ważnych jako ich lęgowisko oraz miejsce odpoczynku i żerowania populacji migrujących i zimujących. Omawiany obszar stanowi jedną z najważniejszych krajowych ostoi lęgowych czapli białej Egretta alba (6 par lęgowych, ok. 50% ogólnokrajowej populacji lęgowej), ohara Tadorna tadorna (5–10 par lęgowych, ok. 5% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida (146 par lęgowych, ponad 10% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Uwagę zwraca także stosunkowo znaczna liczebność tutejszych populacji lęgowych kormorana czarnego Phalacrocorax carbo (437 par lęgowych, ok. 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), gęgawy Anser anser (co najmniej 39 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i rybitwy czarnej Chlidonias niger (42 pary lęgowe, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Podczas przelotów na zbiorniku Jeziorsko gromadzą się duże stada ptaków wodno-błotnych, których liczebność sięga 77 500 osobników. Do najwyższych w skali kraju należy liczebność spotykanych tu migrujących populacji gęsi zbożowej Anser fabalis (7 000–13 000 osobników), cyraneczki Anas crecca (6 500–11 700 osobników), krzyżówki Anas platyrhynchos (13 000–28 300 osobników) i mewy małej Larus minutus (do 2 650 osobników).

- Rezerwat Przyrody „Dąbrowa Napoleonów” o powierzchni 38,63 ha, utworzony został w celu zachowania dla potrzeb nauki i piękna krajobrazu naturalnej fitocenozy dąbrowy świetlistej oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin. Chroni między innymi fragment drzewostanów dębowo-sosnowych z zachowaną roślinnością występującą obecnie bardzo rzadko w Polsce.

- Rezerwat Przyrody "Jodły Oleśnickie" o powierzchni 11,70 ha, utworzony w celu zachowania fragmentu lasu jodłowego na granicy zasięgu jodły. Usytuowany jest w leśnictwie Oleśnica, w kompleksie leśnym położonym w gminie Dalików. Jodły pospolite w tym rezerwacie mają od 30 do 124 lat, a największa ma wysokość 35 m o obwodzie ponad 2 m.

  - Obszar chronionego krajobrazu

- Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20 z dnia 9 września 1998 r., poz. 115). Rozporządzenie to starciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia nr 5/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zmienione rozporządzeniem nr 17/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.). Natomiast to rozporządzenie straciło moc z dniem wejścia w życie Uchwały NR XXXI/614/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 266). Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu zwany dalej ”Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,  a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Obszar, o całkowitej powierzchni 29390 ha położony jest na terenie gmin: Goszczanów, Pęczniew, Poddębice, Sieradz, Zduńska Wola, gminy i miasta Uniejów i Warta oraz miasta Sieradz. Na Obszarze wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zachowania różnorodności biologicznej:

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych,

- zachowanie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia różnorodności biologicznej,

- zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych o dużych wartościach krajobrazowych,

- zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych,

- pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do ich całkowitego rozkładu,

- wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, wyposażone welementy infrastruktury iedukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,

- utrzymanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków,

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych,

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:

- ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz utrzymanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych,

- zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych, wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów

- prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je organizmów zwierzęcych, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia),

- utrzymywanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,

- zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;

Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

- ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz utrzymanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień ródpolnych i przydrożnych,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych,

- zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych, wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je organizmów zwierzęcych, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia),

- utrzymywanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,

- zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych.

Na terenie Obszaru zakazuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, na terenach już zainwestowanych w części Obszaru położonego w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej w Siedlątkowie na terenie gminy Pęczniew, - nie dotyczy części Obszaru położonego na zurbanizowanych i zainwestowanych terenach miasta Sieradz - dzielnicy Monice, terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w rejonie Wzgórza Zamkowego,

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych - nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody,

- wydobywania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu - nie dotyczy terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie uchwały,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, - nie dotyczy części Obszaru, na których realizuje się przedsięwzięcia związane zzabezpieczeniem przeciwopowodziowym miasta Sieradz,

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno–błotnych,

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej - nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie uchwały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - nie dotyczy lokalizacji obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego, takich jak budynki pensjonatowe, hotelowe, rekreacji sezonowej, usługowej, urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów służb bezpieczeństwa, w części Obszaru położonego na terenie gminy Pęczniew, - nie dotyczy części Obszaru położonego na zurbanizowanych i zainwestowanych terenach miasta Sieradz - dzielnicy Monice, terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w rejonie Wzgórza Zamkowego.

Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu wyznaczono na bazie już istniejących Obszarów Chronionego Krajobrazu:

- Uniejowskiego z doliną środkowej Warty (dot. gminy i miasta Uniejów), który wyznaczyła Wojewódzka Rada Narodowa w Koninie Uchwałą Nr 53 z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 1, poz. 2), a który Wojewoda Koniński utrzymał w mocy rozporządzeniem Nr 14/98 z dnia 23 lipca 1998r. zmieniającym uchwałę w sprawie obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 28, poz. 144 i Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1999 r. Nr 28, poz. 137),

- Nadwarciański z doliną środkowej Warty (dot. gminy: Goszczanów, Pęczniew, Poddębice, Sieradz, Zduńska Wola; gminy i miasta Warta; miasta Sieradz), który wyznaczył Wojewoda Sieradzki rozporządzeniem z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115).

- Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo – krajobrazowe  (Dz .U. W. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115 ). Tereny położone w środkowo - wschodniej części Nadleśnictwa Poddębice wraz z kompleksem lasów z sąsiedniego Nadleśnictwa Grotniki, obejmujące obszar 6276 ha. W obszarze chronionym znajduje się 1498,31 ha lasów naszego nadleśnictwa. W obrębie granic tego obszaru znajduje się rezerwat torfowiskowy "Mianów" i leśny "Jodły Oleśnickie". Ochrona cennych kompleksów leśnych stanowiących enklawę w terenie o niewielkim zalesieniu. Obejmuje gminy Poddębice, Dalików i Lutomiersk.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej wyznaczony rozporządzeniem Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. (zmienione rozporządzeniem nr 18/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.) - wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko -Berlińskiej zwany dalej „Obszarem”, położony na terenie gmin: Bolimów, Nieborów, Miasto Łowicz, Łowicz, Domaniewice, Bielawy, Bedlno, Krzyżanów, Piątek, Góra Świętej Małgorzaty, Kutno, Witonia, Miasto Łęczyca, Łęczyca, Wartkowice, Świnice Warckie, Grabów i Uniejów, zajmujący powierzchnię 36 650 ha.

Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych największej na terenie województwa pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim o specyficznych, choć w znacznym stopniu przekształconych, warunkach środowiska przyrodniczego, wykorzystanej obecnie przez doliny Bzury i Neru; stanowi część korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym łączącego dolinę Wisły z doliną Warty. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006, obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

Na terenie Obszaru, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące:

czynnej ochrony ekosystemów leśnych:

- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,

- sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych,

- tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia różnorodności biologicznej,

- utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków,

- zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych,

- pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu,

- zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan wysokiej różnorodności biologicznej,

- utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych,

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

czynnej ochrony innych ekosystemów lądowych:

- przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych,

- zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno – błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,

- kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,

- utrzymywanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych,

- prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia),

- utrzymywanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania różnorodności biologicznej,

- zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,

- zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3.  czynnej ochrony ekosystemów wodnych:

- zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową biologiczną,

- utrzymywanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków oraz wokół zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia różnorodności biologicznej oraz ograniczenia spływu substancji biogennych,

- prowadzenie prac regulacyjnych cieków w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek,

- zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych,

- zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków,

- działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) – nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru,

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych - nie dotyczy, jeżeli wykonywanie racjonalnej gospodarki rolnej uniemożliwia przestrzeganie tego zakazu,

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej wyznaczono na bazie już istniejących Obszarów Chronionego Krajobrazu:

- Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów, Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy, Domaniewice, Zduny, Łowicz), które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113),

- Pradolina Warszawsko Berlińska – rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/ XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca, Witonia, Góra Św. Małgorzaty, Krzyżanów, Piątek, Bedlno, m. Łęczyca).

W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych, postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części - obszary położone na terenie gmin: Wartkowice, Świnice Warckie, Grabów i Uniejów.

  - Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach Dyrektyw. W ramach programu wyznaczone zostają Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Special Protection Areas - SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują specjalne regulacje prawne.

Poszczególne kraje członkowskie są odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000 chronionych walorów w stanie nie pogorszonym. Ochrona obszaru w ramach sieci nie wyklucza jednak jego gospodarczego wykorzystania.

Zgodnie z założeniami programu każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu. Zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu (w celu zapewnienia spójności sieci).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami) Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków, mając na uwadze zachowanie poszczególnych cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej, na podstawie których jest wyznaczana sieć obszarów Natura 2000.

informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

orzeczenia sądów

komentarze

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.

Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji Europejskiej:

            - listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty;

            - szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę ochrony obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym;

            - listę obszarów specjalnej ochrony ptaków.

informacje o jednostce

orzeczenia sądów

komentarze praktyczne

komentarze

Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz koniecznością zachowania szczególnie cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej.

Nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego.

Zmiana granic lub likwidacja obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk następuje, jeżeli jest to uzasadnione naturalnymi zmianami stwierdzonymi w wyniku monitoringu i nadzoru oraz po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Europejską w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

orzeczenia sądów

komentarze

Sieć natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Na terenie województwa łódzkiego leżą fragmenty czterech obszarów ptasich o łącznej powierzchni 38 156,40 ha oraz 35 obszarów siedliskowych obejmujących około 53652,72 ha.

Obszary obejmujące swym zasięgiem tereny Powiatu Poddębickiego to spośród Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków: Pradolina Warszawsko-Berlińska i Dolina Środkowej Warty, natomiast Powiatu nie obejmują swym zasięgiem Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk.

Pradolina Warszawsko-Berlińska

Kod obszaru: PLB100001

Powierzchnia całkowita: 23.412,4 ha, w tym:

- 21.968,9 ha położone w województwie łódzkim na terenie gmin: Bedlno (1.229,7 ha), Krzyżanów (2.171,6 ha), Kutno - gmina wiejska (176,7 ha), Łęczyca - gmina wiejska (3.284,1 ha), Łęczyca - gmina miejska (227,5 ha), Góra Świętej Małgorzaty (1.286,7 ha), Grabów (899,5 ha), Piątek (1.669,8 ha), Świnice Warckie (1.876,5 ha), Witonia (624,7 ha), Łowicz - gmina wiejska (1.847,8 ha), Bielawy (4.023,5 ha), Domaniewice (1.218,3 ha), Zduny (1.297,4 ha) i Uniejów (135,1 ha),

- 1.443,5 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gminy Dąbie (1.443,5 ha);

Charakterystyka: Obszar położony na Równinie Łowicko-Błońskiej, na południe od Równiny Kutnowskiej. Zlokalizowane są tu inne obszary objęte ochroną: rezerwat przyrody „Błonie” oraz 3 obszary chronionego krajobrazu: Pradolina Warszawsko-Berlińska, Dolina Bzury, Dolina Warty i Neru. W tutejszym krajobrazie dominują tereny rolnicze, głównie łąki. Lasy zajmują mniej niż 10% powierzchni ostoi. Równinę przecinają cieki spływające z Wzniesień Południowomazowieckich do Bzury. Średnia szerokość doliny tej rzeki wynosi około 2 km. Dolina jest silnie zatorfiona, pokryta mozaiką szuwarów turzycowych i roślinności łąkowej, a ponadto pocięta gęstą siecią rowów melioracyjnych. Podobny charakter ma dolina Neru. Obie rzeki są uregulowane, nie występują tu meandry i starorzecza. Ważnymi ostojami ptaków wodno-błotnych są istniejące na tym obszarze stawy rybne, z których najważniejsze to Psary, Okręt, Rydwan, Borów i Walewice. Obszar Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej zawiera w swych granicach ostoje ptasie o randze europejskiej (Dolina Neru E 43) i krajowej (Dolina Bzury K 46, Stawy Psary K 47, Stawy Okręt i Rydwan K 48). Obszar stanowi ważną ostoję gatunków ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Jest to jedna z ważniejszych w kraju ostoi lęgowych rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus (do 35 par lęgowych), rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida (ok.30 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i gęgawy Anser anser (ok. 100 par lęgowych, ponad 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Znaczną liczebność osiągają także tutejsze populacje lęgowe bąka Botaurus stellaris (50–60 odzywających się samców, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), cyranki Anas querquedula (ok. 45 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacjilęgowej), płaskonosa Anas clypeata (ok. 37 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), błotniaka stawowego Circus aeruginosus (80–100 par lęgowych, ponad 1%  ogólnokrajowej populacji lęgowej), błotniaka łąkowego Circus pygargus (10–30 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kropiatki Porzana porzana (60-80 odzywających się samców, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), derkacza Crex crex (50-60 odzywających się samców), kulika wielkiego Numenius arquata (ok. 10 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), rycyka Limosa limosa (20-30 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), krwawodzioba Tringa totanus (ok. 15 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i podróżniczka Luscinia svecica (ok. 40 par lęgowych, ok. 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Pradolina Warszawsko-Berlińska stanowi część ważnego transeuropejskiego szlaku migracji ptaków. W okresie przelotów na terenie obszaru zatrzymują się stada ptaków wodno-błotnych, w szczególności blaszkodziobych, których łączna liczebność przekracza 20 000 osobników. Najliczniejsze zgrupowania tworzą w tym okresie gęś zbożowa Anser fabalis (ok. 10000 osobników), gęś białoczelna Anser albifrons (do 8100 osobników) i świstun Anas penelope (do 1200 osobników).

Dolina Środkowej Warty

Kod obszaru: PLB300002

Powierzchnia całkowita: 57.104,4 ha, w tym:

- 52.832,8 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Żerków (1.518,9 ha), Koło - gmina wiejska (2.723,2 ha), Koło - gmina miejska (471,7 ha), Dąbie (2.794,3 ha), Kościelec (3.276,9 ha), Osiek Mały (956,9 ha), Golina (3.571,3 ha), Kramsk (9.903,3 ha), Krzymów (2.521,8 ha), Rzgów (3.077,0 ha), Sompolno (76,2 ha), Stare Miasto (790,2 ha), Lądek (3.557,4 ha), Zagórów (2.977,3 ha), Krzykosy (1.088,5 ha), Nowe Miasto nad Wartą (1.071,8 ha), Środa Wielkopolska (37,0 ha), Brudzew (1.532,3 ha), Dobra (57,5 ha), Przykona (58,1 ha), Kołaczkowo (314,0 ha), Miłosław (4.940,3 ha), Pyzdry (4.244,9 ha) i Miasto Konin (1.272,0 ha),

- 4.271,6 ha położone w województwie łódzkim na terenie gmin: Poddębice (512,8 ha) i Uniejów (3.758,8 ha)

Charakterystyka: Jest to obszar obejmujący dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (powyżej Uniejowa) i Dębno nad Wartą (koło Nowego Miasta). Na tym terenie w granicach województwa łódzkiego znajduje się jeden obiekt chroniony – Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Dolina Warty na obszarze ostoi ma szerokość od 500 m do ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe. Dolina Środkowej Warty jest jedną z najważniejszych w środkowej Polsce ostoi ptaków wodno-błotnych związanych z siedliskami doliny rzeki średniej wielkości, która częściowo zachowała naturalny charakter, w szczególności rybitw, kaczek i siewkowców. Jest to najważniejsza w kraju ostoja lęgowa dudka Upupa epops (150–180 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) oraz jedna z głównych krajowych ostoi lęgowych rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus (do 130 par lęgowych, ponad 20% ogólnokrajowej populacji lęgowej), rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida (do 200 par lęgowych, ponad 15% ogólnokrajowej populacji lęgowej), rybitwy czarnej Chlidonias niger (120–250 par lęgowych, ok. 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej), gęgawy Anser anser (165–210 par lęgowych, ponad 5% ogólnokrajowej populacji lęgowej), krakwy Anas (70–75 par lęgowych, ponad 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej), płaskonosa Anas cypeata (55–80 par lęgowych, ponad 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kszyka Gallinago gallinago (120–200 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), rycyka Limosa limosa (75–125 par lęgowych, blisko 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kulika wielkiego Numenius arquata (10–14 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i krwawodzioba Tringa totanus (100–170 par lęgowych, ponad 5% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Znaczną liczebność osiągają tu również gniazdujące na terenie obszaru populacje czapli siwej Ardea cinerea (210–300 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), bociana białego Ciconia ciconia (210–220 par lęgowych), cyraneczki Anas crecca (14–23 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), cyranki Anas querquedula (50–90 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kropiatki Porzana porzana (25–50 odzywających się samców, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), derkacza Crex crex (130–150 odzywających się samców), dzięcioła średniego Dendrocopos medius (185–220 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i podróżniczka Luscinia svecica (12–25 par lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej).

  - Pomniki przyrody – 74 szt.

  - Stanowisko dokumentacyjne

- stanowisko dokumentacyjne – skarpa  o powierzchni 9,87 ha, położona na terenie gminy Pęczniew na wschodnim brzegu zbiornika Jeziorsko pomiędzy wsią Siedlątków (zapora boczna okalająca kościół) a wsią Popów (północna granica pola namiotowego) jest poddawana naturalnym procesom erozji, chroniona prawnie Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 4 maja 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego poz. 36 z dnia 23 maja 1994 roku), powierzchnia terenu chronionego około 200 ha.

  - Użytki ekologiczne

- Hipolitów, Leśnictwo Uniejów oddz. 262 h, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), powierzchnia 2,42 ha, łąka, dz. Nr 147,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 278 k, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), bagno, dz. Nr 10, powierzchnia 1,1 ha,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 275 j, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), łąka, dz. Nr 11, powierzchnia 0,34,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 275, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), bagno, dz. Nr 12, powierzchnia 0,48 ha,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 274 a, h, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), łąka, dz. Nr 48, powierzchnia 12,15 ha,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 275 a, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), starorzecze, dz. Nr 149, powierzchnia 1,66 ha,

- Zieleń, Leśnictwo Uniejów oddz. 276 j, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 53, poz. 313), starorzecze, dz. Nr 150, powierzchnia 0,31 ha,

  - Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

- Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Niemysłów” położony na terenie Gminy Poddębice w oddziale Nadleśnictwa Poddębice, Leśnictwa Niemysłów chroniący stary drzewostan sosnowo-dębowy o powierzchni zespołu 4,52 ha utworzony Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 7, poz. 39),  Rozporządzenie Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego  z dnia 29 marca 1999 r.  w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części.   (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 28, poz 137). Drzewostan sosnowo – dębowy w wieku 141 lat oraz czynne gniazdo Bociana czarnego  Umowna nazwa ZPK „Niemysłów”,

- Uroczysko Wielenin, położone przy drodze z Uniejowa do Dąbia, florę uroczyska tworzy 240 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 gatunków podlegających ochronie prawnej (goździk pyszny, gnieźnik leśny, kosaciec syberyjski, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty i inne),

- Zabytkowy Park Podworski w Czepowie Dolnym – utworzony Uchwałą Nr XXVIII/153/04 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy Parku we wsi Czepów, powierzchnia 4,63 ha, lokalizacja: teren Parku we wsi Czepów, który jest dawnym parkiem dworskim otaczającym siedzibę właściciela majątku    zespół graniczy od północy z drogą powiatową, od wschodu granica przebiega wzdłuż drogi powiatowej, od południa graniczy z gruntami rolnymi. Od zachodu granicę stanowią grunty rolne. Drzewostan stanowiący szkielet parku liczy ok.150-200 lat,

- Uroczysko Zieleń – utworzony Rozporządzeniem Nr 9/2004 wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, powierzchnia 77,67 ha, lokalizacja Leśnictwo Uniejów oddz. 274, 275, 276, 277, N - ctwo Turek, cenny kompleks lasów łęgowych oraz łąk i pastwisk śródleśnych wraz ze starorzeczem Niwy i oczkami wodnymi z dobrze wykształconą granicą polno – leśną,

- Park Podworski w Zadzimiu – utworzony Uchwałą Nr XXXV/189/05 Rady Gminy Zadzim z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy, powierzchnia 6,61 ha, lokalizacja działki nr 235 i 466. Zespół obejmuje teren Parku Podworskiego, który jest zabytkiem kultury z XVIII wieku, umieszczonym w rejestrze zabytków sztuki, stanowi otoczenie pałacu wybudowanego w latach 50-tych XIX wieku,

- Uroczysko Zieleń II – utworzony Uchwałą Nr XLVII/256/06 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Zieleń II” , powierzchnia 15,68 ha, lokalizacja: obejmuje działki nr ewid. 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,31 położone w obrębie miasta Uniejów oraz działki nr ewid. 74,75/1,75/2,76,106/1,106/2,110,111 położone w obrębie miejscowości Zieleń. Zespół składa się z dwóch części: 1. część północna zespołu sąsiaduje od zachodu i południa z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Uroczysko Zieleń” , od wschodu sąsiaduje z zabytkowym parkiem zamkowym, od północy graniczy z gruntami wsi Człopy.2. Od północnego zachodu część południowa Zespołu sąsiaduje z zespołem  z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Uroczysko Zieleń”, od południowego wschodu sąsiaduje z zabytkowym  zespołem zamkowo-parkowym, wschodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a południową most przez rzekę Wartę i droga krajowa nr 72. Opis: użytki zielone i zadrzewienia o charakterze łęgowym, będących naturalnym uzupełnieniem kompleksu leśnego Zieleń oraz fragmenty krajobrazu kulturowego integralnie związanego z naturalną doliną rz. Warty,

- „Poddębicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy”. Zespół obejmuje: Zabytkowy Park Miejski w Poddębicach, działki o nr ewid. 2,5/3 i 10, Bulwar nad Nerem działka nr ewid. 188, Obiekty sportowe działki nr ewid. 8 i 4/1 o łącznej powierzchni 5,7707 ha. Utworzony Uchwałą Nr X/51/07  Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego p[od nazwą „Poddębicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy”  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 245, poz. 2265).

- Analiza aktualnego stanu środowiska Powiatu Poddębickiego

# Analizy aktualnego stanu środowiska w Powiecie dokonano w oparciu o własne informacje, ale w dużej mierze w oparciu o dane i wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska realizuje szereg zadań z zakresu ochrony środowiska. Liczba zadań wykonywanych przez Inspekcję na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zwiększyła, co wynika z udoskonalenia prawa ekologicznego i nowych obowiązków państwa związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W związku z tym do najważniejszych kierunków działania IOŚ należy:

- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,

- organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,

- opracowanie i wdrażanie metod analityczno – badawczych i kontrolno – pomiarowych,

- inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego.

Na terenie powiatu poddębickiego instytucją, która realizuje ww. zadania jest od stycznia 1999 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu. Teren działalności Delegatury obejmuje powiaty: sieradzki, zduńskowolski, łaski, poddębicki, pajęczański, wieruszowski i wieluński.

Przeprowadzane kontrole swym zakresem obejmują wszystkie aspekty ochrony środowiska tj. gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, a także weryfikację ponoszonych opłat ekologicznych i kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska.

Kontrole przeprowadzane są również przez Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami) organ właściwy do wydania pozwolenia wodno prawnego dokonuje co najmniej raz na cztery lata przeglądu ustaleń pozwoleń wodno prawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń.

# Ochrona wód – wody powierzchniowe i podziemne

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Podstawowymi dokumentami planistycznymi według Dyrektywy są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Transponująca jej zapisy ustawa Prawo wodne jako planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje opracowanie następujących dokumentów planistycznych:

- programu wodno-środowiskowego kraju,

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

- planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

- planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza,

- warunków korzystania z wód regionu wodnego

- w miarę potrzeby warunków korzystania z wód zlewni

Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w planach i programie, sprecyzowane zostały odpowiednio w art. 114 i art. 113 a ustawy Prawo wodne.

- WODY PODZIEMNE

# Podstawowym sposobem użytkowania zasobów wodnych jest pobór wody na cele gospodarki komunalnej i przemysłowej. Powiat Poddębicki zaopatrywany jest w wodę wyłącznie z ujęć głębinowych, zarówno do celów gospodarki komunalnej, jak i przemysłu.

# Na terenie Powiatu Poddębickiego wydziela się dwa podstawowe użytkowe zbiorniki wód podziemnych: czwartorzędowy i górnokredowy. Aczkolwiek wody podziemne występują także w utworach trzeciorzędowych i dolnokredowych, to jednak nie mają one znaczenia dla potrzeb zaopatrzenia w wodę: w trzeciorzędzie z uwagi na jego ograniczony zasięg występowania – jedynie lokalnie, natomiast w dolnej kredzie ze względu na dużą głębokość zalegania warstw wodonośnych.

# Wody podziemne w utworach czwartorzędowych

# Wody podziemne w utworach czwartorzędowych gromadzą się w osadach piaszczysto-żwirowych występujących w dolinach rzecznych oraz na wysoczyznach. Są to wody porowe. Warstwy wodonośne w dolinach rzecznych prowadzą wody o zwierciadle swobodnym, płytko występującym w stosunku do powierzchni terenu. Zasilane one są poprzez infiltrację wód opadowych i powierzchniowych oraz drogą dopływu podziemnego z otaczających doliny wysoczyzn.

# Przy wysokich stanach wód powierzchniowych ujawnia się pierwszy rodzaj zasilania, natomiast przy niskich stanach uruchamia się zwiększony dopływ podziemny, a to powoduje drenaż warstw wodonośnych z otaczających doliny rzeczne wysoczyzn.

# Miąższość wodonośnych warstw w dolinach rzecznych osiąga wartości kilku metrów. Jedynie w dolinie Warty może wynosić do 50 m. Tutaj też obserwuje się największą wodoprzewodność warstw dolinnych.

# Wody podziemne na wysoczyznach gromadzą się w osadach piaszczysto-żwirowych występujących bezpośrednio od powierzchni terenu nad glinami, wśród glin zwałowych oraz pod nimi. Wody w warstwie wodonośnej występującej nad glinami cechują się swobodnym zwierciadłem, na ogół płytko zalegającym w stosunku do powierzchni terenu. Podobnie jak warstwy wodonośne w dolinach rzecznych, warstwa nadglinowa zasilana jest bezpośrednio przez opady atmosferyczne. Na tej warstwie bazują gospodarskie studnie kopane.

# Warstwy śródglinowa i podglinowa prowadzą wody z reguły pod napięciem. Miąższość ich jest zróżnicowana. Na ogół znaczne miąższości kompleksów piaszczysto-żwirowych obserwuje się w rejonach pagórkowatych. Wody wyżej omówionych warstw ujmowane są studniami wierconymi. Najczęściej uzyskiwane wydajności z tych warstw we wschodniej części Powiatu wynoszą 30-80 m3/h, natomiast w części zachodniej – od kilku do 30 m3/h i tylko sporadycznie osiąga się wydajności wyższe.

# Wody podziemne w utworach górnej kredy

# Utwory górnokredowe stanowią podstawowy użytkowy zbiornik wodonośny Powiatu Poddębickiego. Głównie na tym zbiorniku opiera się zaopatrzenie w wodę ludności i przemysłu. Większość ujęć wód podziemnych założona jest w utworach górnej kredy. Również ujęcie dla Miasta Poddębice, składające się z trzech otworów studziennych czerpie wodę z górnej kredy. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody zostały ustalone w wysokości Q = 146,0 m3/h, przy depresji s = 6,4 – 8,0 m i zatwierdzone decyzją Prezesa C.U.G. z dnia 3.III.1963 r., znak: KDH/1033/B/1011/63.

# Kolektorem wód w górnej kredzie są spękane partie utworów litych, tj. wapieni, wapieni marglistych, margli i opok. Wody prowadzone są szczelinami zatem są to wody szczelinowe. Wśród utworów litych wydziela się dwa systemy szczelin: zwietrzelinowe i tektoniczne. Większy wpływ na przewodnictwo wody posiadają szczeliny zwietrzelinowe. Zawodnienie osadów górnokredowych jest funkcją głębokości ich występowania, systemu spękań – szczelin oraz więzi hydraulicznej z wodonośnymi utworami czwartorzędu. Najbardziej zawodniony jest strop osadów górnokredowych, gdyż jest on intensywnie spękany. Tutaj występują głównie szczeliny zwietrzelinowe. Udział tych szczelin jest największy w rejonie wzniesień morfologicznych stropu górnej kredy, np. w rejonie Poddębic. Intensywność spękań osadów górnokredowych maleje w miarę zwiększania się głębokości zalegania ich stropu. Zaobserwowano, że strefy najintensywniejszych spękań występują do głębokości 300 – 350 m poniżej stropu. Głębiej intensywność spękań stopniowo maleje. Tym samym za najbardziej wodonośną strefę utworów górnej kredy należy uznać przedział od stropu tych utworów do głębokości rzędu 300-350 m. Należy również podkreślić, że utwory górnej kredy w zależności od stopnia spękania oraz wykształcenia litologicznego wykazują dużą rozpiętość wartości wskaźnika przewodności hydraulicznej. Wynosi ona od 1 m2/h do ponad 50 m2/h.

# Zasilanie zbiornika górnokredowego odbywa się poprzez drenaż wód z poziomu czwartorzędowego, w miejscach kontaktu z piaskami i żwirami na wysoczyznach, jak i w dolinach rzecznych, bądź poprzez bezpośrednie zasilanie wodami atmosferycznymi w miejscach, gdzie utwory górnej kredy odsłaniają się na powierzchni terenu.

# Wody zbiornika górnokredowego posiadają charakter naporowo-swobodny. Tam, gdzie nad utworami wodonośnymi występują osady nieprzepuszczalne, wody posiadają charakter naporowy. Natomiast w strefach tzw. okien hydrogeologicznych, gdzie brak jest tych osadów, lustro wody jest swobodne. Rejony takie występują w dolinie Warty i Neru oraz na wysoczyznach np. w rejonie Poddębic.

# Utwory górnej kredy na terenie Powiatu Poddebickiego cechują się korzystnymi parametrami wydajnościowymi. Potencjalną wydajność typowego otworu studziennego określa się na 30-70 m3/h.

# Zasoby wód podziemnych

Rozpoznawanie i bilansowanie zasobów wód podziemnych prowadzone jest w oparciu o następujące badania i prace hydrogeologiczne:

- dokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych;

- dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych w granicach wydzielonych obszarów bilansowych kraju;

- ocenę zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych w skali kraju.

Badania naukowe oraz prace dokumentacyjne o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym realizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz przedsiębiorstwa geologiczne. Prace związane z dokumentowaniem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla ujęć prowadzone są przez przedsiębiorstwa i firmy geologiczne na zlecenie właścicieli ujęć.

W 2011 r. zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych były ustalane dokumentacjach hydrogeologicznych, zatwierdzonych przez organy administracji szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Ogółem stan zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił: 1 972 757,49 m3/h, a przyrost zasobów w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego osiągnął wielkość 11 961,61 m3/h. Przy uwzględnieniu udokumentowanych zmian i korekt ustalonych zasobów dyspozycyjnych w latach 1994-2011, w 2011 r. nastąpił ich przyrost, który wyniósł ogółem 52 984,79 m3/h. Sumaryczna wielkość ustalonych zasobów dyspozycyjnych wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiła 730 785,61 m3/h.

# Zasoby wód podziemnych województwa łódzkiego szacuje się na około 13 000 hm3 (8% ogólnych zasobów kraju). Zasoby rozpoznane na potrzeby komunalne i przemysłowe rozkładają się nierównomiernie; po około 38% przypada na utwory wodonośne czwartorzędu i kredy, 20% na utwory jury i 4% na utwory trzeciorzędu. Ze względu na intensywną długotrwałą eksploatację wód podziemnych, na terenie województwa łódzkiego powstały dwa leje depresyjne – na terenie aglomeracji łódzkiej i w rejonie Bełchatowa (odwodnienie terenu wskutek odkrywkowej działalności zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”). Wskaźnik dostępu do wody na obszarze województwa łódzkiego należy do najniższych w Polsce i wynosi około 1 000 m3/rok/osobę, a w okolicach Łodzi nie przekracza nawet 500 m3/rok/osobę (średni wskaźnik dla kraju wynosi 1580 m3/rok/osobę).

# Obszar Powiatu Poddębickiego, jak już wyżej zaznaczono leży w obrębie łódzkiego regionu hydrogeologicznego.

# Zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych w Polsce w 2011 r. – wyciąg – województwo łódzkie:

| Województwo/ powierzchnia w km | Zasoby eksploatacyjne |
| --- | --- |
|  | Ogółem w m3/h | Moduł zasobów m3/h/km2 | Stan zasobów eksploatacyjnych w m3/h z utworów |
|  | stan na 31.12.2011 | przyrost-ubytek w 2011 r. |  | czwartorzędowych | trzeciorzędowych | kredowych | starszych |
| Łódzkie/ 18219 | 163983,55 | 1265,15 | 9,00 | 64064,30 | 7955,29 | 60631,95 | 31332,01 |

# Prowadzona jest w Powiecie inwentaryzacja ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla poszczególnych ujęć wód podziemnych:

| Rok sprawozdawczy stan na 1.01 | Zasoby eksploatacyjne w ms/h z utworów |
| --- | --- |
|  | czwartorzędowych | kredowych |
| 2009 | 447,00 | 5524,14 |
| 2010 | 60,50 | 228,20 |
| 2011 | 60,50 | 352,75 |
| 2012 | 60,50 | 481,75 |
| 2013 | 68,50 | 389,95 |

# Z powyższego wynika, że głównie ujmowane są wody z utworów górnokredowych stanowiących zasobny zbiornik wodonośny.

# Wody geotermalne

# Wody geotermalne stanowią swoisty rodzaj wód podziemnych zaliczonych do kopalin podstawowych. Występują one na terenie Powiatu Poddębickiego w utworach dolnokredowych oraz niżej zalegających  w podłożu kredowej niecki łódzkiej, utworach jurajskich.

# Wody geotermalne zostały rozpoznane i udokumentowane w rejonie Uniejowa. Wykonano tu do celów grzewczych 3 otwory do stropu górnej jury, którymi ujęto wody z piaskowców dolnej kredy:

# Otwór IGH-1		-	głębokość 2254,0 m

# Otwór PIG/AGH-1	-	głębokość 2665,0 m

# Otwór PIG/AGH-2	-	głębokość 2 031,0 m

# Zasoby eksploatacyjne wód geotermalnych w rejonie Uniejowa udokumentowano w kat. C dla wycinka regionu o powierzchni 7 km2 w ilości:

# Q = 235,0 m3/h przy S do 26 m

# w tym w kat. B dla ujęcia składającego się z 3 w/w otworów:

# Q = 145,0 m3/h przy S = 26 m

# W/w wielkości zasobów zostały zatwierdzone decyzją Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17.12.1991 r., znak: KDH/013/56663/91.

# Wody geotermalne w rejonie Uniejowa należą do wód chlorkowo-sodowych i posiadają temperaturę 67-700. Z dokumentacji tych wód wynika, że są one wodami poligenetycznymi stanowiącymi mieszaninę słonych reliktowych ze słodkimi młodymi wodami. Zasilanie wód geotermalnych występujących w omawianym rejonie odbywa się na wychodniach kredy dolnej od strony Antyklinorium Kujawskiego oraz od strony Monokliny Przedsudeckiej.

Zgodnie z wykazem solanek, wód leczniczych i termalnych w układzie regionalnym zawartym w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce opracowanym przez Ministerstwo Środowiska według stanu na 31.12.2012 r. – złoże „Uniejów” – zaliczone jest do typu wody T – wody termalne, zasoby geologiczne eksploatacyjne – 120 m3/h, pobór – 780852,00 m3/rok.

Wody termalne zostały również rozpoznane i udokumentowane w okolicach Poddębic.

Odwiercono otwór Poddębice GT-2 do głębokości 2101 m, kreda dolna, piaskowiec, wydajność na samowypływie – 120-140 m3/h, temperatura 71 0C, mineralizacja 432, lokalizacja na działce nr 4/2 przy ul. Mickiewicza 17 w Poddębicach.

Decyzją z dnia 30.12.2011 r. Minister Środowiska udzielił Geotermii Poddębice koncesji na wydobywanie wód termalnych z utworów dolnej kredy ujęciem Poddębice GT-2. W koncesji ustanowiono obszar górniczy „Poddębice” o powierzchni 4,1658 km2.

Zgodnie z wykazem solanek, wód leczniczych i termalnych w układzie regionalnym zawartym w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce opracowanym przez Ministerstwo Środowiska według stanu na 31.12.2012 r. – złoże „Poddębice” – zaliczone jest do typu wody T – wody termalne, zasoby geologiczne eksploatacyjne – 190 m3/h, pobór – 24090,00 m3/rok.

# Jakość wód podziemnych

Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Na terenie województwa łódzkiego oceny stanu jakości oraz zasobów ilościowych wód podziemnych dokonuje się m.in. poprzez prowadzenie monitoringu krajowego i regionalnego. Badania polegają na regularnych pomiarach położenia zwierciadła wód i określeniu ich parametrów fizykochemicznych poprzez analizę chemiczną pobranych próbek wody.

Celem badań wykonywanych w ramach monitoringu wód podziemnych jest:

- określenie stanu jakości wód,

- oznaczenie i oszacowanie istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń oraz określenie ich zasięgu w stosunku do wód podziemnych,

- rozpoznanie wpływu naturalnych i antropogenicznych procesów kształtujących jakość wód w czasie i przestrzeni,

- przedstawienie prognoz zmian chemizmu wód na podstawie kilkuletnich obserwacji,

- umożliwienie przedsięwzięć mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami oraz podniesienie jakości wód już zanieczyszczonych,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi.

Prowadzone badania monitoringu wód podziemnych mają za zadanie stworzenie bazy informacyjnej o stanie zasobów wód, jako niezbędnej podstawy do realizacji racjonalnej gospodarki zasobami wód podziemnych oraz ich ochrony. Zarówno kontrola, jak również rozpoznanie jakości wód w regionalnych zbiornikach wód podziemnych mają na celu formułowanie trafnych wniosków dotyczących strategii ochrony wód oraz racjonalnego ich zagospodarowania.

Wymagane działania dotyczące regionalnego monitoringu wód w stosunku do jakości wód podziemnych według Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej (2000/60/WE) powinny pozostać nietknięte z uwagi na konieczność utrzymywania ekosystemów lądowych podległym wodom. W obecnej chwili program jest na etapie wdrażania celów działań wg Dyrektywy Wodnej dotyczących przeciwdziałaniu pogarszaniu się stanu zasobu wód oraz zapobieganiu bądź ograniczaniu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych.

Kluczowe cele, które powinny być osiągnięte w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej:

- Ochrona przed dalszą degradacją oraz zanieczyszczeniem;

- Utrzymanie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem zbiorników podziemnych wód, aby osiągnąć dobry status wód podziemnych w przeciągu piętnastu lat;

- Powstrzymanie wzrostu koncentracji substancji zanieczyszczających oraz uzyskanie odwrotnego trendu.

Wyniki badań monitoringowych, które zostały przeprowadzone w 2011 roku poddano ocenie jakości wód podziemnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Za podstawę oceny klas jakości wód przyjęto graniczne wartości określone w rozporządzeniu grupy wskaźników.

Na podstawie rozporządzenia wyróżnia się pięć klas jakości wód podziemnych biorąc pod uwagę przepisy w sprawie wymagań dotyczących jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

I – wody o bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów, zachodzących w warstwie wodonośnej; żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

II – wody dobrej jakości; wartości niektórych wskaźników są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych; wskaźniki jakości wody nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

III – wody zadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego; mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

IV – wody niezadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego; większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

V – wody złej jakości; wartości wskaźników jakości wody potwierdzają znaczny wpływ oddziaływań antropogenicznych; wody nie spełniają wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Od pierwszej do trzeciej klasy czystości stan chemiczny wód określany jest jako dobry. Natomiast powyżej czwartej i piątej klasy czystości określany jest jako słaby stan chemiczny wód.

Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że przekroczenie nie dotyczy fizykochemicznych elementów: antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, chrom, cyjanki wolne, fluorki, glin, kadm, nikiel, ołów, rtęć, selen, srebro, adsorbowane związki chloroorganiczne, benzo(a)piren, benzen, lotne węglowodory aromatyczne, substancje ropopochodne, pestycydy, suma pestycydów, tetrachloroeten, trichloroeten, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody.

Monitoring krajowy:

Systematyczne badania wód podziemnych prowadzone są od 1991 roku w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Na terenie Powiatu Poddębickiego znajduje się punkt obserwacyjno-pomiarowy sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych w miejscowości Śpicimierz – nr punktu 2099, rodzaj wód – W-wgłębne, stratygrafia – Q-czwartorzęd, JCWPd – 79, klasa czystości V.

Charakterystyka otworu obserwacyjno – pomiarowego prowadzonego w sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych w 2010 roku.

| Nr punktu | Miejscowość | Rodzaj wód | Stratygrafia | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat poddębicki |
| 2099 | Spicimierz | W | Q | V | NO3, HPO4 |

Monitoring regionalny:

Zadaniem badań monitoringu regionalnego jest stworzenie bazy informacyjnej o stanie zasobów wód podziemnych jako niezbędnej podstawy do realizacji racjonalnej gospodarki zasobami tych wód i ich ochrony. Zarówno kontrola jak i rozpoznanie jakości wód
w regionalnych zbiornikach wód podziemnych ma na celu formułowanie wniosków dotyczących strategii ochrony wód oraz ich racjonalnego zagospodarowania.

Badania wód podziemnych określają odporność wód podziemnych na zanieczyszczenie, prognozowanie zmian jakości wód podziemnych na podstawie długotrwałej obserwacji oraz wspomaganiu działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników antropogenicznych.

Kierunki oraz cele wymaganych działań w przypadku regionalnego monitoringu
w stosunku do jakości wód podziemnych według Ramowej Dyrektywy Wodnej powinny osiągnąć dobry status do końca 2015 roku. W obecnej chwili jest na etapie wdrażania celów działań wg Dyrektywy Wodnej dotyczących zapobiegania bądź ograniczania dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i pogarszania się stanu zasobu tych wód.

Cele, które powinny być osiągnięte w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj.:

- ochrona przed dalszą degradacją oraz przed zanieczyszczeniem;

- utrzymanie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem zbiorników wód podziemnych, aby osiągnąć dobry status wód podziemnych (w ciągu 15 lat);

- powstrzymanie wzrostu koncentracji substancji zanieczyszczających oraz uzyskanie odwrotnego trendu.

Monitoring i ocena jakości wody surowej:

W roku 2011 na terenie powiatu poddębickiego została przebadana woda surowa podziemna pobrana z sześciu ujęć wody w miejscowościach: Księża Wólka, Pęczniew, Wartkowice, Bałdrzychów, Dalików, Zadzim zgodnie z obowiązującym „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2010 – 2012”. Wszystkie punkty należą do jednolitej części wód podziemnych o numerze 79. Punkty pomiarowe zostały rozmieszczone na obszarze powiatu poddębickiego w miejscowościach: Księża Wólka, Pęczniew, Wartkowice, Bałdrzychów, Dalików, Zadzim.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono w ujęciu Wartkowice wodę bardzo dobrej jakości, natomiast wody dobrej jakości odnotowano w Pęczniewie, Bałdrzychowie, Dalikowie, Zadzimiu. Badane wskaźniki zanieczyszczeń oprócz żelaza mieściły się w klasach wód o dobrych i bardzo dobrych jakości.

Woda zadowalającej jakości występowała w miejscowości Księża Wólka w studni nr 1, wpływ na obniżoną jakość wody miało wysokie stężenia azotanów.

Porównując jakość wód podziemnych na terenie powiatu poddębickiego w 2011 roku do jakości wód badanych w 2009 roku nie odnotowano większych zmian. W prawie wszystkich studniach woda była tej samej jakości, natomiast w Bałdrzychowie polepszyła się z trzeciej na drugą klasę jakości wód.

Wyniki klasyfikacji wód podziemnych na terenie powiatu poddębickiego z 2011 roku
z uwzględnieniem poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń zamieszczono w tabeli.

Wykaz wraz z oceną punktów pomiarowych monitoringu regionalnego wód podziemnych przebadanych na terenie powiatu poddębickiego w 2011 roku.

| L. p. | Nr ppk | Miejscowość | Użytkownik | Współrzędne geograficzne (ETRS 89) | Stratygrafia | Numer JCWPd | Jednostka hydrogeologiczna | Klasa jakości wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LON | LAT |  |  |  |  |
| 1 | 77 | Księża Wólka | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie | 18,759317 | 51,853806 | Q | 79 | XI | III |
| 2 | 78 | Pęczniew | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie | 18,727469 | 51,800789 | Cr2 | 79 | XI | II |
| 3 | 79 | Wartkowice | Urząd Gminy w Wartkowicach | 18,998397 | 51,975708 | Cr2 | 79 | XI | I |
| L. p. | Nr ppk | Miejscowość | Użytkownik | Współrzędne geograficzne (ETRS 89) | Stratygrafia | Numer JCWPd | Jednostka hydrogeologiczna | Klasa jakości wód |
|  |  |  |  | LON | LAT |  |  |  |  |
| 5 | 81 | Dalików | Urząd Gminy w Dalikowie | 19,094939 | 51,878175 | Q | 79 | XI | II |
| 6 | 83 | Zadzim | Urząd Gminy w Zadzimiu | 18,845233 | 51,776878 | Cr2 | 79 | XI | II |

- Cr2 – kreda górna

- Q – czwartorzęd

# Gospodarowanie wodą podziemną na terenie Powiatu Poddębickiego

Zasoby wód podziemnych województwa łódzkiego szacuje się na około 13 000 hm3 (8% ogólnych zasobów kraju). Zasoby rozpoznane na potrzeby komunalne i przemysłowe rozkładają się nierównomiernie; po około 38% przypada na utwory wodonośne czwartorzędu i kredy, 20% na utwory jury i 4% na utwory trzeciorzędu. Ze względu na intensywną długotrwałą eksploatację wód podziemnych, na terenie województwa łódzkiego powstały dwa leje depresyjne – na terenie aglomeracji łódzkiej i w rejonie Bełchatowa (odwodnienie terenu wskutek odkrywkowej działalności zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”). Wskaźnik dostępu do wody na obszarze województwa łódzkiego należy do najniższych w Polsce i wynosi około 1 000 m3/rok/osobę, a w okolicach Łodzi nie przekracza nawet 500 m3/rok/osobę (średni wskaźnik dla kraju wynosi 1580 m3/rok/osobę). W ciągu sekundy, z rożnych ogniw obiegu wody, pobiera się w województwie łódzkim około 11 m3 wody (60% z ujęć podziemnych, 40% z ujęć powierzchniowych). W roku 2011 na potrzeby ludności i gospodarki narodowej pobrano w województwie łódzkim 333,8 hm3 wody (9 miejsce w kraju), a zużyto 307,4 hm3 (źródło: US w Łodzi). Na zaspokojenie potrzeb komunalnych woda w zdecydowanej większości (94%) pochodziła z ujęć podziemnych, natomiast na cele produkcyjne - z ujęć powierzchniowych (85%).

Pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności - dane z raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 r. – WIOŚ

| Powiat | Ogółem | Eksploatacja sieci wodociągowej | Produkcja |  | Nawodnienie w rolnictwie i leśnictwie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pobór | Zużycie | Pobórb | Zużyciec | Pobóra | Zużycie | Pobór/Zużycied |
|  | w dam3 |
| poddębicki | 9104 | 8606 | 2080 | 1584 | 200 | 198 | 6824 |

a – poza rolnictwem (z włączeniem przemysłowego chowu zwierząt), leśnictwem, łowiectwem i rybactwem – z ujęć własnych,

b – pobór wody na ujęciach, przed wtłoczeniem do sieci,

c – bez zużycia wody na cele przemysłowe przez wodociągi stanowiące własność gmin, wojewódzkich zakładów usług wodnych i spółek wodnych,

d – woda zużyta do nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych.

ZUŻYCIE WODY NA POTRZEBY GOSPODARKI NARODOWEJ I LUDNOŚCI W 2012 r. (dane GUS)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Przemysł | Rolni-ctwo i leśni-ctwoª | Eksploatacja sieci wodociągo-wej* | Przemysł | Rolnictwo i leśnictwoª | Eksploatacja sieci wodociągowej* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w hm ³ | w % ogółem |
| Powiat poddębicki | 8,6 | 0,2 | 6,3 | 1,6 | 2,3 | 79,3 | 18,4 |

a Woda zużyta do nawadniania w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych.

* Bez zużycia wody na cele przemysłowe przez wodociągi stanowiące własność gmin, wojewódzkich zakładów usług wodnych i spółek wodnych.

- WODY POWIERZCHNIOWE

Monitoring i ocena wód powierzchniowych

Obowiązek badania oraz oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód i ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo – komunalnego oraz rolnictwa jak również ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi: zasolenie, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego zgodnie z cyklem gospodarowania wodami, wynikającym z przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Głównym celem prowadzonego monitoringu rzek jest przede wszystkim pozyskiwanie informacji, które dotyczą stanu ekologicznego oraz chemicznego wód powierzchniowych na całym obszarze dorzeczy oraz osiągnięcia celów środowiskowych.

Wody powierzchniowe płynące zostały podzielone na jednolite części wód, dla których prowadzone są analizy presji antropogenicznych oraz opracowywane programy wodno – środowiskowe. Zasady podziału zostały oparte na dokonanej segregacji według typów wód powierzchniowych oraz innych kryteriów, w tym rozkładzie na obszary chronione. Jednolite części wód, które zostały przekształcone przez człowieka, że niemożliwe jest przywrócenie im stanu naturalnego, zostały zaklasyfikowane do sztucznych bądź silnie zmienionych jednolitych części wód.

Wyboru jednolitych części wód do badań dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku, w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550). Podstawa prawna stanowiąca zakres, sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód powierzchniowych w latach 2010 – 2012 została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku, w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549).

Wyniki prac oraz badań, oprócz realizacji określonego celu podstawowego, posłużą do wypełnienia przez Polskę do 2015 roku obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.

Na terenie obszaru powiatu poddębickiego zgodnie z obowiązującym „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2010 – 2012” monitorowanych było w latach 2010 – 2012 siedem jednolitych części wód. Niektóre z nich na terenie powiatu znajdują się tylko fragmentarycznie. Oceny dokonano dla badań prowadzonych w całym okresie trzyletnim. Zestawienie jednolitych części wód i przekrojów pomiarowych, w których pobierano próby przedstawiono w tabeli poniżej.

Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych i punktów pomiarowych monitorowanych na terenie powiatu poddębickiego w latach 2010-2012 (dane WIOŚ)

| Lp | Nazwa ocenianej jcw | Kod ocenianej jcw | Kod punktu pomiarowo-kontrolnego | Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Typ abiotyczny | Silnie zmieniona lub sztuczna jcw (T/N) | Program monitoringu | Rok badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko | PLRW60000183179 | PL02S0901_1816 | Zbiornik Jeziorsko - powyżej zapory | 0 | T | MD MO | 2010- 2012 |
| 2 | Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika | PLRW600019183197 | PL02S0901_0948 | Warta - Uniejów | 19 | T | MD MO | 2010-2012 |
| 3 | Pichna do Urszulinki | PLRW60001718317889 | PL02S0901_3186 | Pichna - Skęczno | 17 | T | MO | 2010-2012 |
|  |  |  | PL02S0901_0967 | Pichna - Izabelów |  |  |  |  |
| 4 | Siekiernik | PLRW600017183198 | PL02S0901_0971 | Siekiernik - Spicimierz | 17 | T | MO | 2012 |
| 5 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | PLRW600020183271 | PL02S0901_1004 | Ner - Lutomiersk | 20 | T | MO | 2010-2012 |
|  |  |  | PL02S0901_3215 | Ner - Krzyżówki |  |  |  |  |
| 6 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | PLRW600020183275 | PL02S0901_1006 | Ner - Podłęże | 20 | T | MD MO | 2010-2012 |
| 7 | Pisia | PLRW6000171832529 | PL02S0901_3097 | Pisia - Nowy Pudłów | 17 | N | MO | 2010 |
| 8 | Bełdówka | PLRW600017183269 | PL02S0901_1013 | Bełdówka - Góra Bałdrzychowska | 17 | N | MO | 2010 |

MO-monitoring operacyjny   MD-monitoring diagnostyczny

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu ustalenia stanu jednolitych części wód na obszarze dorzecza, zaprojektowania przyszłych programów monitoringu, dokonania oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód z powodu oddziaływań antropogenicznych oraz określenia trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji w osadach oraz faunie i florze.

Monitoring operacyjny ma na celu przede wszystkim ustalenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz dokonanie oceny zmian, wynikających z programów działań, które zostały podjęte dla poprawy stanu tych wód.

Sposób oceny stanu wód

Sposób oceny i klasyfikacji stanu wód powierzchniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Oprócz klasyfikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód powierzchniowych takich jak rzeka, część rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji jakości wód dokonuje się też w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk).

Na ocenę stanu wód składa się klasyfikacja ich stanu/potencjału ekologicznego, klasyfikacja stanu chemicznego oraz spełnienie dodatkowych wymogów obszarów chronionych.

Stan/potencjał ekologiczny

Klasyfikację stanu ekologicznego wykonuje się dla naturalnych jcw, natomiast dla wód silnie zmienionych lub sztucznych dokonuje się klasyfikacji potencjału ekologicznego. Podstawą klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego są elementy biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne, których wyliczone stężenia średnioroczne porównuje się do wartości dopuszczalnych dla danej klasy jakości, z uwzględnieniem typu i kategorii wód powierzchniowych. Klasyfikacji dokonuje się przez nadanie jcw jednej z pięciu klas jakości wód:

| Klasa | Stan/potencjał ekologiczny |
| --- | --- |
| I | bardzo dobry/maksymalny |
| II | dobry |
| III | umiarkowany |
| IV | słaby |
| V | zły |

Dla jcw na obszarach chronionych przeprowadza się również oceną stopnia spełnienia wymogów dodatkowych, określonych w odrębnych przepisach.

Stan chemiczny

Klasyfikacji stanu chemicznego jcw dokonuje się w oparciu o badania substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych. Uzyskane wyniki pomiarów porównuje się do środowiskowych norm jakości ustalonych dla poszczególnych kategorii wód i określa stan chemiczny jako „dobry” lub „poniżej dobrego”:

|  | Stan chemiczny |
| --- | --- |
| Stężenia średnioroczne i maksymalne wskaźników chemicznych nie przekraczają norm | dobry |
| Stężenia średnioroczne i maksymalne wskaźników chemicznych przekraczają normy | poniżej dobrego |

Stan wód

Stan wód jest wypadkową stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a określa go gorszy ze stanów:

|  | Stan chemiczny |
| --- | --- |
|  | dobry | poniżej dobrego |
| Stan/potencjał ekologiczny | Bardzo dobry | Dobry stan wód | Zły stan wód |
|  | Dobry | Dobry stan wód | Zły stan wód |
|  | Umiarkowany | Zły stan wód | Zły stan wód |
|  | Słaby | Zły stan wód | Zły stan wód |
|  | Zły | Zły stan wód | Zły stan wód |

W przypadku kiedy jeden z elementów składowych oceny stanu, tj. stan lub potencjał ekologiczny zostanie sklasyfikowany odpowiednio jako umiarkowany, słaby, zły albo stan chemiczny zostanie sklasyfikowany poniżej dobrego stanu lub nie są spełnione dodatkowe wymagania dla obszarów chronionych, stan wód określa się jako zły.

Na terenie powiatu poddębickiego stwierdzono dobry stan wód dla jednolitych części wód Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko i Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekernika, „słaby” potencjał ekologiczny dla pozostałych JCW.

Jednolita część wód Siekiernik została sklasyfikowana do stanu słabego ze względu na umiarkowaną klasę biologiczną. Pozostałe jednolite części wód osiągnęły zły stan dodatkowo z powodu złej jakości elementów fizykochemicznych z grupy 3.1.-3.5, a w przypadku Pichny do Urszulinki i Neru od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego również ze względu na przekroczenia niektórych substancji priorytetowych.

Zestawienie stanu, stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego rzek w jcw powiatu poddębickiego w okresie badawczym 2010-2012.

| L.p. | Nazwa ocenianej jcw |  | STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY | STAN CHEMICZNY | STAN jcw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów hydromorfologicznych | Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5) | Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) |  |  |  |
| 1 | Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko | II | II | I | II | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO | DOBRY | DOBRY |
| 2 | Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika | II | II | II | II | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO | DOBRY | DOBRY |
| 3 | Pichna do Urszulinki | IV | II | PPD | II | SŁABY | PSD_sr | ZŁY |
| 4 | Siekiernik | IV | II | I |  | SŁABY |  | ZŁY |
| 5 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | IV | II | PPD |  | SŁABY |  | ZŁY |
| 6 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | IV | II | PPD | II | SŁABY | PSD_sr | ZŁY |
| 7 | Pisia | II | I | PSD | I | UMIARKOWANY |  | ZŁY |
| 8 | Bełdówka | III | I | PSD | I | UMIARKOWANY |  | ZŁY |
| PSD/PPD - poniżej stanu/potencjału dobrego |  |

Poniżej scharakteryzowano pokrótce rodzaje presji, oddziałujące na poszczególne, badane w roku 2011, jednolite części wód – dotyczy powiatu poddębickiego (dane WIOŚ):

Zlewnia: Warta od Widawki do Prosny

- JCW Warta od Widawki do Żegliny (ppk Warta-Sieradz) – JCW naturalna. Otoczenie tego odcinka Warty to głównie łąki, pastwiska i grunty orne, lasy występują znacznie rzadziej; zamknięcie JCW znajduje się na przedmieściach Sieradza.  Wpływ na jakość wód tej JCW mają niewątpliwie spływy obszarowe. Punktowym źródłem zanieczyszczeń jest oczyszczalnia gminna w Zapolicach.

- JCW Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko (ppk Warta-Biskupice) – JCW naturalna. Na tym odcinku rzeka tworzy rozlewiska od miejscowości Warta do Zbiornika Jeziorsko; odcinek ten jest w większości cofką zbiornika. Otoczenie rzeki stanowią obszary rolnicze, ale ze względu na jej obwałowanie jest małe prawdopodobieństwo, aby zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego przedostawały się do rzeki. Spływy obszarowe mogą obciążyć rzekę poprzez jej prawy dopływ Myję, która przepływa przez obszary rolnicze, również w pobliżu dużych hodowli drobiu. Rzeką Myją odprowadzane są także ścieki z gminy Wróblew. Znaczący wpływ na jakość wód omawianej JCW mają ścieki z Sieradza, odprowadzane w Dzigorzewie.

- JCW Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko – JCW silnie zmieniona. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowią użytki rolne z mozaikowo występującymi lasami oraz niewielkie miejscowości. Niski stopień zalesienia i wahania poziomu wody, sprzyjają spływowi zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Główną rzeką zasilającą zbiornik jest Warta, która jest odbiornikiem ścieków z całej zachodniej części województwa łódzkiego. Ponadto rzeką Pichną wprowadzane są do zbiornika ścieki z gminnej oczyszczalni w Pęczniewie. Dopływy kierowane na przepompownię w Proboszczewicach odbierają ścieki komunalne z miasta i gminy Warta oraz Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Do zbiornika odprowadzane są również ścieki z oczyszczalni w miejscowości Jeziorsko. W Pęczniewie i Skęczniewie znajdują się przystanie dla łodzi, w Pęczniewie także kąpielisko. Wpływ na jakość wód zbiornika mają również odchody ptactwa wodnego, którego stada podczas migracji zatrzymują się na terenie zbiornika. Problemem są również zanieczyszczenia związane z turystyką i wędkarstwem. W bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej zbiornika znajduje się elektrownia wodna.

- JCW Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika (ppk Warta- Uniejów) – JCW silnie zmieniona. Poniżej Zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie (w odległości 270 m i 380 m od zapory) występują dwa progi, których zadaniem ich jest powstrzymanie erozji dennej koryta Warty poniżej jazu. Dalej Warta odzyskuje swój naturalny charakter, osiąga szerokość około 2 km, jest otoczona częściowo lasami (okolice Księżych Młynów). Cechą charakterystyczną tego odcinka są silne wahania poziomu wody, spowodowane przez zatrzymywanie wody na zaporze Zbiornika Jeziorsko. Otoczenie doliny rzeki to łąki i pastwiska, zadrzewienia łęgowe oraz zarastające sitowiem starorzecza. Wpływ na stan wody mają spływy obszarowe z terenów rolniczych w miejscach, gdzie rzeka jest nieobwałowana. Punktowym źródłem zanieczyszczeń jest niewielka oczyszczalnia Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

- JCW Ner do Dobrzynki (ppk Ner-Sanitariuszek, ppk Ner-Zastawna, ppk Gadka-Patriotyczna, ppk Dobrzynka-Łaskowice) – JCW silnie zmieniona. Ner na odcinku do Dobrzynki przebiega w znacznej mierze przez tereny silnie zurbanizowane. Zaznacza się tu presja komunalna; główne źródła to: ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, gminna oczyszczalnia ścieków w Dobroniu, gminna oczyszczalnia w Rzgowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach. Do tej JCW ścieki odprowadzane są również ze źródeł przemysłowych – Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

- JCW Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek (ppk Ner-Lutomiersk, ppk Ner-Krzyżówki) – JCW silnie zmieniona. Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek przepływa przez obszary rolnicze i zaznacza się w niej wpływ obszarowych i punktowych źródeł rolniczych, tj. ferm drobiu, np. ferma drobiu w Bałdrzychowie.

- JCW Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego (ppk Ner-Podłęże) – JCW silnie zmieniona. Przepływa głównie przez obszary rolnicze, więc wpływ na nią mają przede wszystkim obszarowe i punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych. W górnym odcinku rzeka płynie przez miasto Poddębice, gdzie zaznacza się presja komunalna. Z punktowych źródeł komunalnych wymienić należy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach i gminną oczyszczalnię ścieków w Wartkowicach.

- JCW Łódka (ppk Łódka-Konstantynów Łódzki, ul. Łaska) – JCW silnie zmieniona. Rzeka Łódka w większości przepływa przez miasto Łódź. Zaznacza się tu silna presja komunalna i przemysłowa.

- JCW Jasień (ppk Jasień-Odrzańska) – JCW silnie zmieniona. Rzeka Jasień znajduje się w całości na obszarze miasta Łodzi. Ze względu na silną urbanizację terenu, główny wpływ na jej stan ma presja komunalna i przemysłowa.

- JCW Niniwka (ppk Niniwka-Glinno) – JCW naturalna. W źródłowym odcinku Niniwka przepływa przez tereny leśne i łąki, jest więc narażona na spływy obszarowe. Niniwka uchodzi obecnie do zbiornika Jeziorsko poprzez przepompownię w Glinnie, która wraz z zaporą cofkową chroni przed zalewem prawobrzeżną dolinę rzeki Warty. Niniwka odwadnia część doliny płynącą poza wałem i miejscami płynie dawnym korytem Warty. Nie zaznacza się w niej znaczący wpływ zanieczyszczeń komunalnych.

- JCW Pichna do Urszulinki (ppk Pichna-Skęczno) – JCW silnie zmieniona. Ze względu na budowę zbiornika Jeziorsko koryto Pichny zostało przełożone. Rzeka przepływa przez Zduńską Wolę, później przez pola uprawne i lasy. Z miasta odprowadzane są do niej ścieki komunalne oraz wody popłuczne z zakładu dziewiarskiego i wody chłodnicze z elektrociepłowni. Do tej części wód odprowadzane są również ścieki komunalne z gminy Zadzim. Prawostronnym dopływem Pichną Szadkowicką wprowadzane są ścieki z miasta i gminy Szadek.

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych płynących

Eutrofizacja – wzrost żyzności wód spowodowanej wzrostem stężeń związków azotu
i fosforu (biogenów). Biogeny przedostają się do wód w postaci mineralnej lub organicznej materii, która ulegając rozkładowi dostarcza przyswajalnych dla roślin form mineralnych. Zjawisko eutrofizacji prowadzi do niekorzystnych zmian niektórych wskaźników jakości wód: przezroczystość, barwa, zapach, powodując ograniczenie wykorzystania wody do celów użytkowych: konsumpcja, rekreacja. Eutrofizacja wód spowodowana jest głównie dopływem substancji biogennych pochodzenia antropogenicznego.

Źródła zanieczyszczeń substancjami biogennymi pochodzenia antropogenicznego znalazły odzwierciedlenie w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej:

- Dyrektywa ściekowa (91/271/EWG) – punktowe zrzuty ze źródeł komunalnych;

- Dyrektywa azotanowa (91/676/EWG) – związki azotu pochodzenia rolniczego.

Ocena stanu wskazującego na eutrofizację wód powierzchniowych została wykonana na podstawie wyników przeprowadzonych badań na terenie powiatu poddębickiego w latach 2011 – 2012. Analizie poddano wyniki badań fitobentosu oraz wskaźników tlenowych i biogennych. Badane jednolite części wód powierzchniowych z wyjątkiem Warty ze Zbiornikiem Jeziorsko i Warty od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika zostały zaklasyfikowane do eutroficznych ze względu na przekroczenie elementu biologicznego – fitobentosu, decydującego o eutrofizacji, jak również z powodu przekroczenia niektórych wskaźników reprezentujących substancje biogenne.

- ZBIORNIK JEZIORSKO.

Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany został w środkowym biegu rzeki Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W obrębie zalewu zbiornika znajduje się odcinek rzeki Warty od km 484,3 (zapora czołowa na linii wsi Skęczniew gm. Dobra i Łyszkowice), do km 504,0 (most drogowy w m. Warta). Powierzchnia zlewni rzeki Warty w przekroju zapory czołowej wynosi 9012,6 km2.

Administratorem i użytkownikiem zbiornika Jeziorsko jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zarządzający zbiornikiem poprzez swoją jednostkę terenową 
- Kierownictwo Zbiornika Wodnego Jeziorsko w Skęczniewie, woj. wielkopolskie, pow. Turek.

Gospodarka rybacka na zbiorniku i stawach ośrodka zarybieniowego w Pęczniewie prowadzona jest przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu, Zespół Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej PZW w Poznaniu.

W południowej części zbiornika, na obszarze tzw. cofki, bardzo dobre warunki bytowania i rozwoju znalazły liczne gatunki ptactwa wodno-błotnego. Teren o powierzchni 2 350,6 ha jest objęty ochroną jako rezerwat ornitologiczny. Bytuje w nim  niezwykle bogaty skład gatunkowy, pozwalający zaliczyć rezerwat do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Dotychczas stwierdzono występowanie ok. 250 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych.

W czasie przelotów jesiennych w rezerwacie przebywa ok. 10 tys. osobników, wśród nich bywają gatunki egzotyczne. Na mocy prawa miejscowego gmin Warta i Pęczniew, obszar pomiędzy mostem na Warcie a umowną linią łączącą wsie Jeziorsko i Brodnia, został objęty ochroną w postaci  strefy ciszy. Wody zbiornika są miejscem występowania wielu gatunków ryb. Zbiornik Jeziorsko ma również wartość krajobrazową. Występują tutaj liczne punkty widokowe na krawędzi pradoliny Warty. Na prawym brzegu zbiornika, w pobliżu zapory znajduje się wysoka, urwista skarpa, odsłaniająca interesujący profil geologiczny. Skarpa na całej długości, objęta została ochroną prawną w formie stanowiska dokumentacyjnego.

Decyzją z dnia 29.10.2008 r., znak: RO.VI.-MC-62132/3-10/08 Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

- piętrzeniu śródlądowych wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym „Jeziorsko” za pomocą zapory czołowej typu ziemnego oraz jazu zlokalizowanego w 484+300 km rzeki Warty do rzędnych:

- normalny poziom piętrzenia (NPP) – 120,50 m n.p.m.,

- maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP)– 121,50 m n.p.m.,

- nadzwyczajny poziom piętrzenia (Napp) – 122,0 m n.p.m.,

- minimalny poziom piętrzenia (Min PP) – 116,0 m n.p.m.,

- retencjonowaniu spiętrzonej wody w zbiorniku wodnym „Jeziorsko” w ilości:

- przy normalnym poziomie piętrzenia – 162,50 mln m3,

- przy maksymalnym poziomie piętrzenia – 202,80 mln m3,

- przy nadzwyczajnym poziomie piętrzenia – 224,30 mln m3,

- przy minimalnym poziomie piętrzenia – 36,36 mln m3,

w następujących okresach czasu:

1 styczeń – 31 styczeń

utrzymanie poziomu piętrzenia w zbiorniku na rzędnej 116,0-116,30 m n.p.m.,

1 luty – 15 kwiecień

napełnianie zbiornika w czasie zimowo-wiosennego wezbrania rzeki, maksymalnie do normalnego poziomu piętrzenia NPP – 120,50 m n.p.m., z zastrzeżeniem punktów 1, 2, 3 i 4

16 kwiecień – 30 czerwiec

utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego w czasie napełniania zbiornika, ale nie wyższego niż 120,50 m n.p.m. (odpływ równy dopływowi), z zastrzeżeniem punktów 1, 2, 3 i 4

1 lipiec – 31 grudzień

gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym poziomem pietrzenia a minimalną rzędną piętrzenia tak, aby na dzień 31 grudnia rzędna wody w zbiorniku wynosiła 116,0 – 116,30 m n.p.m., z zastrzeżeniem punktów 1, 2 i 4

  - w przypadku większych wezbrań, w okresie zagrożenia powodziowego, dopuszcza się piętrzenie zbiornika do maksymalnego poziomu piętrzenia Max.PP – 121,50 m n.p.m. Po przejściu fali powodziowej, obniżenie poziomu piętrzenia do rzędnej 120,50 m n.p.m. w celu odtworzenia stałej pojemności powodziowej.

  - w przypadku nadejścia w przekroju Sieradza fali powodziowej o następstwie występowania co najmniej raz na dwadzieścia lat (Q5%) dopuszcza się krótkotrwałe piętrzenie zbiornika do poziomu Nad.PP – 120 m n.p.m., tj. wykorzystanie pojemności powodziowej forsowanej. Po przejsciu fali powodziowej, obniżenie poziomu piętrzenia do rzędnej NPP – 120,50 m n.p.m. w celu odtworzenia forsowanej i stałej pojemności powodziowej.

  - w przypadku nadejścia w przekroju Działoszyna fali powodziowej o prawdopodobieństwie występowania co najmniej raz na pięć lat (Q20%), dopuszcza się zadysponowanie odpływu większego od odpływu (przepływ wyprzedzający), w celu umożliwienia częściowego opróżnienia zbiornika przed spodziewanym wezbraniem.

  - dla wykonania niezbędnych prac remontowych elementów zbiornika wodnego mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania, po wcześniejszym poinformowaniu organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów korzystających z wód zbiornika wodnego „Jeziorsko”, dopuszcza się okresowe utrzymywanie niższego pietrzenia niż normalny poziom piętrzenia.

- korzystaniu z wód do celów energetycznych – 2 turbiny Kaplana o mocy Nmax = 2767 kW każda, przełyku Qmax = 70 m3/s, minimalny poziom energetyczny MinPE = 116,0 m n.p.m., poprzez ujęcie wody w korpusie zapory czołowej w km 1+338 dwoma wlotami o przekroju 5,2 x 6,0 m wyposażonymi w zamknięcia remontowe i awaryjne w ilości maksymalnie do 70 m3/s, odprowadzeniu wód z elektrowni kanałem o długości 100 m i szerokości w dnie 16 m do rzeki Warty poniżej zapory czołowej.

Pozwolenie zostało wydane na 20 lat, tj. do dnia 29.10.2028 r.

Monitoring Zbiornika Jeziorsko:

Zbiorniki zaporowe mają cechy pośrednie między rzekami i wodami stojącymi. Z uwagi na brak wytycznych do organizacji monitoringu jakości wód zbiorników zaporowych oraz prawnie obowiązującego systemu klasyfikacji i oceny jakości wód, przy ocenie stosowano normy dotyczące zanieczyszczeń powierzchniowych wód płynących. Zbiornik Jeziorsko jest jednolitą częścią wód o kodzie PLRW 6000183179.

W 2011 r. przebadano 4 zbiorniki zaporowe. Dwa największe zbiorniki: Zalew Sulejowski i Zbiornik Jeziorsko objęte zostały monitoringiem diagnostycznym. Zbiornik Cieszanowice badano w monitoringu operacyjnym, a zbiornik Bugaj w monitoringu badawczym. Wszystkie zbiorniki sprawdzono również pod kątem spełnienia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. Potencjał ekologiczny został określony dla czterech badanych zbiorników. Wartości wskaźników biologicznych i fizykochemicznych umożliwiały nadanie potencjału ekologicznego dobrego i powyżej dobrego wszystkim zbiornikom. Jednakże ze względu na niespełnienie przez Zbiornik Sulejowski wymagań dodatkowych, określonych dla obszarów przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, potencjał ekologiczny został obniżony do umiarkowanego. Stan chemiczny został określony w dwóch zbiornikach. Badania wykazały dobry stan chemiczny Zbiornika Jeziorsko i poniżej stanu dobrego Zbiornika Sulejowskiego. W przypadku Zbiornika Sulejowskiego o stanie chemicznym zadecydowało przekroczenie wartości granicznych dla średniej rocznej i maksymalnej wartości jednego wskaźnika: sumy benzo(g,h,i)terylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. We wszystkich badanych zbiornikach nie stwierdzono eutrofizacji wywołanej zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Zbiornik Jeziorsko spełnia dodatkowo wymagania obszarów chronionych gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb). Dzięki badaniom zbiorników w 2011 r. określono stan jednolitej części wody Warty ze Zbiornika Jeziorsko jako dobry

Emisja zanieczyszczeń do wód i oczyszczalnie ścieków

W roku 2010 odprowadzono do wód powierzchniowych z terenu województwa łódzkiego 130,7 hm3 ścieków. Najwięcej zanieczyszczeń trafiło do wód powierzchniowych w postaci ścieków komunalnych w ilości 87,6 hm3. Poza komunalną siecią kanalizacyjną bezpośrednio do wód powierzchniowych odprowadzono z zakładów przemysłowych 43,1 hm3 ścieków po oczyszczeniu w zakładowych oczyszczalniach. Największa oczyszczalnia ścieków w województwie – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Łodzi – oczyszcza ścieki nie tylko z terenu miasta Łodzi, ale również ścieki z Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego. Ścieki te dopływają do oczyszczalni siecią kanalizacyjną oraz są dowożone z terenów nie skanalizowanych. W latach 2001–2010 w strukturze oczyszczania ścieków nastąpiły pozytywne zmiany, nastąpił wzrost ilości ścieków oczyszczanych biologicznie w tym również przy użyciu nowoczesnych metod oczyszczania (pogłębione usuwanie biogenów) oraz zmniejszyła się ilość ścieków nieoczyszczonych. Ze ściekami do wód powierzchniowych wprowadzane są rożne zanieczyszczenia. Po roku 2001 ilość odprowadzanych zanieczyszczeń gwałtownie zmalała i nadal sukcesywnie się zmniejsza. W stosunku do 2003 roku ładunek azotu ogólnego zmniejszył się o 38 %, zaś fosforu ogólnego o 39 %. W odniesieniu do roku 2001 spadki ładunków wynoszą odpowiednio: 50 % oraz 68 %.

W wyniku różnic między długością sieci wodociągowej i długością sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich nadal częstym procederem jest odprowadzanie ścieków surowych do rowów przydrożnych lub wywożenie z szamb przydomowych w miejsca niedozwolone.

W celu poprawy czystości wód podejmowane są działania inwestycyjne polegające na budowie nowych, bądź rozbudowie czy modernizacji istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków. Gospodarka wodno-ściekowa jest problemem priorytetowym, który samorządy będą musiały rozwiązać. Gminy mimo braku środków planują inwestycje z zakresu oczyszczania ścieków i budowy sieci kanalizacyjnej. Zwiększająca się ilość oczyszczalni przyczynia się do wzrostu ilości ścieków oczyszczonych, zwiększenia stopnia redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych oraz do zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych bez oczyszczania. Jednak, aby stan gospodarki ściekowej na terenie Powiatu był zadowalający potrzeba jeszcze wielu inwestycji.

Podstawą realizacji zadań w dziedzinie ochrony wód powinno być opracowywanie perspektywicznych planów obejmujących całokształt zagadnień oczyszczania ścieków (z nawiązaniem do wymagań poszczególnych użytkowników wód, łącznie z wyborem najwłaściwszych sposobów i urządzeń do oczyszczania) oraz kompleksowe i długoterminowe prognozowanie korzystania z zasobów wodnych.

Na terenie powiatu jest 7 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przeważająca  część zakładów obsługiwana jest przez miejskie lub gminne oczyszczalnie ścieków.

Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są również ścieki nieoczyszczone lub niedostateczne oczyszczone w komunalnych i zakładowych oczyszczalniach ścieków, wody opadowe pochodzące z utwardzonych terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, parkingów, obiektów magazynowych i dystrybucji paliw.

Częstym sposobem magazynowania ścieków są zbiorniki bezodpływowe, które w dużej części są nieszczelne, nieraz nie posiadają nawet dna.  Problemem pozostaną zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. Poprawa w tym zakresie będzie zależała od postępów w agrotechnice. Aby poprawić stan  jakości wód należy również zapewnić wyposażenie sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków, ograniczyć lub wyeliminować substancje szczególnie szkodliwe i azotany wprowadzane do wód, zagospodarować osady ściekowe.

Z roku na rok zwiększa się długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jednak stosunek skanalizowania obszaru do zwodociągowania jest nadal niski.

Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z czyszczalni ścieków w 2011 r. – dane GUS

| Wyszczególnienie | Ściekia | Oczyszczane | Nieoczyszczane | Ludność korzystająca z oczyszczalkni ścieków w % ludności ogółem0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | mechanicznie | Chemicznie* i biologicznie | Z podwyższonym usuwaniem biogenów | razem | W tym odprowadzone siecią kanalizacyjną |  |
|  | w hm3 | W % ogółem | w hm3 |  |
| Powiat poddębicki | 0,597 | 0,597 | - | 34,8 | 65,2 | - | - | 28,8 |

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie preferuje się budowę małych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, ponieważ:

- oczyszczają ścieki w miejscu ich powstawania,

- eliminują wysokie nakłady inwestycyjne na sieci kanalizacyjne,

- nie wymagają ciągłej i fachowej obsługi,

- koszty eksploatacji są niskie,

- są proste w budowie i mogą być zamontowane lub wykonane we własnym zakresie.

Większość rozwiązań oczyszczalni przydomowych składa się z osadnika gnilnego zapewniającego trzydobowe przetrzymanie ścieków oraz drenażu rozsączającego. Prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje odprowadzenie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, a tym samym wód podziemnych. W przydomowej oczyszczalni ścieków stosuje się kombinację metod oczyszczania mechaniczną oraz biologiczną tlenową i beztlenową. Ścieki po podczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Oczyszczalnie takie są przeważnie bezobsługowe, jedynym kosztem eksploatacyjnym jest okresowe wybieranie osadu z osadnika gnilnego.

W Powiecie Poddębickim funkcjonuje szereg małych przydomowych oczyszczalni ścieków, we wszystkich gminach.

  - Mała retencja

Ważnym czynnikiem prowadzącym do optymalnego wykorzystania przestrzeni rolniczej jest odbudowa małej retencji oraz tworzenie nowych zbiorników retencyjnych na terenach, gdzie wymagane jest zwiększenie zasobów wodnych i gospodarcze wykorzystanie zmagazynowanej w ten sposób wody (nawodnienia użytków rolnych, wodopoje dla zwierząt, itp.). Rozwój retencji jest istotnym elementem w ochronie jakości zasobów wodnych. Obok zaspokajania celów gospodarczych równie ważnym argumentem przemawiającym za rozwojem retencji jest jej wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Obiekty retencyjne spełniają wiele różnorodnych i istotnych funkcji, do których można zaliczyć:

- ochrona przed powodzią – łagodzenie przejścia fali powodziowej,

- zaspokajanie określonych potrzeb gospodarczych (np. ujęcie wody, nawadnianie użytków rolnych),

- ochrona przeciwpożarowa,

- zaspokajanie potrzeb rybactwa, wypoczynku, sportu i rekreacji,

- kształtowanie krajobrazu i środowiska przyrodniczego,

Głównymi działaniami prowadzącymi do odbudowy retencji, jeśli chodzi o retencjonowanie wód powierzchniowych są:

- budowa zbiorników wodnych i stawów,

- umiejscawianie budowli piętrzących w korytach rzek (jazy – wykorzystanie do małej energetyki),

- zagospodarowanie oczek wodnych,

- gromadzenie wody w urządzeniach (systemach melioracyjnych),

- podpiętrzanie zbiorników naturalnych,

- zalesienia.

Zbiorniki wodne i obiekty retencyjne są elementem wpływającym na krajobraz. Zazwyczaj podnoszą jego walory estetyczne i widokowe. Sprawia to tym samym wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich pod względem turystycznym (agroturystyka).

Budowa zbiornika wodnego powoduje podniesienie i ustabilizowanie wód gruntowych na korzystnym poziomie, a tym samym poprawę stosunków wilgotnościowych na terenach w zasięgu spiętrzonej wody. Stwarza to jednocześnie nowe atrakcyjne warunki dla rozwoju roślinności i siedlisk zwierząt. Wokół akwenu wytwarza się specyficzny mikroklimat, powstają płytkie strefy służące jako tarliska oraz miejsce żerowania narybku, także odpowiednie warunki do bytowania ptactwa wodno-błotnego.

Jednym z elementów małej retencji są jazy, które oprócz zatrzymywania wody i pełnienia funkcji rekreacyjnych, znajdują coraz szersze zastosowanie do budowy Małych Elektrowni Wodnych

Duży wpływ na produkcję rolną i wysokość plonów zwłaszcza w okresach niedoboru wody oprócz retencjonowania wody ma gromadzenie wody w urządzeniach melioracyjnych. Melioracje wodne to zabiegi techniczne mające na celu dostosowanie właściwości gleb do wymagań określonych roślin przez regulację stosunków wodnych w celu zwiększenia produkcji roślinnej. Na terenie Powiatu Poddębickiego zmeliorowanych jest łącznie 22699,09 ha gruntów. Urządzenia melioracyjne wymagają odbudowy i naprawy oraz ciągłej konserwacji, co przy trudnej sytuacji finansowej rolników staje się dużym obciążeniem. Konieczna jest więc pomoc finansowa państwa i samorządów, zarówno na bieżącą konserwacje, jak i budowę nowych systemów melioracyjnych. Ważne jest wspieranie działających Spółek Wodnych oraz podejmowanie działań (także szkoleniowych) mających na celu tworzenie nowych Spółek. Na terenie Powiatu Poddębickiego działa kilka Spółek Wodnych, które mimo wielu trudności starają się sprawnie funkcjonować oraz konserwować i utrzymywać istniejące urządzenia melioracyjne.

  - Ochrona powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczeń do powietrza:

Powietrze jest jednym z rodzajów kapitału przyrodniczego stanowiącym zasób odnawialny, ale możliwy do wyczerpania. Negatywne skutki presji na powietrze rzadko ograniczają się do bliskiego otoczenia źródła. Powietrze pozbawione naturalnych granic umożliwia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na duże odległości. Wyemitowane zanieczyszczenia w zależności od ich charakteru, wysokości emitora, warunków meteorologicznych i topograficznych mogą przekraczać granice państw i kontynentów. Rodzaj źródła zanieczyszczenia i związane z nim warunki wprowadzenia substancji do atmosfery jest jednym z głównych czynników determinujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Emisje zanieczyszczeń do atmosfery można podzielić na naturalną i antropogeniczną. Emisja naturalna związana jest głównie z erupcją wulkanów, pożarami lasów, sawann i stepów, rozkładem materii organicznej, erozji gleb i skał.

W emisji antropogenicznej wyróżniamy:

1) emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych;

2) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głównie z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego;

3) emisję powierzchniową, w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów;

4) emisję z rolnictwa pochodzącą z upraw i hodowli zwierząt.

5) emisję niezorganizowaną powstającą w wyniku pojedynczych pożarów, prac budowlanych i remontowych, nakładania na powierzchnie warstw kryjących, przypadkowych wycieków.

W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 w województwie łódzkim zanotowano wzrost emisji liniowej i punktowej, natomiast spadek emisji powierzchniowej (oprócz pyłu, który wzrósł) oraz brak zmian emisji z rolnictwa.

Emisja liniowa

Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie łódzkim jest transport samochodowy. Substancje emitowane z silników pojazdów oddziaływają na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Liczba pojazdów z roku na rok sukcesywnie rośnie. Wg danych GUS w 2010 r. w województwie łódzkim przybyło 4,37% pojazdów. Liczba samochodów osobowych zwiększyła się o 4,51%, a ciężarowych o 4,4% ze źródeł powierzchniowych 34191,3 Mg pyłu, 25863,6 Mg tlenku węgla, 14656,7 Mg dwutlenku siarki i 7891,1 Mg tlenków azotu.

Na terenie powiatu poddębickiego głównymi szlakami transportowymi są: autostrada A2,  droga krajowa nr 72 oraz drogi wojewódzkie nr 469, 473, 748, 479 703.

Emisja powierzchniowa

Emisja powierzchniowa to przede wszystkim emisja pochodząca z niskich emitorów odprowadzających gazowe i pyłowe produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych. Szczególne znaczenie ma w sezonie grzewczym. Emisja powierzchniowa kumuluje się w centach miasta, gdzie przeważa stara, ścisła zabudowa mieszkalna ograniczająca przewietrzanie terenu, która posiada indywidualne systemy grzewcze.

Na terenie powiatu poddębickiegoo największa emisja powierzchniowa ma  miejsce na terenach zabudowanych, gdzie istnieje silna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z  indywidualnymi systemami grzewczymi oraz na osiedlach domków jednorodzinnych, które posiadają własne przydomowe kotłownie i są opalane węglem.

Emisja z rolnictwa

Rolnictwo – działalność człowieka szczególnie kojarząca się z naturą nie jest obojętna dla atmosfery. Począwszy od nasilenia erozji eolicznej i intensyfikacji pylenia z pól, kompostowania i emisji produktów rozkładu materii organicznej, hodowli zwierząt - będącej istotnym źródłem emisji amoniaku do atmosfery, rolnictwo jest poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Głównym problemem jest pylenie. Pył w rolnictwie powstaje głównie w wyniku prac polowych tj. orania i zbierania plonów. Dodatkowym źródłem jest nawożenie, pyłki uprawianych roślin, wypalanie pól, transport plonów i hodowla zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami.

# Gospodarka odpadami

Realizując obowiązku określone w ustawie o odpadach, uchwałą z dnia 12.02.2004 r., Nr XVII/81/04 Rada Powiatu w Poddębicach uchwaliła Program Ochrony Środowiska, którego częścią był „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poddębickiego. Program i Plan należało aktualizować co 4 lata, dlatego Uchwałą z dnia 20.08.2010 r. Nr LXI/332/10 Rada Powiatu w Poddębicach uchwaliła kolejny „Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Poddębickiego 2012 (z uwzględnieniem lat 2013-2016)” wraz z ”prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Poddębickiego”. Co dwa lata był obowiązek składania sprawozdań z realizacji Planu. Takie sprawozdania były przedkładane radzie powiatu przez organ wykonawczy powiatu – zarząd (obowiązek określony w art. 14 ust. 12 b, pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami)).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) zniosła obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami dla powiatów i gmin. Zgodnie z art. 228 tej ustawy tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami.

Obecnie zgodnie z art. 34 ust. 3 w/w ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku przyjął Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (PGOWŁ). Podstawowy cel jaki przyświecał przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu to realizacja polityki ekologicznej państwa, wdrożenie hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości a także utworzenie w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami spełniających wymogi ochrony środowiska.

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, przyjętym dla województwa łódzkiego jest opracowanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego wypełnienie podstawowych zasad gospodarki odpadami tj.: zapobieganie powstawania odpadów, wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku czy unieszkodliwiania, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów ze szczególnych uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych, wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z założeniami zasady bliskości wprowadzonej ustawą o odpadach, odpady powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowywane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwione) w miejscu powstania. Gdy jest to niemożliwe, mogą być przekazywane do najbliżej położonych miejsc spełniających wymogi zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska – nowo uruchamianym lub istotnie zmienianym instalacjom (art. 143). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą (ustawa z lipca 2011r.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 2012r., zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będą mogły być kierowane wyłącznie do regionalnej instalacji, wskazanej w wojewódzkim programie gospodarki odpadami. W przypadku braku instalacji regionalnych w danym regionie, ww. odpady będą kierowane do instalacji zastępczych, tzn. przewidzianych do zastępczej obsługi danego regionu, do czasu uruchomienia instalacji regionalnych.

Regiony gospodarki odpadami zgodnie z założeniami Krajowego planu gospodarki odpadami to obszary liczące co najmniej 150 tyś mieszkańców, w przypadku dużych aglomeracji miejskich liczących powyżej 500 tyś mieszkańców (aglomeracja Łódź), dopuszczalne będzie stworzenie regionu na terenie jednej gminy miejskiej. Do obsługi regionów mają być stworzone zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych (zzo). Instalacje, które nie zostaną wskazane w wojewódzkim planie nie będą mogły przyjmować odpadów.

Zgodnie z założeniami Kpgo 2014 do końca 2014 r., na terenie jednego województwa powinno funkcjonować od 5 do 15 składowisk.

Zgodnie z powyższymi zasadami województwo łódzkie w PGOWŁ 2012 zostało podzielone na pięć regionów gospodarki odpadami. Gminy powiatu poddębickiego zostały przydzielone do dwóch regionów gospodarki odpadami komunalnymi:

REGION I

Mapa regionu I (RGOK I) z zaznaczonymi numerycznie instalacjami

Liczba ludności w regionie I (rok 2010): 413 709

Gminy wchodzące w skład regionu: miasto i gmina Aleksandrów Łódzki, Bedlno, Dąbrowice, miasto i gmina Krośniewice, Krzyżanów, miasto i gmina Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, miasto i gmina Żychlin, miasto i gmina Łęczyca, Daszyna, Góra św. Małgorzaty, Grabów, Świnice Warckie, Witonia, miasto i gmina Uniejów, miasto i gmina Poddębice, Wartkowice, Dalików, miasto i gmina Łowicz, gmina Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów, Zduny, miasto i gmina Zgierz, miasto i gmina Głowno, miasto i gmina Stryków, Parzęczew, miasto i gmina Ozorków, Piątek, Dmosin, Bolimów, Chodów – woj. wielkopolskie.

Ilość zebranych odpadów komunalnych (rok 2010): 103 625 Mg

Średni wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na rok 2013 – 341 kg/M/rok

Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych (na podstawie średniego wskaźnika wytwarzania odpadów), (rok 2013): 141 075 Mg

Ilość wytworzonych (zgodnie z KPGO2014 odpady biodegradowalne stanowią 56% wytwarzanych odpadów komunalnych) odpadów ulegających biodegradacji: 79 002 Mg

Istniejące instalacje znajdujące się w regionie I (RGOK I)

| Nr regionu | Lp. | Nazwa i adres instalacji | Rodzaj instalacji | Pojemność/ zdolność przerobowa instalacji | Klasyfikacja instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I | 1. | POM EKO SERWIS Sp. z o.o. Kutno, instalacja w Krzyżanówku gm. Krzyżanów | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 50 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 2. |  | Kompostownia odpadów: - 10 000 Mg/rok stabilizacja tlenowa - 1 000 Mg/rok odpady zielone | 11 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 3. |  | Składowisko odpadów | 301 538 m3 | Zastępcza |
|  | 4. | POM EKO SERWIS Sp. z o.o. Kutno, instalacja w Kutnie | Sortownia odpadów selektywnie zebranych | 30 000 Mg/rok | - |
|  | 5. | ZUK Sp. z o.o. Krośniewice, instalacja we Frankach gm. Krośniewice | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 30 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 6. |  | Składowisko odpadów | 289 620 m3 | Zastępcza |
|  | 7. | ZOM Dymek, Igielski Łowicz Instalacja w Jastrzębi gm. Łowicz | Składowisko odpadów | 63 676 m3 | Zastępcza |
|  | 8. | „MIG-MA” Sp. z o.o. Żychlin | Składowisko odpadów | 2 200 m3 | Zastępcza do zamknięcia 2015 rok |
|  | 9. | Urząd Gminy Grabów Instalacja w miejscowości Sławęcin gm. Grabów | Składowisko odpadów | 13 000 m3 | Zastępcza do zamknięcia 2016 rok |
|  | 10. | PGKiM Sp. z o.o. Łęczyca – instalacja w miejscowości Borek | Składowisko odpadów | 29 469 m3 | Zastępcza do zamknięcia 2017 rok |
|  | 11. | OPK Sp. z o.o. Ozorków, instalacja w Modlnej gm. Ozorków | Składowisko odpadów | 23 341 m3 | Zastępcza |

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Założone minimalne moce przerobowe dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK dla 120 000 mieszkańców wynoszą:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 37 000 Mg/rok, część biologiczna 18 500 Mg/rok,

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 1 200 Mg/rok,

- instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 231 000 m3.

W regionie I nie ma instalacji spełniających warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Istnieje potrzeba wybudowania instalacji o następujących mocach przerobowych:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 126 000 Mg/rok, część biologiczna 63 000 Mg/rok,

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 4 100 Mg/rok,

- instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 794 000 m3.

Natomiast istniejące moce przerobowe instalacji znajdujących się obecnie w regionie I wynoszą:

- sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 80 000 Mg/rok,

- kompostownie odpadów ulegających biodegradacji 10 000 Mg/rok,

- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 1 000 Mg/rok,

- instalacje do składowania odpadów pojemność ok. 723 000 m3.

Istniejące instalacje mogą stać się RIPOK po rozbudowie i przy spełnieniu minimalnych mocy przerobowych określonych dla tego regionu.

Instalacje planowane do realizacji w regionie I (RGOK I)

| L.p. | Nazwa instalacji/ Inwestor | Rodzaj instalacji | Pojemność/ zdolność przerobowa instalacji | Termin realizacji inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Związek Międzygminny „BZURA”, instalacja w Piaskach Bankowych gm. Bielawy | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 50 000 Mg/rok | b.d. | RIPOK w budowie – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych |
|  |  | Kompostownia odpadów | 22 000 Mg/rok |  |  |
|  |  | Składowisko odpadów | 181 082 m3 |  |  |
|  |  | Sortownia odpadów selektywnie zebranych | 5 000 Mg/rok |  | - |
| 2. | OPK Sp. z o.o. Ozorków, instalacja w Modlnej gm. Ozorków | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 10 000 Mg/rok | 2012-2013 | Instalacja zastępcza - planowana |
|  |  | Kompostownia odpadów | 25 000 Mg/rok |  | Instalacja zastępcza - planowana |
|  |  | Kwatera do składowania odpadów | b.d. |  | Instalacja zastępcza - planowana |
| 3. | Gmina Łowicz | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 10 000 Mg/rok | 2013 | Instalacja zastępcza - planowana |
| 4. | POM EKO SERWIS Sp. z o.o. Kutno, instalacja w Krzyżanówku gm. Krzyżanów | Kompostownia odpadów | 24 000 Mg/rok | 2014 | RIPOK planowana w połączeniu z istniejącą sortownią odpadów |
|  |  | Kompostowania odpadów zielonych | 6 000 Mg/rok | 2014 | RIPOK planowana |

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

REGION II

Mapa regionu II (RGOK II) z zaznaczonymi numerycznie instalacjami

Źródło: opracowanie własne

Liczba ludności regionu (rok 2010): 602 713

Gminy wchodzące w skład regionu: Pęczniew, Zadzim, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, gmina Wodzierady, miasto i gmina Zduńska Wola, Zapolice, Burzenin, miasto i gmina Złoczew, Klonowa, Brąszewice, miasto i gmina Błaszki, gmina Sieradz, Brzeźnio, miasto i gmina Szadek, Ksawerów, miasto i gmina Pabianice, Dobroń, miasto i gmina Łask, Sędziejowice, Widawa, miasto i gmina Zelów, Dłutów, Drużbice, miasto i gmina Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Buczek, Rusiec, Konopnica, Ostrówek, Lututów, Sokolniki, Galewice, miasto i gmina Wieruszów, Czastary, Bolesławiec, Biała, Czarnożyły, Osjaków, miasto i gmina Wieluń, Mokrsko, Wierzchlas, Siemkowice, Kiełczygłów, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica, miasto i gmina Pajęczno, miasto i gmina Działoszyn, Pątnów, Skomlin, Rząśnia, Łubnice.

Ilość zebranych odpadów komunalnych (rok 2010): 187 197 Mg

Średni wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na rok 2013 – 365 kg/M/rok

Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych (rok 2013): 219 990 Mg

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji: 123 195 Mg

Istniejące instalacje znajdujące się w regionie II (RGOK II)

| Nr regionu | Lp. | Nazwa i adres instalacji | Rodzaj instalacji | Pojemność/ zdolność przerobowa instalacji | Klasyfikacja instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 1. | EKO-SYSTEM L. Felsztyński Mostki, gm. Zduńska Wola | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 50 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 2. |  | Składowisko odpadów | b.d. | Zastępcza |
|  | 3. | PK Sanikom Sp. z o.o. Bełchatów instalacja w Woli Kruszyńskiej | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 50 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 4. |  | Kompostownia odpadów | 2 500 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 5. |  | Składowisko odpadów | 300 000 m3 | Zastępcza |
|  | 6. | EKO REGION Sp. z o.o. Bełchatów– instalacja Dylów A | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 60 000 Mg/rok | Regionalna |
|  | 7. |  | Kompostownia odpadów | 25 000 Mg/rok |  |
|  | 8. |  | Składowisko odpadów | 165 500 m3 | Zastępcza |
|  | 9. | PK Sp. z o.o. w Wieluniu – instalacja w Rudzie gm. Wieluń | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 15 000 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 10. |  | Kompostownia odpadów | 2 700 Mg/rok | Zastępcza |
|  | 11. |  | Składowisko odpadów | 106 350 m3 | Zastępcza |
|  | 12. | PK Sp. z o.o. Wieruszów – instalacja Teklinów gm. Wieruszów | Składowisko odpadów | 100 m3 | Zastępcza – zamknięcie I kwatery - 2012 rok |
|  | 13. | Urząd Gminy Skomlin Maręże gm. Skomlin | Składowisko odpadów | 7365 m3 | Zastępcza |

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Założone minimalne moce przerobowe dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK dla 120 000 mieszkańców wynoszą:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 40 000 Mg/rok, część biologiczna 20 000 Mg/rok,

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 2 000 Mg/rok,

- instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 247 000 m3.

W regionie II jest jedna instalacja spełniająca warunki regionalnej instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Dylów A. Istnieje potrzeba wybudowania instalacji o następujących mocach przerobowych:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 140 000 Mg/rok, część biologiczna 75 000 Mg/rok,

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 10 000 Mg/rok,

- instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 1 238 000 m3.

Natomiast istniejące moce przerobowe instalacji znajdujących się obecnie w regionie II wynoszą:

- sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 175 000 Mg/rok,

- kompostownie odpadów ulegających biodegradacji 27 700 Mg/rok,

- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 2 500 Mg/rok,

- instalacje do składowania odpadów pojemność ok. 579 315 m3.

Istniejące instalacje mogą stać się RIPOK po rozbudowie i przy spełnieniu minimalnych mocy przerobowych określonych dla tego regionu.

Instalacje planowane do realizacji w regionie II (RGOK II)

| Lp. | Nazwa instalacji/ Inwestor | Rodzaj instalacji | Pojemność/ zdolność przerobowa instalacji | Termin realizacji inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKOTEKNO Sp. z o.o. Częstochowa –instalacja Chabierów gm. Błaszki | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 60 000 Mg/rok | 2013 | RIPOK w budowie – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych |
|  |  | Kompostownia odpadów | 60 000 Mg/rok |  | RIPOK w budowie – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych |
|  |  | Składowisko odpadów | 1 000 000 m3 |  | RIPOK w budowie – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych |
| 2. | EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów instalacja - Zzo ul. Czapliniecka Bełchatów | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 150 000 – 200 000 Mg/rok | 2013 – 2015 | RIPOK planowana |
|  |  | Kompostowania odpadów | 20 000 – 30 000 Mg/rok | 2013 - 2015 |  |
| 3. | EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów instalacja – DylówA, gm. Pajęczno | Kompostownia odpadów | 30 000 – 40 00 Mg/rok | 2012 | RIPOK w rozbudowie – pozwolenie na budowę |
|  |  | kwatera do składowania odpadów | 350 000 m3 | 2013 - 2014 | RIPOK planowana |
| 4. | PK Sanikom Sp. z o.o. Bełchatów instalacja w Woli Kruszyńskiej | Kompostowania odpadów | 25 000 Mg/rok | 2013-2016 | RIPOK planowana |
|  |  | Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych | 50 000 Mg/rok |  |  |
|  |  | Instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 30 000 Mg/rok |  | zastępcza |
| 5. | PK Sp. z o.o. Wieruszów – instalacja Teklinów gm. Wieruszów | kwatera do składowania odpadów | 88 019,5 m3 | 2012 | Instalacja zastępcza w budowie – pozwolenie na budowę |
|  |  | Kompostownia odpadów | 100 Mg/rok | 2012 | Instalacja zastępcza w budowie – pozwolenie na budowę |

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Podsumowanie z PGOWŁ 2012:

Istniejące moce przerobowe instalacji znajdujących się na terenie województwa są następujące:

- sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 517 500 Mg/rok (58% w stosunku do odpadów wytworzonych),

- kompostownie odpadów ulegających biodegradacji 45 700 Mg/rok (10% w stosunku do odpadów wytworzonych),

- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 25 820 Mg/rok,

- instalacje do składowania odpadów pojemność 2 475 630 m3.

Bilans mocy przerobowych instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), jakie należy wybudować  na terenie województwa łódzkiego jest następujący:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 750 000 Mg/rok, część biologiczna 380 000 Mg/rok,

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 62 900 Mg/rok,

- instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 5 048 000 m3.

Obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zwiększyła kompetencje i odpowiedzialność gmin za wykonanie nałożonych na nie zadań.

Zgodnie z zapisami art. 3a w/w ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, między innymi poprzez: budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnych (jeśli są niezbędne), instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację tych zadań przez podmioty gospodarcze.

W kompetencjach gminy znalazł się również obowiązek ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący co najmniej takie frakcje odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. W tym celu gminy zobowiązane zostały ustawą do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.

Zapisy art. 3b.ustawy, nałożyły na gminy obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r., poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do 16 lipca 2013r. gminy były obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a do 16 lipca 2020r., do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również zapisy odnoszące się do systemu zamówień publicznych. Zgodnie, z Art. 6c, ust. 1 w/w ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Właściciele nieruchomości, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Powiatu Poddębickiego wszystkie gminy przejęły z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązek i zorganizowały system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

# Składowiska odpadów – rekultywacja i monitoring

# Na terenie Powiatu funkcjonowało 5 gminnych składowisk odpadów, które ze względu na nie spełnianie wymagań zostały zamknięte i zrekultywowane lub w trakcie rekultywacji. Poniżej przedstawiono informacje na temat stanu rekultywacji składowisk.

Podstawowe informacje dotyczące składowisk na terenie Powiatu Poddębickiego

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Rekultywacja |
| --- | --- | --- |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Poddębicach | Całkowita powierzchnia zrekultywowanego terenu to 1,7 ha. Przedsięwzięcie rozpoczęto od wyrównania zalegającej hałdy śmieci. Z odpadów usypana została kilkumetrowa góra, którą uszczelniono 6-milimetrową matą bentonitową. Następnie przykryto ją 30-centymetrową warstwą drenażową, warstwą glebową oraz 30-centymetrowym humusem. Teren składowiska został odwodniony i powstały dwa zbiorniki odparowujące, każdy o wielkości 95 m. kw. Ponadto w ramach odgazowania wybudowano pięć studni gazowych zakończonych biofiltrami. Na koniec powstała droga technologiczna, a w ramach rekultywacji biologicznej wysiano mieszankę traw |
|  | Składowisko odpadów komunalnych, ul. Dąbska, 99-210 Uniejów | Zamknięte z dniem 31.12.2007 r., konieczna rekultywacja w najbliższym czasie |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Starym Gostkowie, 99-220 Wartkowice | Wykonano następujące prace: rozbiórka istniejącego budynku socjalnego, ogrodzenia i bramy wjazdowej, instalacja stałego reperu geodezyjnego – kontrola geodezyjna projektowanych robót rekultywacyjnych, monitoring osiadania powierzchni składowiska, wykonanie studni odgazowujących, uporządkowanie, formowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów, wykonanie warstwy okrywającej na powierzchni zdeponowanych odpadów, wykonanie systemu odprowadzającego wody opadowe, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów liściastych oraz obsiew nasionami traw rekultywowanej powierzchni składowiska |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Kraczynkach, 99-235 Pęczniew | Wykonano systemu odgazowania, uszczelnienia czaszy składowiska oraz system odwodnienia Wykonana warstwa uszczelniająca (mata bentonitowa) ma na celu uniemożliwienie infiltracji wód opadowych i roztopowych w obręb złoża odpadów. |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Zygrach, 99-232 Zadzim | Składowisko dzierżawione jest przez Firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach w Częstochowie. Firma posiada zezwolenie na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na składowisku celem wykorzystania ich do rekultywacji składowiska obejmującej wypełnienie wolnych przestrzeni kwater, wykonanie warstwy izolacyjnej, warstwy drenażowej i glebowej. |

# Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy:

1)   przedeksploatacyjną - okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

2)   eksploatacyjną - okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;

3)   poeksploatacyjną - okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

# Sprawozdanie z likwidacji mogilników w województwie łódzkim

Od maja 2010 roku do października 2011 roku Województwo Łódzkie realizowało w dwóch etapach zadanie likwidacji mogilników. Prace prowadzone były przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – etap I i firmę SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – etap II. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 349 106,56 zł, z czego 4 014 929,56 zł pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 1 334 177,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zlikwidowane zostały następujące mogilniki:

1. Sierzchów I, powiat skierniewicki,

2. Sierzchów II, powiat skierniewicki,

3. Bogumiłów, powiat sieradzki,

4. Chorzyna, powiat wieluński,

5. Czerniewice, powiat tomaszowski,

6. Sulmierzyce, powiat pajęczański,

7. Przerąb/Wola Przerębska, powiat radomszczański,

8. Modlna, powiat zgierski,

9. Księża Wolka, powiat poddębicki,

10. Kazimierzew, powiat poddębicki,

11. Dobków, powiat łaski,

12. Pawłówek, powiat pabianicki,

13. Jadwinówka, powiat radomszczański.

Księża Wólka, gmina Pęczniew, powiat poddębicki

Prace likwidacyjne prowadzone były od 12 maja do 19 września 2011 roku. Przeterminowane środki ochrony roślin (pśor) zdeponowane były w jednej studni o średnicy 1,20 m i głębokości 3 m wykonanej z kręgów betonowych. Pśor zostały wydobyte, zapakowane do beczek i przetransportowane do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Odpady w postaci zanieczyszczonej ziemi i betonu zostały przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Gorzowie Wielkopolskim. Prace rekultywacyjne polegały na uporządkowaniu terenu poprzez usunięcie zanieczyszczonej ziemi z terenu prowadzonych prac, nawiezieniu i rozplantowaniu w tym miejscu czystego gruntu. Dno wykopu zostało wyłożone bentomatą. Ponieważ pierwszy poziom wodonośny na tym terenie występuje poniżej glin zwałowych, których pakiet w miejscu występowania mogilnika ma miąższość do 40 metrów, odstąpiono od wykonania sieci monitoringu.

Kazimierzew, gmina Zadzim, powiat poddębicki

Prace likwidacyjne wraz z rekultywacją terenu prowadzone były od 20 maja do 4 października 2011 roku. Przeterminowane środki zdeponowane były w 4 studniach o głębokości 1,2 – 1,5 m ustawionych w dwóch rzędach. Pśor po wydobyciu  i zapakowaniu w beczki zostały przewiezione do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Betonowe konstrukcje studni zostały oczyszczone z pozostałości pestycydowych, pokruszone na mniejsze frakcje. W takiej postaci zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Gorzowie Wielkopolskim. Grunty będące w bezpośrednim sąsiedztwie ze ścianami i dnem studni zostały wydobyte i przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Gorzowie Wielkopolskim. Prace rekultywacyjne polegały na uporządkowaniu terenu poprzez usunięcie zanieczyszczonej ziemi z terenu prowadzonych prac, nawiezieniu i rozplantowaniu w tym miejscu czystego gruntu. Dno wykopu zostało wyłożone bentomatą. Wokół mogilnika założono 3 piezometry (otwory badawczo-obserwacyjne).

# Hałas

Jednym z powszechnie występujących elementów zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka jest hałas.

Do oceny występowania hałasu w środowisku stosuje się równoważny poziom dźwięku A (LAeq, który jest uśrednionym poziomem w funkcji czasu wyrażonym w decybelach (dB), ponadto dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych stosuje się długotrwały i średni poziom dźwięku A w (dB) oraz ekspozycyjny poziom dźwięku A w (dB).

# Dopuszczalne wartości natężenia hałasu w środowisku określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826, zmiany: Dz. U. z 2012 r. poz. 1109).  Rozporządzenie określa :

- zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

a)	pod zabudowę mieszkaniową,

b)	pod szpitale i domy opieki społecznej,

c)	pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d)	na cele uzdrowiskowe,

e)	na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)	na cele mieszkaniowo-usługowe;

- poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

- okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

Na terenie Powiatu Poddębickiego nadmierny hałas do środowiska emitują przede wszystkim zakłady przetwórcze, rzemieślnicze i handlowe takie jak mleczarnia, młyny zbożowe, stolarnie, masarnie wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Głównym czynnikiem degradującym klimat akustyczny w środowisku jest hałas komunikacyjny, na terenie Powiatu Poddębickiego emitowany przede wszystkim przez środki transportu drogowego i kolejowego. Największy hałas występuje przy autostradzie A-2, drodze krajowej nr 72 biegnącej przez Poddębice i Uniejów oraz drodze biegnącej z Łęczycy przez Poddębice w kierunku Sieradza i Szadku oraz z Dąbia przez Uniejów do Łasku (drogi dojazdowe do autostrady).

# Promieniowanie elektromagnetyczne

W środowisku występują tzw. pola elektromagnetyczne (PEM), których występowanie nie jest związane z działalnością człowieka (naturalne) oraz pola będące efektem działalności człowieka (sztuczne).

Pole elektromagnetyczne to szczególny stan materii, charakteryzujący wszelkie, równoczesne oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi i dipolami magnetycznymi za pośrednictwem pola elektrycznego i pola magnetycznego. Jednostką charakteryzującą stan energetyczny pola elektromagnetycznego jest gęstość mocy pola wyrażana w watach na metr kwadratowy (W/m2).

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące pól elektromagnetycznych (PEM), które ustawa definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie z art. 123 ustawy, oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach PMŚ.

Wykonanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645). W rozporządzeniu tym wyznaczono 3 podstawowe kategorie terenów, na których prowadzi się monitoring PEM:

1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tyś.

2. pozostałe miasta

3. tereny wiejskie

Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3MHz do 3000MHz.

Pomiary w każdym punkcie wykonywane są 1 raz w ciągu roku.

Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego dla danego zakresu wynosi E=7V/m dla składowej elektrycznej i S=0,1W/m2 dla gęstości mocy.

W latach 2008 – 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykonał pomiary monitoringowe w 135 punktach monitoringowych (po 45 na każdą kategorię terenów). Pomiary na terenach miejskich wykonywane byłe w centralnych częściach miast oraz na terenach o największej gęstości zaludnienia (osiedla mieszkaniowe), na terenach wiejskich w pobliżu zabudowań. Pomiary przeprowadzono w ciepłej porze roku, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zadaniem pomiarów monitoringowych PEM było określenie istniejących wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia PEM (zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

W 2008 r.:

- w środowisku miast powyżej 50 tys. mieszkańców średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,557V/m.

- w środowisku miast poniżej 50 tys. mieszkańców średnia wartość z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,321V/m.

- na terenach wiejskich średnia wartość z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,214V/m.

W 2009 r.:

- w środowisku miast powyżej 50 tys. mieszkańców  średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,334V/m.

- w środowisku miast poniżej 50 tys. mieszkańców średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych była niższa od progu czułości sondy wynoszącej 0,35V/m.

- na terenach wiejskich średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych była niższa od progu czułości sondy wynoszącej 0,35V/m.

W 2010 r.:

- w środowisku miast powyżej 50 tys. mieszkańców średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,302V/m.

- w środowisku miast poniżej 50 tys. mieszkańców średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych wyniosła 0,205V/m.

- na terenach wiejskich średnia wartość spośród średnich z 15 punktów pomiarowych była niższa od progu czułości sondy wynoszącej 0,30V/m.

Powyższe wyniki pomiarów monitoringowych pokazują, że wartości natężenia PEM w latach 2008–2010 utrzymywały  się na niskich poziomach. W żadnym z punktów pomiarowych nie zmierzono wartości przekraczającej dopuszczalną wartość składowej elektrycznej E=7V/m określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Średnie wartości 2-godzinne składowej elektrycznej osiągnęły maksymalnie wartość 1,85V/m (26,4% wartości dopuszczalnej) w 2008 r. w punkcie pomiarowym w Łodzi przy Dworcu Fabrycznym. Najniższe średnie wartości były poniżej progu czułości sond.

Najwyższe wartości natężenia PEM zmierzono na terenach zabudowanych w centralnych częściach dużych miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., najniższe na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. W większości punktów pomiarowych zmierzone stężenia były niższe od progu czułości poszczególnych sond. W latach 2011–2013 przeprowadzona zostanie kolejna seria pomiarowa. Obejmie ona już te lokalizacje, w których pomiary zostały wykonane w latach 2008–2010. Dzięki temu będzie możliwe do porównania czy na przestrzeni 3 lat wystąpiły zmiany w poziomie natężenia PEM w środowisku. WIOŚ Łódź nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Z przeprowadzonych pomiarów w latach 2008–2010 nie wynika, aby do takich przekroczeń w ogóle dochodziło.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 221 poz. 1645) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi sporządził harmonogram badań monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego. Obejmuje on pełny cykl pomiarowy trwający 3 lata.

W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykonał na terenie powiatu poddębickiego, pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w ramach monitoringu promieniowania elektromagnetycznego w miastach: Poddębice, Uniejów oraz w miejscowościach Ewelinów, gm. Poddębice i Nowy Świat, gm. Zadzim.

W punkcie pomiarowym w Poddębicach, ul. Kościuszki/Łódzka średnia dwugodzinna wartość składowej elektrycznej przekroczyła dolną granicę oznaczalności i wyniosła 0,4V/m, co stanowi 5,7% wartości dopuszczalnej. W pozostałych punktach pomiarowych średnia nie przekroczyła dolnej granicy oznaczalności.

W punkcie pomiarowym w Poddębicach, ul. Kościuszki/Łódzka chwilowa maksymalna składowa elektryczna pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości wyniosła 0,5V/m, co stanowi 7,1% wartości dopuszczalnej. W pozostałych punktach rejestrowane maksymalne były niższe od 0,3V/m.

W punkcie pomiarowym w Poddębicach, ul. Kościuszki/Łódzka wartość gęstość mocy pola elektromagnetycznego odpowiadająca zmierzonej maksymalnej składowej elektrycznej wyniosła 0,0007W/m2, czyli 0,7% wartości dopuszczalnej. W pozostałych punktach pomiarowych gęstość mocy pola była mniejsza od 0,0002W/m2.

- Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu (wariant zerowy)

W aktualizacji programu nie rozważano wariantu polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska. Wszystkie działania zaproponowane do realizacji mają z założenia poprawę stanu środowiska na terenie Powiatu i tym samym będą pozytywnie wpływać na zdrowie człowieka. Brak działań w zakresie ochrony środowiska nie jest także do zaakceptowania ze względu na:

- zapisy Polityki Ekologicznej Państwa,

- zobowiązań  Polski wynikających  z  akcesji  do Unii Europejskiej,

- wymogów narzuconych polskim prawodawstwem,

- wzrastającej świadomości mieszkańców,

- czynników  ekonomicznych.

Wizja przyszłości, przy ewentualnym nie podjęciu działań zaproponowanych w Programie nie jest optymistyczna.

Brak realizacji projektowanego dokumentu może spowodować:

- utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

- degradację walorów krajobrazu,

- postępującą degradację gleb i utratę ich dla rolnictwa,

- zwiększone zanieczyszczenie chemiczne gleb użytkowanych rolniczo,

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków,

- zmniejszenie się zasobów wodnych,

- zagrożenie powodziowe,

- pogorszenie jakości powietrza,

- zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

- wzrost zużycia surowców, wody i nadmierną eksploatację kopalin,

- pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Tak więc brak realizacji założeń Programu może tylko negatywnie wpłynąć na stan środowiska w Powiecie i życie jego mieszkańców, dlatego realizacja programu jest konieczna.

  - Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnio-terminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, jak również na środowisko (ludzi, różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne)

# Po analizie ujętych w Programie celów i zadań, zidentyfikowano rodzaje działań mogących oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie.

# W przypadku oceny ustaleń Programu nie uzasadnione byłoby zalecenie odstąpienia od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań. Rezygnacja z wdrażania Programu, jako kompleksu celów i zadań, byłaby dla jakości środowiska przyrodniczego i życia mieszkańców rozwiązaniem gorszym niż potencjalne znaczące oddziaływania.

# Podstawowym celem sporządzenia niniejszej prognozy jest wskazanie potencjalnych skutków realizacji ustaleń Programu na środowisko i mieszkańców.

# Poniżej przedstawiono tabelę oceniającą wpływ ustaleń Programu na elementy środowiska.

# Wpływ określono jako:

+ wpływ pozytywny,

- wpływ negatywny,

* brak wpływu

|  | Rzeźba terenu | Budowa geologiczna | Pokrywa glebowa | Wody powierzchniowe | Wody podziemne | Szata roślinna | Świat zwierząt | Jakość powietrza | Klimat akustyczny | Krajobraz naturalny | Formy ochrony przyrody | Ludzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uregulowanie gospodarki ściekowej | * | * | + | + | + | * | * | + | * | + | + | + |
| ograniczenie marnotrawstwa wody i strat w systemach wodnych oraz zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych poprzez budowę nowych zbiorników retencyjnych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| stworzenie bazy podmiotów odprowadzających ścieki oraz ich nadzór i kontrola | * | * | * | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| kontrola i nadzór ujęć wód podziemnych na terenie Powiatu | * | * | * | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| właściwe lokalizowanie inwestycji uciążliwych na środowisko w miejscach, gdzie nie spowodują one zagrożenia dla wód podziemnych i likwidowanie zagrożeń miejscowych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| zwiększanie małej retencji | - | - | - | + | + | - | + | * | * | + | + | + |
| stworzenie kompleksowego systemu przeciwpowodziowego uwzględniającego zachowanie walorów przyrodniczych, w szczególności w dolinach rzecznych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| inwentaryzacja i likwidacja niewykorzystanych otworów wiertniczych | + | + | + | + | + | * | * | * | * | * | * | * |
| ograniczenie powierzchniowego odpływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (zwłaszcza z terenów rolniczych), | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| edukacja ekologiczna mieszkańców | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez ich gospodarcze wykorzystanie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów | * | * | * | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym | * | * | * | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| rekultywacja istniejących składowisk i prowadzenie ich monitoringu | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| zorganizowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych | * | * | * | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| propagowanie i wspieranie działań w kierunku wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (biomasa, energia geotermalna, energia słoneczna, energia wód płynących, wierzba energetyczna) | * | * | * | + | + | + | + | + | * | + - | + - | + |
| ograniczanie emisji komunikacyjnej (obwodnice, działania w kierunku poprawy płynności ruchu – rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego), | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| upowszechnianie proekologicznych form transportu | * | * | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| właściwe lokalizowanie inwestycji związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym - uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w tym głównie konieczności ograniczenia zabudowy w rejonie ich źródeł, | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów dotyczących ochrony środowiska (ochrona elementów charakterystycznych i ochrona różnorodności krajobrazu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ochrona i dalszy wzrost zasobów leśnych | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| rozwój terenów zieleni w miastach | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| promowanie terenów o dużych walorach przyrodniczych i rozpowszechnianie proekologicznych zasad korzystania z nich | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| kontrola i nadzór obiektów mogących powodować nadzwyczajne zagrożenia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| propagowanie wdrażania najlepszych dostępnych technik produkcji | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| kontrolowanie gospodarowania wodą i racjonalizacja zużycia wody (zapobieganie nadmiernej i niewłaściwej eksploatacji ujęć poprzez odpowiednie pozwolenia wodnoprawne), | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| ochrona gleb o wysokich klasach bonitacyjnych przed wykorzystaniem na cele nierolnicze | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej | + | * | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| rekultywacja gleb zdegradowanych i terenów poeksploatacyjnych, | + | + | + | * | * | + | + | + | * | + | + | + |
| upowszechnianie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej | * | * | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| systematyczne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo | + | * | + | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony czynników abiotycznych (szkody przemysłowe, pożary) i biotycznych (choroby drzew, działalność szkodników), | * | * | * | * | * | + | + | + | * | + | + | + |
| zwiększenie różnorodności gatunkowej lasów i bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych | * | * | * | * | * | + | + | + | * | + | + | + |
| bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych | + - | * | * | + - | * | +- | +- | * | * | +- | +- | + |
| zwiększenie retencyjności zlewni rzek | * | * | * | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| prowadzenie kontroli nad wydobywaniem kopalin (koncesje, opłaty eksploatacyjne) oraz rekultywacją terenów poeksploatacyjnych | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
| dbałość o obszary chronione | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

# W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Programu, poprzez konkretne zadania, generalnie przybiera wydźwięk pozytywny. Poszczególne ustalenia mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak pomijając siłę tych wpływów prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.

# W przypadku realizacji celów Programu, oddziaływanie w pełni pozytywne prognozuje się szczególnie w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:

# ludzie,

# powietrze,

# elementy cenne przyrodniczo,

# wody powierzchniowe i podziemne.

Na szczególną uwagę przy sporządzaniu prognozy zasługują obszary problemowe, na których istnieje lub może zaistnieć konflikt społeczeństwa z ustalonymi lub planowanymi formami ochrony przyrody. Najwięcej tego typu problemów występuje na proponowanych albo już funkcjonujących obszarach Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Dolina Środkowej Warty PLB300002, Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 i Zbiornik Jeziorsko PLB100002.

# Należy się jednak spodziewać, że problemy z inwestycjami na obszarach chronionych będą się pojawiały i ich rozwiązanie będzie wymagało dużego wysiłku, a często i kosztów. W świetle obowiązujących dziś uregulowań prawnych, sposoby na rozwiązanie takich sytuacji są jedynie trzy:

# - podjęcie działań kompensacyjnych,

# - zmiana lokalizacji inwestycji, omijająca tereny chronione,

# - rezygnacja z inwestycji.

# Realizacja wymienionych zadań ma na celu poprawę jakości środowiska przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje te przyczynią się do wydłużenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Uporządkowanie działań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bez wątpienia stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska w poszczególnych gminach, a co za tym idzie na terenie całego Powiatu. Natomiast rozwój sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania oraz ujęć wody może pozytywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców i poprawę jakości ich życia.

# Wody powierzchniowe:

# Głównym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych jest odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków. Coraz więcej ścieków poddawanych jest procesom mechaniczno-biologicznego oczyszczania, choć nadal jest to ilość niewystarczająca. Wskazuje na to m.in. zanieczyszczenie rzek Powiatu Poddębickiego. Uregulowania wymaga również gospodarka ściekowa na terenach wiejskich, gdzie brak jest kompleksowego podejścia do rozwiązania problemu gospodarki wodnej, tzn. przy wysokim stopniu zwodociągowania, które powoduje wzrost zużycia wody i ilości powstających ścieków, stopień skanalizowania jest na niskim poziomie.

# W najbliższym czasie muszą być prowadzone dalsze działania w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Kontynuowane będą równocześnie działania zmierzające do podniesienia efektywności oczyszczania ścieków poprzez modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni. Do istniejących oczyszczalni, które nie są w pełni wykorzystane podłączane będą źródła rozproszone tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, natomiast w pozostałych miejscach przy dogodnych warunkach gruntowo-wodnych promowana będzie budowa małych, indywidualnych, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

# Wody podziemne:

# Powiat Poddębicki zaopatrywany jest w wodę wyłącznie z ujęć głębinowych, zarówno dla celów gospodarki komunalnej, jak i przemysłu. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę wód podziemnych i eliminowanie wszelkich zagrożeń. Konieczne jest prowadzenie monitoringu wód podziemnych, zwłaszcza wokół każdego obiektu mogącego zanieczyścić wody podziemne, w szczególności wokół wysypisk odpadów.

# Ponadto trzeba położyć nacisk na ochronę ilościową zasobów wód podziemnych, aby nie dopuścić do nadmiernej eksploatacji poszczególnych poziomów wodonośnych, powodującej zachwianie równowagi hydrodynamicznej danego poziomu. Zasoby wód podziemnych powinny być wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby ludności i przemysłu spożywczego, zwłaszcza wody dobrej jakości, nie budzące zastrzeżeń.

# Odpady:

# Obecnie do najważniejszych zagadnień ochrony środowiska należą problemy związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami, ich gospodarczym wykorzystaniem i minimalizacją szkodliwego oddziaływania. Postępowanie z odpadami powinno być zgodne z założeniami i rozwiązaniami wynikającymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

# Ochrona powietrza:

# Ochrona powietrza atmosferycznego oparta jest na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymanie ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

# Największe zanieczyszczenie powoduje tzw. „niska emisja” z sektora bytowo-komunalnego: lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych, czy zakładów usługowych, co dotyczy głównie miast. Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw dodatkowym problemem jest fakt spalania w paleniskach domowych odpadów (opakowania plastikowe, butelki pet, itp.).

# W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost inwestycji polegających na termomodernizacjach budynków, wymianie kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwem ekologicznym (olej opałowy, gaz, biomasa i inne). Ponadto w Uniejowie wiele budynków już jest ogrzewanych w oparciu o wykorzystanie ciepła wód geotermalnych oraz planuje się w tym zakresie dalsze inwestycje i podłączanie kolejnych odbiorców. Dalsze ogrzewanie wodą termalną rozpoczęło się już i rozwija w Poddębicach. Do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się energię słoneczną za pomocą instalacji solarnej.

Hałas:

Na terenie Powiatu Poddębickiego nadmierny hałas do środowiska emitują przede wszystkim zakłady przetwórcze, rzemieślnicze i handlowe takie jak mleczarnia, młyny zbożowe, stolarnie, masarnie wyposażone w urządzenia  klimatyzacyjne i chłodnicze. Głównym czynnikiem degradującym klimat akustyczny w środowisku jest hałas komunikacyjny, na terenie Powiatu Poddębickiego emitowany przede wszystkim przez środki transportu drogowego i kolejowego. Największy hałas występuje przy drodze krajowej nr 72 biegnącej przez Poddębice i Uniejów oraz drodze biegnącej z Łęczycy przez Poddębice w kierunku Sieradza i Szadku, a także przy Autostradzie A-2.

W chwili obecnej działania ograniczające wpływ transportu drogowego na klimat akustyczny powinny koncentrować się na:

- utrzymaniu ulic i dróg w należytym stanie,

- eliminowaniu z ruchu będących w złym stanie technicznym i nie odpowiadających normom pojazdów mechanicznych,

- kontrolowaniu przestrzegania dopuszczalnych prędkości oraz ładowności pojazdów,

- polepszeniu organizacji ruchu w mieście.

Docelowo należy dążyć do eliminowania ruchu tranzytowego, szczególnie ciężkiego z terenów miejskich.

Walory przyrodnicze:

Istniejące ekosystemy o wysokich walorach przyrodniczych, a także inne obszary o dużym znaczeniu ekologicznym powinny być utrzymane i chronione. Trzeba położyć nacisk na poprawienie estetyki krajobrazu i estetyki najbliższego otoczenia człowieka w miejscu zamieszkania. Przede wszystkim aspekty związane z ochroną środowiska powinny być włączane i podkreślane w planach zagospodarowania przestrzennego. Należy dalej wspierać działania w kierunku powiększania zasobów leśnych na terenie Powiatu, polepszenie zdrowotności i ich kompleksową ochronę. Powiat Poddębicki jest wyjątkowo bogaty w miejsca przyrodniczo cenne.

Poważne awarie:

Potencjalne nadzwyczajne zagrożenia środowiska na terenie Powiatu Poddębickiego wiążą się z:

      - awarią w zakładach, w których stosowane i magazynowane są materiały szczególnie niebezpieczne:

| L.p. | Obiekt Lokalizacja | Rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spółdzielnia Mleczarska “MLECZWART” Wartkowice ul. Spółdzielcza 3 | Amoniak |
|  |  | Podchloryn sodu |
|  |  | Wodorotlenek sodu |
| 2. | Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Gostkowie Stary Gostków 3 | Ciekły azot |

      - awaria lub uszkodzenie cysterny kolejowej przewożącej materiały szczególnie niebezpieczne

Tereny zagrożone katastrofą chemiczną położone są wzdłuż przebiegającego szlaku kolejowego. Szczególnie niebezpieczna będzie awaria  w rejonie wiaduktu kolejowego w m. Praga, ze względu na objęcie zasięgiem terenu gęsto zaludnionego.

      - awaria lub uszkodzenie cysterny drogowej przewożącej materiały szczególnie niebezpieczne

Duże zagrożenie wynika z przewozu w/w środków transportem samochodowym, który swobodnie porusza się ulicami miast i wsi. Wynika to głównie z:

      - ilości przewożonych substancji;

      - większej różnorodności przewożonych substancji niebezpiecznych w porównaniu z transportem kolejowym;

      - stanem technicznym środków transportu drogowego;

      - nieprzestrzeganiem przepisów  o przewozie materiałów niebezpiecznych;

      - dużym zagrożeniem kolizji na drogach;

      - brakiem świadomości spedytorów  i przewoźników o skutkach występujących zagrożeń;

      - bardzo dużą szarą strefą przewozów – świadomy transport z zatajaniem przez przewoźnika i związanego z tym zagrożenia.

Transport drogowy posiada duże znaczenie w przewozie materiałów niebezpiecznych do zakładów przemysłowych. Zdecydowaną większość przewożonych materiałów niebezpiecznych stanowią substancje ropopochodne oraz gaz propan-butan dla zlokalizowanych na terenie powiatu stacji paliw płynnych oraz Auto-Gazu. W przypadku awarii, wypadku lub katastrofy na drodze lub w zakładzie pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczeń wód powierzchniowych i skażenia środowiska.

Zmniejszenie wodochłonności i energochłonności:

Zmniejszenie zużycia wody i materiałów w procesie produkcyjnym powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów. Na terenie Powiatu Poddębickiego, gdzie do picia i na potrzeby gospodarcze wykorzystywana jest wyłącznie woda podziemna bardzo ważne jest prowadzenie nadzoru nad racjonalnym korzystaniem z wody i wyeliminowanie jej marnotrawstwa.

W celu zmniejszenia energochłonności konieczne jest wprowadzanie oszczędnych technologii produkcji oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej.  Duży potencjał w tym zakresie ma Powiat Poddębicki, dlatego konieczne jest prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o możliwościach i korzyściach wynikających ze stosowania technologii do wykorzystania źródeł odnawialnych: elektrownie wodne, kolektory słoneczne, instalacje do pozyskania biogazu z odpadów komunalnych oraz ciepłownie (i elektrociepłownie) na biopaliwa stałe (drewno, słoma), a także ciepłownictwo geotermalne i inne.

# Gleby:

# Głównym zagrożeniem dla gleb jest ich degradacja powodowana niewłaściwym składowaniem odpadów, wylewiska ścieków, działalność inwestycyjna, niewłaściwa eksploatacja kopalin i braki w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Duże zagrożenia stanowią również niewłaściwe zabiegi agrotechniczne, głównie spowodowane zbyt małą wiedzą o zasobności gleb w składniki pokarmowe. W tym celu konieczne staje się upowszechnianie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej, a także wprowadzenie większej dostępności wyników analiz gleb.

Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej podaje propozycje rozwiązań problemu ochrony gleb wskazując między innymi na utrzymywanie lub zwiększanie żyzności gleby w wyniku działalności rolniczej, a więc:

- prowadzenie podstawowych zabiegów agrotechnicznych regulujących żyzność gleby – zmianowanie roślin, uprawa mechaniczna gleby oraz racjonalne nawożenie organiczne i mineralne;

- utrzymywanie odczynu uprawnej warstwy gleby w zakresach optymalnych dla uprawianych gatunków roślin;

- uzupełnianie niedoborów podstawowych składników pokarmowych poprzez racjonalne nawożenie mineralne lub organiczne;

- oznaczanie zawartości przyswajalnych form makroskładników powinno być zlecane, w regularnych odstępach czasu co 4 – 6 lat Okręgowym Stacjom Chemiczno – Rolniczym;

- zadbanie o wysoką aktywność biologiczną  gleby, bo tylko w takiej glebie żyją różnorodne organizmy (grzyby, bakterie i drobne zwierzęta), które odgrywają właściwą każdemu gatunkowi rolę w utrzymaniu żyzności gleby;

- utrzymywanie lub zwiększanie zawartości substancji organicznej w glebie. Gleby zasobne w substancje organiczne są odporniejsze na ujemny wpływ kwaśnego odczynu, a ponadto substancje te – jako źródło węgla – wzmagają rozwój drobnoustrojów saprofitycznych, które działają antagonistycznie na rozwój grzybów chorobotwórczych. Istotny jest tu właściwy dobór roślin w zmianowaniu oraz regularne stosowanie nawozów organicznych;

- zachowanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych gleby, a tym samym zachowanie gleby w dobrej strukturze. W regulacji stosunków powietrzno – wodnych poza hydromelioracją (odwodnienia i nawodnienia) większy udział powinna mieć fitomelioracja (zatrzymywanie wody przez rośliny), która jest najlepszą metodą gospodarowania zasobami wody.

Lasy:

Lasy spełniają szereg funkcji:

  - retencjonowanie i łagodzenie ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i gruntowych,

  - przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,

  - wiązanie CO2 i gazów przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacja ich negatywnego działania,

  - korzystna modyfikacja warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych,

  - zachowanie zasobów genowych flory i fauny oraz przywracanie różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu,

  - wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej terenu, a przez to tworzenie możliwości wypoczynku dla ludności,

i wiele innych, stąd tak ważne jest zwiększanie powierzchni leśnej.

Lokalizacja zalesień powinna zapewniać zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych. Należy dążyć do tego, żeby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza niż 5 ha. Powierzchnie poniżej 0,5 ha powinny być wykorzystywane do tworzenia zbiorowisk drzewiasto-krzewiastych o funkcjach zadrzewień.

Zalesianie gruntów porolnych powinno sprzyjać tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy rolno-leśnej, a także tworzeniu zwartego systemu przyrodniczego łącznie z innymi obszarami o funkcjach ekologicznych. Zalesienia powinny uwzględniać również tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi.

Zagrożenie powodziowe:

Największe potencjalne zagrożenie stanowi zapora czołowa stopnia wodnego zbiornika retencyjnego „Jeziorsko” na rzece Warta. Uszkodzenie bądź zniszczenie zapory czołowej  spowoduje katastrofalne zatopienia rejonów położonych wzdłuż rzeki, w górnym jej biegu za zbiornikiem. Zniszczeniu ulegną obiekty zlokalizowane po obydwu brzegach Warty w gminach Pęczniew i Uniejów a także w zachodnich krańcach gmin Wartkowice i Poddębice.

Ponadto mogą wystąpić:

  - zniszczenia (uszkodzenia) budynków mieszkalnych i gospodarczych;

  - brak przejezdności ciągów komunikacyjnych:

  - zniszczenia w infrastrukturze komunalnej /możliwość uszkodzenia sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itp./;

  - straty w uprawach oraz w inwentarzu żywym;

  - skażenie ujęć wody pitnej, w  szczególności studni przyzagrodowych;

  - i inne.

# Kopaliny:

# Eksploatacja kopalin nie pozostaje bez wpływu na otoczenie, dlatego powinna być prowadzona w taki sposób, aby minimalizować degradację środowiska. Konieczne jest kontrolowanie warunków wydobycia poprzez egzekwowanie warunków określonych w koncesjach. Bardzo istotne jest realizowanie działań rekultywacyjnych i zagospodarowywanie terenów zdegradowanych. Tam, gdzie to możliwe powinien być preferowany wodno-leśny kierunek rekultywacji z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Bardzo ważnym elementem będzie racjonalizowanie gospodarki surowcami mineralnymi przy zastosowaniu optymalnych metod i technologii. Złoża powinny być zagospodarowywane jak najpełniej, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących i zagospodarowaniem nadkładów.

- Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych

Przy analizie działań zawartych w Programie szczególną uwagę należy zwrócić na obszary o wrażliwych cechach środowiska przyrodniczego, a także na tereny o szczególnym cennym środowisku naturalnym. Powiat Poddębicki jest wyjątkowo bogaty w miejsca przyrodniczo cenne, dlatego tak ważne jest dbanie o stan środowiska.

Na terenie Powiatu zlokalizowane są:

- rezerwaty przyrody: Rezerwat Przyrody „Jeziorsko”, Rezerwat Przyrody „Dąbrowa Napoleonów”, Rezerwat Przyrody "Jodły Oleśnickie",

- obszary chronionego krajobrazu: Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu, Puczniewsko - Grotnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej,

- Obszary Natura 2000: Pradolina Warszawsko-Berlińska, Dolina Środkowej Warty,

- 7 użytków ekologicznych

- stanowisko dokumentacyjne: skarpa  o powierzchni 9,85 ha, położona na terenie gminy Pęczniew na wschodnim brzegu zbiornika Jeziorsko pomiędzy wsią Siedlątków a wsią Popów,

- siedem zespołów przyrodniczo - krajobrazowych

- 74 pomniki przyrody

Główne zidentyfikowane problemy na terenie Powiatu to:

- niedostateczna ilość przyrodniczych ścieżek rekreacyjnych i edukacyjnych

- brak zagospodarowania obrzeży zbiornika Jeziorsko (z zachowaniem ochrony siedlisk ptaków)

- brak identyfikacji obszarów i skali komunikacyjnego zanieczyszczenia gleb

- niedostateczne przestrzeganie przez rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

- słabo rozwinięty system odprowadzania ścieków bytowych, szczególnie na terenach wiejskich

- niedostateczna kontrola gospodarki ściekowej prowadzonej w gospodarstwach domowych nie podłączonych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej

- niedostateczna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych budową zbiorczej sieci kanalizacyjnej

- zbyt mało dobrze funkcjonujących zbiorczych oczyszczalni ścieków,

- brak systematycznej konserwacji urządzeń melioracyjnych

- niedostatecznie rozbudowana sieć kanalizacyjna

- problemy z gospodarką odpadami

- pogarszanie jakości powietrza, wskutek emisji zanieczyszczeń z małych lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych, w których podstawowym nośnikiem grzewczym jest węgiel kamienny oraz zjawisko współspalania odpadów

- niezadowalająca jakość nawierzchni dróg na terenach miejskich i wiejskich

- niska świadomość społeczna w zakresie znaczenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej

- niska świadomość ekologiczna mieszkańców.

Wszelkie działania zaplanowane w projektowanym dokumencie nie wpłyną negatywnie na naturalne i paranaturalne formy roślinności, rzeźby terenu, hydrografii i krajobrazu, które są objęte ochroną, a wręcz przeciwnie mają na celu ochronę tych miejsc przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem. W Programie nie przewidziano działań, które łamałyby zakazy wyznaczone dla ochrony tych obszarów.

    - Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu

Działania, podjęte w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z rozwiązaniami proponowanymi w projekcie Programu przyniosą zdecydowaną poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Główne założenia Programu są następujące:

# poprawa jakości powietrza – gospodarka niskoemisyjna, wdrażanie alternatywnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych

# racjonalne gospodarowanie i ochrona zasobów wód podziemnych,

# poprawa jakości wód powierzchniowych i Zbiornika Jeziorsko – zrównoważone wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych i turystycznych

# podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana zachowań na proekologiczne

# właściwa gospodarka odpadami -  minimalizacja powstawania odpadów, osiągnięcie właściwego poziomu odzysku i recyklingu,

# wzrost lesistości Powiatu

# ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

# ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

- Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Program Ochrony Środowiska pozostaje w swej treści zgodny, z kierunkami działań i przedsięwzięciami, określonymi w dokumentach nadrzędnych – Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska i Polityce Ekologicznej Państwa. Większość z planowanych działań mają zdecydowanie korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Charakter tego dokumentu i jego rzeczowa zawartość, z natury rzeczy wykluczają możliwość proponowania rozwiązań alternatywnych. W przypadku wszystkich ustaleń (zadań) programu, mających postać przedsięwzięć, rozwiązania alternatywne, winny być przeanalizowane na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

- Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu

Program Ochrony Środowiska jako narzędzie wdrażania polityki ekologicznej w powiecie musi wykazać konkretne zmiany zachodzące w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na  Zarządzie Powiatu. Zarząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW).

Ponadto Zarząd Powiatu współdziała z samorządami gminnymi, a także z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ).

Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie są: samorządy gminne, ale również i powiatowy jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program.

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Powiatu powinien co 2 lata dokonywać oceny realizacji programu i przygotowywać raporty z wykonania zadań, zawartych w programie. Ocena realizacji Programu powinna zawierać :

- stan wykonania zadań, określonych w harmonogramie realizacji Programu,

- ocenę realizacji celów i działań  określonych w Programie, opartą na wskaźnikach charakteryzujących stan środowiska.

# Dla oceny realizacji Programu będą służyć trzy zasadnicze grupy mierników:

# ekonomiczne - związane z procesem finansowania inwestycji dotyczących ochrony środowiska,

# ekologiczne - określające stan i stopień zmian w środowisku, są to m. in.:

# jakość wód powierzchniowych i podziemnych,

# długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

# ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,

# wielkość emisji zanieczyszczeń,

# wielkość powierzchni lasów na 1 mieszkańca,

# ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,

# powierzchnia terenów zdegradowanych.

# społeczne:

# udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,

# ilość i rodzaje interwencji społecznych,

# ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej.

Harmonogram realizacji i weryfikacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego”

| Okres | Zadania | Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 2014 | Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego | Zarząd Powiatu |
| 2016 | Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego” | Zarząd Powiatu Rada Powiatu |
| 2013-2016 | Realizacja zadań proekologicznych, monitoring środowiska | Samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, instytucje monitorujące środowisko |

Wskaźniki monitorowania realizacji programu:

# ilość ścieków oczyszczanych i nie oczyszczanych w m3,

# długość kanalizacji i ilość przyłączy,

# długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy,

# wielkość nakładów na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,

# wielkość nakładów na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody,

# liczba powstałych oczyszczalni przydomowych,

# udział wód powierzchniowych i podziemnych w poszczególnych klasach czystości,

# poziom zużycia wody,

# liczba podmiotów posiadających odpowiednie pozwolenia wodnoprawne,

# ilość zlikwidowanych zagrożeń miejscowych dla wód,

# powierzchnia obiektów małej retencji.

# ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca,

# ilość odpadów odzyskanych,

# ilość przeprowadzonych szkoleń i spotkań z mieszkańcami,

# procent mieszkańców objętych selektywną zbiórką,

# stworzenie bazy podmiotów wytwarzających odpady,

# liczba podmiotów posiadających stosowne decyzje z zakresu gospodarowania odpadami,

# wysokość nakładów poniesionych na likwidację „dzikich” wysypisk odpadów,

# wysokość nakładów poniesionych na rekultywację składowisk

# wysokość nakładów na inwestycje z zakresu ochrony atmosfery,

# poziom zanieczyszczenia powietrza,

# wysokość emisji zanieczyszczeń do powietrza

# monitoring niskiej emisji,

# lista podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do atmosfery,

# poziom energii uzyskiwanych ze źródeł odnawialnych,

# liczba mieszkańców poinformowanych o możliwościach uzyskania dofinansowania na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń,

  - poziom emisji hałasu,

  - procent ludności narażonej na nadmierny hałas,

  - długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg, budowa obwodnic,

  - lista podmiotów emitujących hałas.

# powierzchnia obszarów chronionych

# powierzchnia terenów zalesionych

# liczba pomników przyrody i powierzchnia innych form ochrony przyrody,

# ilość przeprowadzonych szkoleń

# liczba rolników produkujących żywność ekologiczną

# wielkość powierzchni zalesionej w danym roku,

# wielkość powierzchni leśnej na jednego mieszkańca.

# wielkość powierzchni zrekultywowanych,

# inwentaryzacja złóż i wyrobisk poeksploatacyjnych,

# ilość wydanych koncesji,

# ilość wydobytych zasobów poszczególnych rodzajów,

# wysokość nakładów na rekultywację terenów.

Analiza powyższych wskaźników umożliwi ocenę efektywności realizacji programu i w oparciu o tę ocenę jego aktualizację.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Zaprezentowane w Programie cele, zadania i kierunki działań nie stwarzają żadnego zagrożenia w aspekcie transgranicznym.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Poddębickiego 2016” została przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko określonych w nim celów i zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Poddębickiego.

Prognoza została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Zakres Prognozy jest ponadto zgodny z:

      - pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 z dnia 11.03.2013 r., znak: PWIS-NSOZNS.9022.1.73.2013.MF,

      - pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15.03.2013 r., znak: WOOŚ.411.47.2013.AJ.

Głównym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidzianych w programie.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska na terenie powiatu oraz proponowane kierunki działań w zakresie jego ochrony. Wnioski z tej analizy odniesiono do stanu środowiska w powiecie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji planu. Do analizy przyjęto dwa warianty możliwych oddziaływań: nie wdrożenia ustaleń planu oraz realizacje ustaleń planu.

# Ocenę stanu środowiska oparto o dane pochodzące przede wszystkim z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Delegatury w Sieradzu, informacje uzyskane z poszczególnych Gmin i przedsiębiorstw z terenu powiatu oraz z innych opracowań i dokumentów wymienionych w bibliografii.

# W Prognozie przeanalizowano uwzględnienie w programie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach, zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. Do analizy przyjęto dwa warianty możliwych oddziaływań: nie wdrożenia ustaleń planu oraz realizacje ustaleń planu.

# W oparciu o cele i założenia z dokumentów nadrzędnych, po przeanalizowaniu aktualnego stanu środowiska Powiatu Poddębickiego i kierunków jego rozwoju oraz uwzględniając informacje z Gmin sformułowano następujące średniookresowe cele ekologiczne:

# Poprawa  jakości powietrza i życia mieszkańców dzięki rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych (przede wszystkim na terenach o gęstej zabudowie)

# redukcja emisji gazów cieplarnianych,

# ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych

# zwiększenie efektywności energetycznej w mieszkalnictwie, budownictwie

# zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności,

# promowanie i wzrost wykorzystania energii odnawialnej

# promowanie nowych wzorców konsumpcji

# zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej szkodliwości spalania odpadów

# Poprawa jakości wód powierzchniowych i minimalizacja zagrożeń dla odtwarzalności i jakości zasobów wód podziemnych

# Cele krótkoterminowe:

# zapewnienie odpowiedniej ilości najlepszej jakościowo wody do picia,

# ochrona ujęć wody oraz poprawa funkcjonowania i utrzymania infrastruktury zaopatrującej w wodę

# ograniczenie strat zużycia wody do celów komunalnych i przemysłowych

# ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych

# poprawa jakości wód powierzchniowych

# ograniczanie zanieczyszczenia wód ze źródeł komunalnych

# poprawa warunków bytowania mieszkańców,

# stworzenie warunków dla rozwoju turystyki  i rekreacji oraz rozwoju flory i fauny,

# Zmniejszenie zagrożenia hałasem i ochrona przed polami elektromagnetycznymi

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczanie liczby ludności narażonej na nadmierny hałas

# zmniejszenie hałasu emitowanego przez środki transportu

# ocena skali zagrożenia mieszkańców powiatu polami elektromagnetycznymi

# utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczalnej wartości

# Racjonalna gospodarka odpadami

# Cele krótkoterminowe:

# minimalizacja ilości odpadów powstających i składowanych, a wzrost ilości odpadów odzyskiwanych i wykorzystywanych,

# osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,

# poprawa estetyki otoczenia życia mieszkańców (likwidacja dzikich wysypisk odpadów),

# likwidacja punktów stwarzających szczególne zagrożenie dla gleby i wód (odpady niebezpieczne)

# Ochrona powierzchni ziemi

# Cele krótkoterminowe:

# zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

# poprawa jakości gleby

# identyfikacja i rekultywacja terenów zdegradowanych i obszarów zanieczyszczonych

# minimalizacja zagrożeń spowodowanych ruchami masowymi ziemi

# racjonalne gospodarowanie terenami zagrożonymi ruchami masowymi

# Ochrona zasobów kopalin

# Cele krótkoterminowe:

# ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin

# ochrona złóż kopalin poprzez ich racjonalne wykorzystanie umożliwiające perspektywiczną ekploatację

# Ochrona zasobów przyrody i różnorodności biologicznej

# Cele krótkoterminowe:

# ochrona istniejących miejsc przyrodniczo cennych i tworzenie warunków dla powstawania nowych,

# pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych,

# promowanie walorów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych,

# podniesienie jakości życia mieszkańców z zachowaniem ładu przestrzennego i funkcjonalnego przy jednoczesnej ochronie istniejących walorów kulturowo-krajobrazowych,

# Racjonalna gospodarka leśna

# Cele krótkoterminowe:

# realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej, zachowanie walorów przyrodniczych lasów

# zachowanie i zwiększanie istniejących zasobów leśnych

# poprawa stanu zdrowotnego lasów

# wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych

# kontynuacja zagospodarowania przestrzeni leśnej dla wyeksponowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów

# Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i powstawaniu poważnych awarii

# Cele krótkoterminowe:

# zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i związanych z transportem drogowym

# zmniejszenie stopnia narażenia mieszkańców na skutki poważnych awarii

# optymalizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego dostosowanego do zmieniającego się klimatu

# monitoring obszarów zagrożonych powodziami i podtopieniami

# Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

# Cele krótkoterminowe:

# edukacja i informacja na rzecz ochrony klimatu i przystosowania się do jego niekorzystnych zmian

# zwiększenie wpływu mieszkańców na działania związane z ochroną środowiska

# ułatwienie dostępu do informacji o środowisku

# kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców – zmiana zachowań na proekologiczne

# Ze względu na charakter Powiatu Poddębickiego, bogactwo przyrodnicze, dostępność odnawialnych źródeł energii i ustalony kierunek rozwoju (turystyka, rekreacji i balneologia) oraz mając na uwadze wynikające z analizy stanu środowiska największe problemy dotyczące Powiatu Poddębickiego, proponuje się następujące priorytety ekologiczne:

# poprawa jakości powietrza – gospodarka niskoemisyjna, wdrażanie alternatywnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych

# racjonalne gospodarowanie i ochrona zasobów wód podziemnych,

# poprawa jakości wód powierzchniowych i Zbiornika Jeziorsko – zrównoważone wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych i turystycznych

# podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana zachowań na proekologiczne

# właściwa gospodarka odpadami -  minimalizacja powstawania odpadów, osiągnięcie właściwego poziomu odzysku i recyklingu,

# wzrost lesistości Powiatu

# ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

# ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

Analizując powyższe można stwierdzić, że założenia i cele przyjęte w Programie znacząco wpłyną na poprawę stanu środowiska w Powiecie Poddębickim. Konieczne jest ich tylko terminowe realizowanie przez poszczególne szczeble władzy, ale również i przez mieszkańców. Wspólne działania doprowadzą do poprawy stanu powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zahamowania degradacji gleb, zmniejszenia degradacji lasów i ogólnie krajobrazu.

Przyjęty w Programie monitoring pozwoli na bieżąco kontrolować realizację postawionych celów i zadań.

- Wnioski

- Opracowana prognoza nie wskazała na występowanie znaczących zagrożeń dla środowiska w poszczególnych kategoriach interwencji.

- Przyjęcie do realizacji na etapie planowania konkretnych przedsięwzięć, rozwiązań zapobiegających i ograniczających oddziaływanie na środowisko wyeliminuje, bądź ograniczy ewentualne konflikty środowiskowe.

- Dla większości przedsięwzięć przewidywanych w Programie do realizacji bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe.

- Zaniechanie realizacji zaplanowanych zadań prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców.

- Realizacja Programu nie wpłynie negatywnie na formy ochrony przyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami).

- Realizacja Programu winna podlegać co dwa lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny powinno być przedkładane Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu.

- Program wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wynika z tego, że nie jest on dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. Dlatego też niezbędne jest monitorowanie osiągania celów założonych w Programie.

- przeprowadzona analiza i ocena wszystkich działań zawartych w Programie pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych, a także przyczyni się do ochrony klimatu i przystosowania się do niekorzystnych jego zmian.